# 型等效电路模型论文_包尔恒,何玲,邓桂芳

导读:本文包含了型等效电路模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:等效电路,模型,电流,电压,波导,卡尔,电路。

### 型等效电路模型论文文献综述

包尔恒,何玲,邓桂芳[1]（2019）在《基于变压器等效电路模型的反激变换器原理分析》一文中研究指出反激变换器是广泛应用的电力电子电路拓扑,通常是将反激变换器中的变压器看作储能电感,即将变压器看作一对相互耦合的电感对其基本原理进行分析。文章将从变压器的等效电路模型出发,对电感电流连续和断续两种模式下反激变换器的原理及电量波形进行分析,从而达到对反激变换器本质原理更深刻的理解。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年11期）

宋强强,崔万照,杨晶[2]（2019）在《基于等效电路模型的介质材料二次电子发射系数研究》一文中研究指出材料表面的二次电子发射过程是空间大功率微波射频器件微放电效应的触发与维持机制。微放电效应是限制空间大功率微波部件应用的关键问题之一。因此,对材料二次电子发射特性的研究与表征非常重要。为正确理解电子辐照下介质样品的充放电过程,文章提出一种基于等效电路模型的理论模型对二次电子发射特性进行表征。针对不同电导率样品进行仿真验证以证实该电路模型的有效性。仿真结果与理论分析结果相符。(本文来源于《空间电子技术》期刊2019年05期）

马亮,倪大海,李江,邝小乐[3]（2019）在《基于等效电路模型的基片集成波导滤波器快速设计方法》一文中研究指出提出了一种基片集成波导滤波器(SIW)的快速设计方法,减少全波仿真的优化次数,缩短设计时间。建立了SIW滤波器的等效电路模型,采用LC并联谐振器代表SIW谐振腔,采用移相器代表耦合窗口。通过电路级仿真优化使得等效电路模型的响应与SIW滤波器全波仿真结果一致,从而获取SIW滤波器各个谐振腔的谐振频率、各个耦合窗的耦合系数,并与目标值相比对进而得知SIW滤波器各个尺寸参数的优化方向。为验证该方法的有效性,设计了一款中心频率为21 GHz、带宽为1 GHz的6阶SIW滤波器。设计过程只需6次全波仿真即可得到较为理想的滤波器结果。(本文来源于《雷达与对抗》期刊2019年03期）

任晓霞,郭王娜[4]（2019）在《电动汽车锂离子电池集总参数RC等效电路模型》一文中研究指出本项目以纯电动汽车锂离子动力电池集总参数RC等效电路模型为研究对象,在传统模型基础上,考虑了电池的极化效应特性和迟滞电压特性,创建一种新的锂离子动力电池动态等效电路模型;基于实验测试,对该模型参数进行了辨识,并通过实验分析验证,该模型的估算误差为2%,比传统一阶及二阶模型准确,比叁阶RC模型简单。(本文来源于《储能科学与技术》期刊2019年05期）

高炳东,潘云华,张丛巨,王红茹,王帅[5]（2019）在《基于等效电路模型的超声波电动机匹配电路研究》一文中研究指出针对超声波电动机LC匹配电路的电压增益易受驱动电压频率和温度影响,从而造成调频调速方式下电机转速控制变量驱动电压频率和幅值发生耦合的问题,对超声波电动机等效静电容温度特性进行测试和计算,基于等效电路模型分析了频率和温度对LC匹配电压增益的影响,对LCC匹配电路和LLCC匹配电路进行计算和分析,提出了一种带反馈回路的LC匹配电路。仿真结果表明,在驱动电压频率和温度变化时,带反馈回路的LC匹配电路输出电压幅值基本恒定,增益可调,且调节速度快、精度较高,实现了超声波电动机转速控制变量解耦。(本文来源于《微特电机》期刊2019年07期）

邱新宇[6]（2019）在《稳健的锂电池等效电路模型参数辨识及荷电状态估计研究》一文中研究指出随着传统化石能源的日渐消耗以及各国政府对环境保护力度的不断加大,以新能源为动力的电动汽车(Electric Vehicle,EV)因其耗能低、无污染的优势已经被全世界所重视。锂电池荷电状态(State of Charge,SoC)估计作为电动汽车电池管理系统(Battery Management Systern,BMS)中最重要的核心技术之一,对整车的安全运行与节能管理都发挥着重大作用。当电动汽车运行在复杂工况时,如何对电池模型参数进行准确的在线辨识以及如何改进现有估计算法以处理非高斯噪声问题仍是研究难点之一。因此设计具有强鲁棒性的辨识算法和荷电状态估计算法仍有重要的学术价值。本文首先通过对锂电池二阶等效电路模型进行分析,确定了电池模型状态方程与观测方程,并列写了电池SoC-OCV方程。其次,为了有效抑制模型中的噪声对辨识精度的影响,本文在递推最小二乘算法的基本上添加了偏差补偿项,使其在含噪声情况下更准确的估计模型参数。第叁,在考虑非高斯噪声作为系统主要干扰之后,本文使用最大相关熵准则对扩展卡尔曼滤波(Extended Kalman Filter,EKF)的目标函数进行改进,推导得到了熵-扩展卡尔曼滤波(C-EKF)算法,为了加强C-EKF算法的数字稳定性,本文又使用加权最小二乘(Weighted Least Square,WLS)法对其改进,最终得到基于加权最小二乘法的扩展相关熵卡尔曼滤波算法(C-WLS-EKF)。仿真案例的分析表明,本文所改进的参数辨识算法以及荷电状态估计算法可以在满足在线辨识的要求并在非高斯噪声的干扰下实现最优估计。(本文来源于《西安理工大学》期刊2019-06-30）

李佳琪[7]（2019）在《基于Pspice的SiC晶闸管等效电路模型研究》一文中研究指出碳化硅(SiC)是第叁代半导体材料之一,具有禁带宽、临界雪崩击穿电场强、热导率高、载流子漂移速率高、化学性质稳定等诸多优点。因此,使用SiC制作的功率半导体器件具有优越的性能并已引起广泛关注。其中,SiC晶闸管以耐压高、通流能力强等优势引起科研人员的关注。随着对SiC晶闸管研究的不断深入,建立精确的SiC晶闸管器件模型已成为亟侍解决的问题之一。本文针对GeneSiC公司生产的6500V/40A SiC晶闸管为研究对象,采用器件模拟软件和电路仿真软件相结合的方法,开展SiC晶闸管Pspice等效电路模型的研究。主要的研究工作和结果如下:1.探索了构建SiC晶闸管的2T-3R-3C等效电路模型可行性。在分析SiC晶闸管的工作原理的基础上,依据SiC材料的特性及其晶闸管内部载流子输运机制,考虑常温下杂质不完全电离等特有的效应,论证了SiC晶闸管等效电路模型建立的可行性。2.采用复合建模思路结合变温参数建模法,建立了基于Pspice的6500V/40A SiC晶闸管的等效电路。在对SiC pnpn晶闸管的器件静态和动态特性进行器件模拟的基础上,分别提取SiC晶闸管的顶部pnnp晶体管和底部npn晶体管的主要参数,用以等效电路建模。器件的静态特性通过电阻模型和晶体管模型来体现,器件的动态特性通过结电容的模型体现。3.对比研究了SiC晶闸管2T-3R-3C等效电路仿真模型的准确性。为了进一步验证模型的准确性,将SiC晶闸管等效电路不同温度下的动、静态特性仿真结果与产品的数据手册中的特性对比,结果显示,静态仿真结果和动态仿真结果平均误差均控制在15%以内,验证了模型的准确性。(本文来源于《西安理工大学》期刊2019-06-30）

于家傲,彭世蕤,刘立国,李有权[8]（2019）在《双六边形环电路模拟吸波材料及其等效电路模型》一文中研究指出提出以双六边形环为单元结构的电路模拟吸波材料。根据单元的双频特性建立等效电路模型,根据六边形环周期分布规律提出等效周期概念,给出等效分布电参数的计算方法。利用该模型对双六边形环电路模拟吸波材料的结构进行参数分析,并与HFSS全波分析结果进行对比,验证该方法的准确性。加工样品和实测,结果发现所设计吸波材料在1. 9～8. 9 GHz频段内对正入射波具有良好的吸波特性,实测结果与等效电路模型仿真结果吻合较好,进一步验证了该方法的有效性。(本文来源于《国防科技大学学报》期刊2019年03期）

张志伟,吴文进[9]（2019）在《单逆变器受控源等效电路模型及等效电压增益特性研究》一文中研究指出在交流微网系统中逆变器作为分布式电源的输出接口装置是确保系统稳定运行和提高并网电能质量的重要环节。本文分析了交流微网单逆变器在离网状态下的控制策略,并利用控制框图的等效变换原则建立了微网单逆变器系统的受控源等效电路模型,基于模型分析得出逆变器在电压和电流控制器参数变化的情况下系统的等效电压增益的变化规律,为交流微网系统中的逆变器设计提供理论参考。(本文来源于《安庆师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期）

王维强,张吉,张力,严运兵[10]（2019）在《基于叁阶RC网络的等效电路电池模型》一文中研究指出针对Thevenin模型结构过于简化、精度不足的问题,提出一种精确的叁阶RC网络等效电路模型。在充分考虑电池极化的基础上,对磷酸铁锂正极锂离子电池进行充放电性能测试,并用最小二乘拟合法对模型参数进行辨别。基于Simscape搭建Thevenin模型及叁阶RC模型,用变电压对模型进行仿真分析。叁阶RC网络电池模型估算的相对误差不超过±0. 01 V,相比于Thevenin模型的±0. 06 V,精度更高,更能体现电池的特性。(本文来源于《电池》期刊2019年03期）

### 型等效电路模型论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

材料表面的二次电子发射过程是空间大功率微波射频器件微放电效应的触发与维持机制。微放电效应是限制空间大功率微波部件应用的关键问题之一。因此,对材料二次电子发射特性的研究与表征非常重要。为正确理解电子辐照下介质样品的充放电过程,文章提出一种基于等效电路模型的理论模型对二次电子发射特性进行表征。针对不同电导率样品进行仿真验证以证实该电路模型的有效性。仿真结果与理论分析结果相符。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 型等效电路模型论文参考文献

[1].包尔恒,何玲,邓桂芳.基于变压器等效电路模型的反激变换器原理分析[J].通信电源技术.2019

[2].宋强强,崔万照,杨晶.基于等效电路模型的介质材料二次电子发射系数研究[J].空间电子技术.2019

[3].马亮,倪大海,李江,邝小乐.基于等效电路模型的基片集成波导滤波器快速设计方法[J].雷达与对抗.2019

[4].任晓霞,郭王娜.电动汽车锂离子电池集总参数RC等效电路模型[J].储能科学与技术.2019

[5].高炳东,潘云华,张丛巨,王红茹,王帅.基于等效电路模型的超声波电动机匹配电路研究[J].微特电机.2019

[6].邱新宇.稳健的锂电池等效电路模型参数辨识及荷电状态估计研究[D].西安理工大学.2019

[7].李佳琪.基于Pspice的SiC晶闸管等效电路模型研究[D].西安理工大学.2019

[8].于家傲,彭世蕤,刘立国,李有权.双六边形环电路模拟吸波材料及其等效电路模型[J].国防科技大学学报.2019

[9].张志伟,吴文进.单逆变器受控源等效电路模型及等效电压增益特性研究[J].安庆师范大学学报(自然科学版).2019

[10].王维强,张吉,张力,严运兵.基于叁阶RC网络的等效电路电池模型[J].电池.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/34ee323cfaeb273a172f30e3.html