# 淬火-配分-回火（QPT）钢的研究进展

### 论文摘要

针对先进高强钢研究中提出的淬火-配分-回火（QPT）工艺,从热处理、组织演变和碳配分过程综合介绍了高强QPT钢的研究进展,并从力学性能优化出发总结其基于微观组织调控的强韧化机制。基于上述强韧化机制,提出了高强QPT钢的优选的理想组织为几百纳米级的条状马氏体与薄膜状残余奥氏体,并以此为基体弥散析出细小的纳米级碳化物。研究人员在对低碳、中碳及高碳微合金钢进行QPT制备研究的基础上,也对新型QPT工艺及高强QPT钢的氢脆问题进行了探索,旨在使先进高强钢获得优异的强度、塑性、韧性和抗氢脆综合性能。对此最新进展进行了总结,并探讨了QPT钢基础研究和应用研究的重点方向。

### 论文目录

- 1 QPT工艺的由来

- 2 QPT工艺的碳配分及组织演变

- 3 QPT钢的强化、增塑与韧化机制

- 4 新型QPT工艺的应用

- 4.1 超低碳中锰QPT钢的高强韧性设计

- 4.2 多循环MQPT工艺及其应用

- 5 高强QPT钢的氢致断裂及氢脆机制

- 6 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黎雨,李伟,金学军

关键词: 淬火配分回火工艺,力学性能,组织演变,韧性,氢脆

来源: 中国材料进展 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 上海交通大学材料科学与工程学院

基金: 国家重点研发计划项目(2017YFB0703003)

分类号: TG142.1;TG156

页码: 631-640+650

总页数: 11

文件大小: 1113K

下载量: 229

### 相关论文文献

- [1].配分时间对0.16C-1.8Mn-1.5Si钢组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2015(10)

- [2].配分温度对淬火-配分处理碳-硅-锰钢显微组织和性能的影响[J]. 机械工程材料 2016(02)

- [3].合金元素在淬火配分钢中的应用研究进展[J]. 材料导报 2019(07)

- [4].淬火碳配分工艺下贝氏体/铁素体复相钢的组织和性能[J]. 钢铁研究学报 2018(06)

- [5].淬火-配分热处理对隧道钢拱架组织与力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(14)

- [6].配分时间对低铬铁素体不锈钢组织和性能的影响[J]. 上海金属 2018(05)

- [7].配分过程对热轧直接淬火配分钢拉伸性能及冲击韧性的影响[J]. 材料与冶金学报 2016(03)

- [8].高硼耐磨钢的锰、碳配分热处理及其组织性能[J]. 金属热处理 2019(10)

- [9].高温高压下元素配分的原位实验与计算模拟研究进展[J]. 岩矿测试 2016(02)

- [10].中碳淬火-配分钢中的残余应力分布[J]. 金属热处理 2016(10)

- [11].动态碳配分对先进高强钢组织与力学性能的影响[J]. 精密成形工程 2018(04)

- [12].高强度淬火-配分钢的研究现状及发展方向[J]. 金属热处理 2017(09)

- [13].一步配分处理中碳低合金DQP钢的组织演变[J]. 金属热处理 2018(12)

- [14].中国稀土矿稀土配分特征[J]. 稀土 2016(01)

- [15].Fe-C-Mn-Cu钢I&Q处理中Cu元素的配分行为[J]. 金属热处理 2016(07)

- [16].热成形配分工艺对超高强钢组织和力学性能的影响[J]. 钢铁研究学报 2015(04)

- [17].配分温度对低碳高强Q&P钢组织及力学性能影响[J]. 材料热处理学报 2014(01)

- [18].I&Q&P下双相区配分温度对含铜低碳钢组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2016(10)

- [19].淬火、配分温度及时间对Q&P钢组织及力学性能的影响[J]. 金属热处理 2017(12)

- [20].淬火-配分(Q-P)热处理对18Cr2Ni4W钢渗碳层组织和硬度的影响[J]. 金属热处理 2016(02)

- [21].锰配分温度对I&Q&P处理后低碳硅锰钢组织与力学性能的影响[J]. 机械工程材料 2016(11)

- [22].Mn配分行为对低碳高强Q&P钢组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2015(09)

- [23].配分温度对碳-锰-硅钢显微组织与力学性能的影响[J]. 机械工程材料 2011(09)

- [24].淬火-配分钢中残留奥氏体的演变及其对性能的影响[J]. 金属热处理 2019(06)

- [25].Q&P钢配分过程中的组织演变[J]. 北京科技大学学报 2012(11)

- [26].配分工艺对B/M复相钢组织和性能影响[J]. 材料热处理学报 2017(11)

- [27].Cu配分时间对I&Q&P处理钢组织性能影响[J]. 热加工工艺 2016(14)

- [28].利用自助拉丁配分和模糊规则对橄榄油进行分类研究[J]. 计算机与应用化学 2009(12)

- [29].C、Mn元素配分对淬火-配分贝氏体钢摩擦磨损的影响[J]. 金属热处理 2019(06)

- [30].淬火-配分热处理对球墨铸铁组织与性能的影响[J]. 材料热处理学报 2017(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/354fa9bd218543dd231a3b3e.html