# 混凝土浇筑施工技术在建筑工程中的应用钟宁

山东天齐置业集团股份有限公司山东淄博255000

摘要：随着我国经济的快速发展，混凝土建筑工程施工的数量与日俱增。混凝土具有高坚固性和高稳定性的优点，是建筑施工过程的当中一种非常重要的建筑材料，混凝土的应用对现在建筑施工有着不可或缺的作用。由于我国经济发展的需要以及科学技术发展水平的带动，使得我国的建筑水平也在不断地提高，并且取得了新的成绩，在此条件下，混凝土的需求量以及使用范围也在不断地扩大。因此，对混凝土浇筑技术进行研究凸显出重要的现实意义。

关键词：混凝土浇筑；建筑工程施工；技术应用

引言

在当今土建工程施工中很大的情况下会使用混凝土浇筑施工技术，混凝土浇筑技术对于建筑的施工有着重要作用，并且混凝土浇筑技术也可以保证施工各环节得以安全实施，切实保障建筑工程施工顺利进行。虽然这一技术使用的非常的多，但是现今的混凝土浇筑施工技术仍然存在着一些问题，比如原材料质量控制问题、混凝土生产过程中的问题、施工配合的问题、拆模早使得幼龄期的混凝土受到扰动等，这些问题都是现今混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用中经常会出现的几个问题，我们需要克服以上的四个问题，才能使得混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中得到更好的运用。笔者本文主要探讨混凝土浇筑施工技术在施工中的应用，以及其施工的主要特点和技术要求，施工前期准备工作以及该项技术的详细应用，旨在为相关建筑团队提供借鉴。

1混凝土浇筑施工技术的应用情况及特点

相关人员在进行建筑的施工过程中，主要应用混凝土施工技术进行核心结构的施工。并且核心结构在实际施工中具有较为重要的地位。所以，在使用此技术前需要对所有材料进行检查，保证所有材料在施工过程中不会出现质量问题。因为在实际施工中，需要使用的混凝土材料数量较多，再加上混凝土的密度比较大，就会造成整个施工环节任务非常繁重，为了确保这一施工环节的顺利进行，就需要应用到浇筑施工技术，并且在保证整体施工质量的前提下，做好整个工程的浇筑施工。除此之外，在实际建筑工程当中应用浇灌施工技术时，混凝土建筑结构所要承受的重量，会随着建筑工程的高度都增加而增加，在这个过程当中，稍有不慎就会使整个建筑工程受到影响，约束到施工的空间，甚至会影响到后续的施工任务。所以，施工人员在进行施工前需要对施工地点进行调查，保证了解施工现场的实际地质和相关情况，并且对建筑工程结构特点要详细了解，以此保证混凝土浇筑施工技术使用恰当合理。在此基础上才能继续考虑施工效率的问题，以保证建筑本身质量达标。

2混凝土施工前的准备

2.1材料准备

混凝土浇筑之前，必须将所需的材料准备好，这是最基础的工作，所以如果需要施工，必须在混凝土浇筑前由混凝土工长提前一天与供货商联系，确定好浇筑的混凝土方量、时间、栋号、部位以及混凝土标号，是否需要添加外加剂等都要与供货商联系清楚，浇筑前准备好养护用的绒毯、薄膜、水管等材料。

2.2准备好需要使用的机械装置

在混凝土浇筑前泵管必须搭设完毕，并检查泵管的稳定性，连接的卡箍是否牢固，楼层使用的布料机按照施工部署的位置架设稳定，下方均要有支座，可用成品混凝土方块将布料机下方钢筋支持牢固，在钢筋上方垫好木方。振捣器具准备到位，接好电源预先试用，标准层混凝土浇筑必须试用2个以上的振捣器，并预留一个备用，以防止其他突发损坏的情况。铁抹子、铝合金刮尺、长尼龙线、卷尺等这些都是混凝土混合时经常需要使用的装置设备。

1.3工作人员准备

在准备好混凝土浇筑前的材料以及设备之后，最后就是安排好混凝土浇筑所需的工作人员，施工管理人员需要根据混凝土的用方量和浇筑时间，合理组织施工人员，所有施工人员在上岗之前都需要做好培训，培训的内容大多都是混凝土浇筑的时候需要注意的一些问题，以及会出现什么情况以及一些预防的措施。施工过程中严禁疲劳作业，疲劳作业很容易出现安全事故，可以实行多班制，现场工长要随时注意浇筑人员的身体情况和精神状况，由于是重体力劳动，要及时更换工作时间过长的工人，以免疲劳作业产生安全和质量上的隐患。

2.4影响混凝土浇筑的关键因素

混凝土浇筑的时候要注意塌落度、砂浆清除、浇筑的方法、混凝土强度等，这些都是影响混凝土浇筑的关键点，塌落度、砂浆清除、浇筑的方法、混凝土强度不符合混凝土浇筑的要求的直接停止作业，直到寻求到最佳的方式，并达到规定的要求，才能进入到下一步操作。混凝土需要振捣，这个过程非常的关键，混凝土的振捣必须做到足够严密紧实，混凝土间的移动间距必须要小于或等于40-50厘米，振捣的时间必须以混凝土表面出浆为止。如果混凝土振捣的不到位，很容易造成混凝土构件夹渣，烂根、蜂窝、麻面、孔洞、脱节等不良情况的产生。

3混凝土浇筑施工技术的应用现状分析

3.1易裂问题

相关施工人员在进行混凝土浇筑施工技术的搅拌工作时，往往会出现混凝土温度过高的现象，这主要因为相关人员在进行搅拌时控制不当，使得混凝土内部热量，难以有效的发散，这就有可能使得建筑物内部与外界环境出现温度差。一般而言，混凝土出现裂缝的直接原因便是温度差的增加，在一些情况之下，甚至还会出现混凝土的收缩，使得裂缝更加严重。

3.2掉角问题

在应用浇筑施工技术时，建筑工程的洞口位置以及直角的位置容易受到各种影响，而发生掉角和脱落的现象。发生这一现象的主要原因有两个，其一，是在浇筑前期，混凝土过于干涸，没有得到良好的润湿处理。其二，在混凝土的浇筑完成之后，还应该开展充分的养护工作，否则使得混凝土之中的水分快速蒸发，进而出现掉角，影响混凝土浇筑的整体质量。

4建筑工程中混凝土浇筑技术的具体应用分析

4.1剪力墙浇筑技术

在应用剪力墙浇筑技术时，通常需要应用长条形的流线型浇筑方法。需要在恰当位置处合理的浇筑出混凝土的模板，在这个模板建立的基础上，进行剪力墙浇筑的各个施工环节。另外，在剪力墙浇筑施工过程当中，需要特别的注意浇筑施工的施工连续性，切勿随意中断施工过程。另外，在进行振捣操作时，也要严格控制剪力墙接缝处的力度，保障混凝土的密合度恰当的与剪力墙墙接口处相吻合。

4.2位置浇筑

选择恰当位置浇筑，也就是说合理的设置钢筋位置以及混凝土的密度，这对于保障整个建筑项目都稳定性具有举足轻重的作用。因此，在实际建筑施工过程当中，应用混凝土浇筑式浇筑施工技术需要精确的分析钢筋的安装位置是否准确，并对之采取有效控制，提高整个建筑工程的安全性和稳定性。

结语

在混凝土浇筑施工之前，必须做好准备工作，这些都是在为后期的混凝土浇筑工作打好基础，从材料的准备保证浇筑材料的质量，准备好设备，保证浇筑前设备到位，不至于在操作的时候出现设备不当的问题，准备好人员，才能进行下一步的施工操作，浇筑后还需要做好养护工作，不做好养护一旦出现问题就需要返工，非常耽误时间和精力。这就要求我们在具体施工中，不仅要从实际出发，还要积极发现新的问题，不断总结经验，提出适合现代混凝土施工应用的新技术、新举措和新方法。

参考文献:

[1]王宏杰.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术分析[J].工程技术研究,2018(11):222-223.

[2]陈保国.浅谈建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术[J].中国建材科技，2014，5：309-310.

[3]张积贤.大体积混凝土施工技术在房屋建筑工程的应用探究[J].城市地理，2014，18：115-115.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/355d4769ec2bed1505b1e0b3.html