# 膨胀剂提升混凝土抗塑性开裂能力研究

### 论文摘要

采用平板受限法和图像法,研究了膨胀剂提升混凝土抗塑性开裂的能力。研究结果表明,吹风加速混凝土表面失水条件下,不同水胶比(0.21～0.43)的混凝土均会发生塑性开裂,且随着水胶比的降低,混凝土的塑性开裂状况加剧;膨胀剂提升混凝土抗塑性开裂的能力与混凝土的水胶比有关,膨胀剂提升混凝土抗塑性开裂的效果随着水胶比的降低而减小,甚至出现负作用。同时,研究结果表明,吹风加速表面失水对诱导混凝土产生塑性开裂有显著作用,因此,对浇筑成型的混凝土结构进行及时的养护,在避免和减缓混凝土结构的塑性开裂方面具有重要作用。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 塑性开裂的影响因素

- 2 原材料和混凝土配合比

- 3 早期抗塑性开裂能力的评价方法

- 4 测试结果和分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郝磊,韩建国,阎培渝,董树国,徐树冠

关键词: 混凝土,水胶比,膨胀剂,图像分析,塑性开裂

来源: 混凝土 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 承德市公路工程管理处,清华大学土木工程系

分类号: TU528.042

页码: 48-51+56

总页数: 5

文件大小: 297K

下载量: 187

### 相关论文文献

- [1].复合膨胀剂在预应力孔道压浆材料中的应用试验研究[J]. 低温建筑技术 2020(05)

- [2].高性能膨胀剂在工程应用中部分问题的探讨[J]. 膨胀剂与膨胀混凝土 2017(04)

- [3].基于温度-应力试验的掺膨胀剂混凝土抗裂性能研究[J]. 混凝土与水泥制品 2020(02)

- [4].掺多膨胀源膨胀剂复合胶凝体系的膨胀性能及力学性能研究[J]. 硅酸盐通报 2019(01)

- [5].国标Ⅱ型膨胀剂工程应用现存问题与建议[J]. 江西建材 2018(08)

- [6].氧化镁膨胀剂对混凝土长期体积变化的影响[J]. 硅酸盐学报 2018(08)

- [7].充填膨胀剂在充填采矿技术中的应用[J]. 采矿技术 2014(06)

- [8].双膨胀源膨胀剂在工程中的应用研究[J]. 膨胀剂与膨胀混凝土 2015(01)

- [9].答罗建成同志的质疑——再谈三膨胀源膨胀剂[J]. 膨胀剂与膨胀混凝土 2012(02)

- [10].关于三膨胀源膨胀剂的一些看法[J]. 膨胀剂与膨胀混凝土 2012(03)

- [11].液体型膨胀剂的试验研究[J]. 商品混凝土 2011(04)

- [12].论膨胀剂在防水混凝土中的正确应用[J]. 科学之友 2011(10)

- [13].新型双膨胀源膨胀剂的研究[J]. 新型建筑材料 2011(06)

- [14].正确认识科学利用,充分发挥膨胀剂效果[J]. 交通世界(建养.机械) 2009(Z1)

- [15].一分为二看膨胀剂的使用[J]. 膨胀剂与膨胀混凝土 2008(03)

- [16].氧化镁膨胀剂在地下综合管廊混凝土裂缝控制中的应用[J]. 混凝土世界 2020(01)

- [17].用钙、镁基膨胀剂补偿混凝土收缩的试验研究[J]. 商品混凝土 2018(12)

- [18].铝质高性能膨胀剂控制混凝土裂缝的技术研究[J]. 居舍 2019(03)

- [19].膨胀剂等粉剂在混凝土中使用及管控[J]. 商品混凝土 2019(08)

- [20].焙烧陶粒膨胀剂的研究应用进展[J]. 硅酸盐通报 2019(10)

- [21].最新膨胀剂专利[J]. 膨胀剂与膨胀混凝土 2016(02)

- [22].高性能膨胀剂在苏州汾湖理想城工程中的应用[J]. 混凝土与水泥制品 2015(05)

- [23].氧化镁膨胀剂的研究现状[J]. 膨胀剂与膨胀混凝土 2010(01)

- [24].用膨胀剂控制裂缝[J]. 膨胀剂与膨胀混凝土 2008(03)

- [25].五乙酰葡萄糖对氧化钙膨胀剂早期自由变形的影响[J]. 江苏建材 2020(02)

- [26].温度和湿度对氧化镁膨胀剂膨胀性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2020(10)

- [27].膨胀剂在混凝土抗裂中的应用分析[J]. 石化技术 2018(12)

- [28].掺多膨胀源膨胀剂高强混凝土力学性能及变形性能[J]. 混凝土与水泥制品 2019(04)

- [29].一种新型无灰膨胀剂在山羊皮上的应用研究[J]. 西部皮革 2017(23)

- [30].膨胀剂及其应用技术专利汇编[J]. 膨胀剂与膨胀混凝土 2016(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/35a8a11e922222fece619d71.html