# 邓肯模型论文_杨利国

导读:本文包含了邓肯模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:邓肯,模型,砂土,赋性,泥岩,各向异性,因素。

### 邓肯模型论文文献综述

杨利国[1]（2019）在《不同含水率原状粉砂土邓肯—张模型试验研究》一文中研究指出土的本构关系是土力学的重要理论基础,邓肯—张模型是工程中应用最为广泛的模型。黄河中下游的粉砂土由于其特殊成因和组成成分而具有特殊的工程性质,因此开展原状粉砂土的研究有重要的意义。以开封西郊的粉砂土为研究对象,进行了不同含水率原状粉砂土的叁轴固结排水试验,获得了邓肯—张(E-ν)模型的8个参数,并分析了含水率对这些参数的影响。结果表明,由适线法获得的相关模型参数,介于有关文献上粘土和砂土的取值范围之间,符合实际情况,可以为工程实践提供参考。另外,含水率对参数的影响较大,接近塑限的含水率是有关参数变化的分界点,工程中应当重视接近塑限含水率的土体的应力应变关系。(本文来源于《工程勘察》期刊2019年11期）

王腾云,王雪蓉,赵炎[2]（2019）在《基于神经网络的堆石料邓肯-EB模型参数反演研究》一文中研究指出文章以某工程为例,根据预测的堆石料模型参数计算测点沉降过程线,并与实测测点沉降对比分析,结果显示基于随机化样本的神经网络法反演计算得到的测点沉降与实测沉降结果吻合较好。(本文来源于《内蒙古水利》期刊2019年07期）

司海宝,殷俊,李会[3]（2019）在《皖江区域马鞍山段砂土邓肯-张模型参数试验验证》一文中研究指出皖江区域是我国经济发展迅速、基础设施全面推进的中部区域。在基础建设中寻求简捷而贴近实际的计算方法成为设计计算关键环节。邓肯-张双曲线本构模型能较好反映土体非线性特征,概念清晰,易于理解,在工程界中得到了广泛应用。文中选取皖江区域马鞍山段典型砂土层取样试验,分析土体抗剪强度和变形特征,率定邓肯-张模型计算参数。在编制邓肯-张双曲线非线性土体本构模型有限元计算程序基础上,开展砂样土体自重应力平衡、等压固结和轴向应变剪切破坏过程有限元数值计算验证。结果表明:邓肯-张模型参数正确,可为采用有限单元法分析皖江区域砂土地基沉降及稳定性提供依据。(本文来源于《安徽工业大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期）

黄鑫,蔡晓光,郑志华,李思汉[4]（2019）在《中线法尾矿砂的邓肯-张模型参数试验研究》一文中研究指出中线法筑坝工艺目前在国内大型尾矿库工程中已逐步推广使用。选取云南某中线法铜矿尾矿库的两种尾矿砂:底流尾矿砂和溢流尾矿砂,按设计干密度要求制备饱和重塑样,通过叁轴固结排水(CD)剪切试验,得到了两种尾矿砂的邓肯-张E-μ模型和E-B模型的10个试验参数,并分析了两种模型的区别。试验结果可为后期数值计算分析提供参数依据。(本文来源于《防灾科技学院学报》期刊2019年02期）

罗崇亮,余云燕,包得祥,王鹏[5]（2019）在《基于叁轴试验红层泥岩的邓肯-张模型参数研究》一文中研究指出兰州地区红层泥岩形成于干旱、半干旱环境,其物理力学特性与其他地区的红层泥岩不同。以G6京藏高速兰海养护维修工程的红层泥岩路基填料为研究对象,通过大量的常规叁轴试验,研究含水率对其力学特性及邓肯-张模型参数的影响。结果表明:在不同含水率下兰州地区红层泥岩的应力-应变曲线关系符合双曲线模型。含水率小于最优含水率时,破坏形式为剪切破坏;含水率大于最优含水率,破坏形式为鼓状破坏;随着含水率的增加,黏聚力和内摩擦角逐渐减小,内摩擦角减小的幅度更大,究其原因是含水率对黏聚力和内摩擦角的影响机理不同而导致。采用数学模型进行拟合发现:黏聚力、内摩擦角与含水率分别呈二次抛物线与对数曲线关系。不同含水率下邓肯-张模型参数破坏比R_f在区间(0.869,0.984)内波动,K值随含水率增大而减小呈负线性关系,n值随含水率的增大而增大呈线性关系。(本文来源于《地震工程学报》期刊2019年02期）

黄安邦,魏良帅,贾逸,和铭,王家柱[6]（2019）在《基于邓肯-张模型的饱和土统计损伤模拟方法研究》一文中研究指出为反映饱和土变形的全过程,以某水电工程边坡破碎带饱和土为研究对象,采用CSS-2901TS型土体叁轴流变试验机开展固结排水叁轴压缩试验。在邓肯-张模型的基础上引入统计损伤理论,建立一种新的饱和土统计损伤本构模型,依据邓肯-张模型自身特性和回归求解的曲线拟合法,给出模型参数的确定方法,并对模型参数进行修正,使模型可反映差异性围压环境。结果表明,所建模型能较好地辨识饱和土变形过程,拟合精度较高,且模型结构简单,参数较少,具有较强的适用性。(本文来源于《水力发电》期刊2019年04期）

毛国成,陈晓斌,王晅,李扬波[7]（2019）在《基于非线性泊松比修正的邓肯-张E-ν模型及应用研究》一文中研究指出针对邓肯-张E-ν模型在低应力状态下粗颗粒土体变特性描述不足的问题,分析高速铁路B组粗颗粒土填料大型叁轴试验得到轴向应变与横向应变的变化特征,提出基于二次函数的非线性泊松比公式。将非线性泊松比代替邓肯-张E-ν模型切线泊松比,建立基于非线性泊松比修正的邓肯-张E-ν模型。采用中点增量法和Abaqus二次开发平台,编写修正邓肯-张模型的用户子程序(UMAT)。通过粗粒土叁轴试验的数值模拟,对修正邓肯-张模型程序的可行性进行应用研究。研究结果表明:基于非线性泊松比修正的邓肯-张模型的轴向应变-体积应变计算结果与实验实测结果一致,可真实反映粗粒土填料的轴向应变-体积应变趋势。(本文来源于《铁道科学与工程学报》期刊2019年01期）

董良[8]（2018）在《新任中小学教师职业获得影响因素研究——以“布劳—邓肯”模型为分析视角》一文中研究指出对北京市4个区的新任中小学教师进行问卷调查,以"布劳—邓肯"模型为分析视角,采用路径分析的方法分析了影响新任中小学教师职业获得的因素。研究发现,自致性因素特别是受教育水平的影响最大,这与传统的研究结论是一致的;而先赋性因素的影响很小且是负向的,这是新任中小学教师职业范围内所特有的。职业获得研究可以深入到像教师这种可以进一步细分的职业中。(本文来源于《教师发展研究》期刊2018年04期）

陈辉[9]（2018）在《考虑残积土各向异性的邓肯—张模型开发及应用》一文中研究指出花岗岩残积土是花岗岩经物理风化及化学风化后所残留在原地的碎屑物,在我国分布十分广泛,尤其分布于东南沿海地带,是福建地区基础建设频遇的工程地质类型之一。花岗岩残积土具有不同于沉积土等特殊工程性质,由于不了解其性质,如果采用沉积土的知识以及经验对其进行处理可能会引发工程事故或者导致工程造价的提高,从而对残积土进行系统性的研究具有重要的理论价值以及工程意义。由于风化程度的不同,花岗岩残积土在垂直和水平方向上都具有明显的差异性,主要表现在颗粒级配的变化上。颗粒级配的差异又直接影响了土体的物理和力学指标,即表现为残积土的非均质性和各向异性。各向异性对复杂应力状态下的土体应力-应变规律有着重要影响。学者大多对残积土分类、矿物组成、化学成分、崩解性等方面进行研究,而对于残积土本构模型以及原生各向异性对土体力学性质的影响方面研究较少。因此,本文采用室内试验的方法,对残积土自身的各向异性特性进行研究,研究内容及主要研究结果如下:(1)从南平地区某高边坡取原状土,对原状土进行各项物理性质指标试验,确定该地区残积土的基本物理性质。对原状土进行不同方向的取样,取样方向分别为0°、45°、90°,得到不同取样角度的试样进行考虑残积土各向异性的叁轴固结排水试验。比较叁个取样方向的应力-应变曲线关系,并分析原生各向异性对破坏形态、抗剪强度指标、破坏主应力线的影响。(2)在上述试验基础上得到残积土邓肯-张模型参数,分析各向异性对各参数的影响。依托于ABAQUS的UMAT子程序二次开发平台对邓肯-张模型进行开发,将邓肯-张模型子程序及参数导入ABAQUS对考虑残积土各向异性试验进行数值模拟分析,验证子程序的可靠性以及参数的准确性。(3)对取样的高边坡建立二维有限元模型,导入各向异性的邓肯-张参数进行数值分析,分析结果值与现场监测值进行比较,发现90°取样角度下所得邓肯-张参数数值分析结果值与现场实测值变形变化趋势较为吻合,故建议若进行此类研究时对原状土样进行机械取样尽量保持90°取样,保证其原生各向异性。(本文来源于《福建农林大学》期刊2018-10-01）

冯燕博,刘东燕,杨超,陈远川[10]（2018）在《考虑混合赤泥强度增长特性的修正邓肯-张模型》一文中研究指出混合赤泥在堆存过程中,随着脱水、滤水龄期的延长,其强度有明显增长,由初始的流塑状态转变为具有较高强度的硬塑状态。为研究混合赤泥的这种胶结硬化特性,对不同自然脱水龄期和浸水浸泡龄期下的混合赤泥开展了无侧限抗压强度试验和固结排水叁轴剪切试验。试验结果表明:(1)混合赤泥的胶结特性主要体现在粘聚力的增长方面;(2)混合赤泥的胶结强度形成主要集中在赤泥堆存龄期前70天内。基于混合赤泥强度变化规律,提出了反映混合赤泥胶结硬化特性的结构性定量化参数mc,将原有不稳定的呈软化型的应力-应变曲线修正为表现出双曲线特征的硬化型曲线,并根据试验结果拟合得到初始切线模量Eci,结构性强度参数cc和φc随龄期t的变化公式,从而建立了考虑混合赤泥强度增长特性的修正邓肯-张模型。对比验证表明,所建立的模型可以较好地反映混合赤泥随时间的强度增长特性。(本文来源于《实验力学》期刊2018年04期）

### 邓肯模型论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

文章以某工程为例,根据预测的堆石料模型参数计算测点沉降过程线,并与实测测点沉降对比分析,结果显示基于随机化样本的神经网络法反演计算得到的测点沉降与实测沉降结果吻合较好。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 邓肯模型论文参考文献

[1].杨利国.不同含水率原状粉砂土邓肯—张模型试验研究[J].工程勘察.2019

[2].王腾云,王雪蓉,赵炎.基于神经网络的堆石料邓肯-EB模型参数反演研究[J].内蒙古水利.2019

[3].司海宝,殷俊,李会.皖江区域马鞍山段砂土邓肯-张模型参数试验验证[J].安徽工业大学学报(自然科学版).2019

[4].黄鑫,蔡晓光,郑志华,李思汉.中线法尾矿砂的邓肯-张模型参数试验研究[J].防灾科技学院学报.2019

[5].罗崇亮,余云燕,包得祥,王鹏.基于叁轴试验红层泥岩的邓肯-张模型参数研究[J].地震工程学报.2019

[6].黄安邦,魏良帅,贾逸,和铭,王家柱.基于邓肯-张模型的饱和土统计损伤模拟方法研究[J].水力发电.2019

[7].毛国成,陈晓斌,王晅,李扬波.基于非线性泊松比修正的邓肯-张E-ν模型及应用研究[J].铁道科学与工程学报.2019

[8].董良.新任中小学教师职业获得影响因素研究——以“布劳—邓肯”模型为分析视角[J].教师发展研究.2018

[9].陈辉.考虑残积土各向异性的邓肯—张模型开发及应用[D].福建农林大学.2018

[10].冯燕博,刘东燕,杨超,陈远川.考虑混合赤泥强度增长特性的修正邓肯-张模型[J].实验力学.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/35f64a37cce251d57991badc.html