# 计算机技术在现代测绘技术中的应用

广东广量测绘信息技术有限公司

摘要：随着时代的变化与发展，我国的科学技术在不断的提高，计算机技术被广泛应用于人们的生活之中。计算机技术的普及也使得传统的测绘工作得到了极大的改善，不论是从测绘工作的精准度还是工作效率方面来看，计算机技术的应用都能使其得到提高。由此看来，计算机技术在现代测绘技术中扮演者十分重要的角色。

关键词：GPS、计算机技术、电子全站仪。

1测量仪器的计算机化

1.1电子全站仪

电子全站仪是一种可以同时进行角度测量和距离测量、由光学、机械、电子元件组合而成的测量仪器，其中角度测量包括水平角和垂直角的测量，距离测量包括斜距、平距、高差等的测量。因为只要能够一次安置好，仪器便可以完成在该测站上的所有测量工作，所以称其为“全站仪”。

电子全站仪的特殊部件以及其功能

（1）键盘：在测量时操作指令和数据输入的部件，分为硬键和软件键两种。全站仪的键盘和显示屏都是双面式，这是为了方便于在正、倒镜作业时操作。

（2）同轴望远镜：电子全站仪的望远镜能够实现视准轴、测距光波的发射、接收光轴同轴化。其中同轴化的基本原理是：在望远物镜和调焦透镜之间设置分光棱镜的系统，通过该系统去实现望远镜的多功能，即既可锁定目标，使之成像于十字丝分划板上，进行角度测量。同时其测距部分的外光路系统时又能使测距部分的光敏二极管发射出的调制红外光在经物镜射向反光棱镜之后，经同一路径又反射回来，再经分光棱镜的作用使其回光被光电二极管接收；为测距需要在仪器内部中另设一内光路系统，通过分光棱镜系统里面的光导纤维将由光敏二极管发射出来的调制红外光也传送给光电二极管来接收，进行而由内、外光路调制光的相位差间接计算出光的传播时间，计算实测的距离。同轴性使得望远镜能够一次瞄准即可实现同时测定水平角、垂直角和斜距等所有测量要素的测定功能。加之全站仪强大、高效、便捷的处理数据功能，使全站仪使用起来会极其方便。

（3）双轴自动补偿：在指定仪器的视准轴水平投影方向为X轴、仪器横轴方向为Y轴，它在观测中引起的角度误差可以从盘左、盘右观测中得以抵消。双轴自动补偿的所采用的构造：使用一水泡来确定绝对水平面，该水泡是中间填充的液体，两端是气体。在水泡的上部两侧各放置一个发光的二极管，而在水泡下部两侧各放置一个光电管，用来接收发光二极管透过水泡发出来的光。而后，通过运算电路来比较两二极管获得的光的强度。当在初始位置，即绝对水平时，将运算值置为零。当作业中全站的仪器倾斜时，运算电路实时计算出光强的差值，从而换算成倾斜时的位移，再将此信息传达给控制系统，以决定自动补偿的值。

（4）存储器：电子全站仪中的存储器的作用是将实时采集到的测量数据存储起来，再根据需要传送到其它设备，供进一步的处理或是利用，全站仪的存储器有内存储器和存储卡两种形式。

（5）通讯接口：电子全站仪可以通过RS-232C通讯接口和通讯电缆将内存中存储的数据输入计算机，或将计算机中的数据和信息经通讯电缆传输给全站仪，实现双向信息传输。

1.2GPS（全球定位系统）

定义：利用GPS定位卫星，在全球范围内实时进行定位、导航的系统，称为全球卫星定位系统，简称GPS。GPS是由美国国防部研制建立的一种具有全方位、全天候、全时段、高精度的卫星导航系统，能为全球用户提供低成本、高精度的三维位置、速度和精确定时等导航信息，是卫星通信技术在导航领域的应用典范，它极大地提高了地球社会的信息化水平，有力地推动了数字经济的发展。

GPS测量的优越性：

1、GPS方格网点位具有精度高、误差分布均匀的特点，不但能够满足规范要求，而且具有较大的精度储备。

2、采用GPS方法布设大地控制网，因其图形强度系数高，所以能够有效地提高点位趋近速度。网形优化起来也比较方便。

3、仪器的操作十分简便；由于GPS接收机在不断的改进，GPS测量的自动化程度也越来越高。在观测时测量员只要能够安置好仪器，连接电缆线，量取天线高，监视仪器的工作状态即可，而至于其它观测工作，如卫星的捕获，跟踪观测和记录等仪器均可自动完成。结束测量时，仅需要关闭电源，收好接收机，便可完成野外数据采集的任务。

4、随着GPS系统的不断完善，科学技术的不断进步，GPS的观测时间十分的短暂，大大提高了作业的效率。

2用计算机进行绘图

2.1AUTOCAD软件

AUTOCAD软件是在测绘行业内成图的计算机技术化不可缺少的软件之一。

AutoCAD软件是由美国欧特克有限公司（Autodesk）开发的通用“计算机辅助设计”软件，可以用于绘制二维制图和基本三维设计，通过它无需懂得编程，即可自动制图，因此它在全球广泛使用，可以用于土木建筑，工业制图，工程制图，电子工业，等多方面领域。是随着计算进技术发展起来的一门高科技技术，又是多种科学与技术相互交融的新兴技术。

该软件具有的特点如下：

（1）具有完善的图形绘制功能。

（2）可以采用多种方式进行二次开发或用户定制。

（3）有强大的图形编辑功能。

（4）支持多种操作平台。

（5）支持多种硬件设备。

（6）可以进行多种图形格式的转换，具有较强的数据交换能力。

（7）具有通用性、易用性，适用于各类用户，此外，从AutoCAD2000开始，该系统又增添了许多强大的功能，如AutoCAD设计中心、多文档设计环境、Internet驱动、新的对象捕捉功能、增强的标注功能以及局部打开和局部加载的功能。

3结束语

社会的进步以及科学水平的提高促进我国工程测量技术的提升，现代的科学技术逐步向综合行的趋势发展，测绘技术也由过去的传统单项测量、图纸绘制逐渐演变成一项集测绘、分析数据、论证、绘图等于一体，并将各种学科与技术融入其中，形成系统性、科学性一体的综合性技术。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/367fce1e5f3ffd6f900b97d0.html