# 浅谈林业资源调查中遥感影像的判读技术

崔鹏1董振勇2

1.广西兴桂林农业科技有限公司；2.广西金桂林业有限公司

摘要：随着计算机技术发展，遥感技术已广泛应用于林业资源调查中，遥感影像的判读也成为至关重要的一部分。本文从遥感技术的一般方法出发，结合某林区的具体情况针对相关林区进行了具体探讨，并对结果进行了分析。

关键词：林业资源；遥感影像；判读技术

林业资源与我们的生活息息相关，实施林业资源调查可系统地对林业资源进行统计、监测等，以达到合理利用以及保护规划林地目的。将有效的技术手段应用于大型而复杂的林业资源调查，对林地的保护利用规划具有重要的意义。要求先要对林业资源进行系统的勘查，传统的勘查手段费时费力，而且勘查的精度也比较低，尤其是对于一些地形复杂的地区更加如此。遥感技术的应用，使得林业资源的勘查工作变得简单易行。而目视判读技术是整个遥感勘查工作的重要基础。

一、概念及分类

（一）遥感影像的慨念

科技的发展使得卫星及航空遥感图像分辨率大幅度提高了，从而使人们可以根据遥感图像获得有用的数据及信息、另外遥感图像拥有特定的比例尺，它是地表物体独有的电磁辐射

的记录与反映，它主要表现在最通过遥感探测仪获得一种遥感信息。

（二）影像分类方法

遥感影像分类主要有有监督与非监督两种分类法。其中监督分类法主要包括：最大似然法、最小距离法和平行六面体法等。非监督分类法包括两种具体方法，即：K-means法与ISODATA法。同时根据性质的不同，要干检测还可以被分成分类比较法、直接提取法以及目视解译法和GIS的分类等多种方法。

二、林业遥感判读的准备工作

（一）对影像数据的整理

5POT5影像拥有宏观性强、视角广、分辨率高、多时相、信息量大、数字传递等特点，其在空间分辨率上，多光谱波段能够达到10m以上，但在全色波段中只能达到2.5m左右。在影响采集工作结束后，要经过波段组合，正射矫正和融合处理等技术进行处理。

（二）资料的收集

在判读工作之前，首先要对调查地区的基本情况进行了解。主要了解该地区的地理特征、气候条件、大型建筑、植被类型等信息。其次，对影像图框外信息进行了解。

〔三）建立解译标志

在判读之前要建立解译标志

（1）将景幅、图幅作为单位，在每景幅内选择十五条勘查路线，确保勘查路线能偶覆盖全区域。

（2）实地和卫星影像进行对照征.将个图像的色调、纹理、形状、大小、位置等信息记录下来，并拍摄实际地面照片。

（3）依据野外勘查与室内分析的结果，建立解译标志。

三、判读方法

影像判读的方法有很多种，一般来说要遵循下面几条原则：

（一）多方法相结合

在进行遥感影像判读工作的时候，可以利用其他工具，如该区域的地形图与Google截图，这样可以提高解译的精度如下图；

图1某村的Google截图

（二）先易后难

判定工作要从简单的易识别物品进行判定，比如：公路、河流、居民区等，这些都是叫明显的地物，这对于判定工作的技术要求不高二例如：图2就是根据图1地物进行判读，可以明显的分辨出公路，居民区，河流二勾绘出耕地和林地

图2某村遥感影像

（三）综合多种信息进行分析

在地理环境中歌谣素存在着相互依存相互制约等关系，根据这种关系，在结合生活常识进行分析很容易判断出地物的特征。林地类型是最难解译的部分。根据了解，图2地区的植被类型是以柏木为主的林地，还夹杂着少量的竹林、软阔、刺愧等树种。由于1号小班呈棕黄色，其面积不大，而且所在地附近有居民点，据经验判断，1号小班是一片竹林。一般来说柏木在影像图上的颜色偏深，但是树林间的郁闭度会影响颜色的偏差。图中小班2和小班13的颜色最深，可以直接认定其为柏木。图中颜色偏浅的小班地区，可以结合Google截图进行判断，认定其是其它植被.还是郁闭度比较小的柏木例如15号小班这种类型地区，可能是空地，也可能是刺槐.不易直接判定。可以根据野外验证来确定。

（四）同类地物对比

把待解译影像和样片的已知影响进行对比，进而确定地物类型。这是将初步解译标志进行修正与完善的过程。在图2中，能够确定蓝白点状小班是居民点，颜色偏红的是耕地，深蓝色的河流，笔直的是公路，颜色较深为林地。基于此可以推断出其他小班的地类属性。

四、后续工作

（一）室外校核

完成了初步解泽之后，要进行室外校核。先选择样地进行校核，结合样地的校核结果，修改解译标志，之后再进行其余地区的校核。通过收集实地数据，将初步解译的结果进行补充，得到更加精确的结果。例如：图2地区的15小班，经过实地考察检验后，得到结果是一片刺槐林。

（二）总结成图

完成了所有判读工作以后，根据任务要求，利用GIS软件进行拓扑检验、数据总结、收据统计，数据计算和综合分析，并制作相应专题图。至此整套林业资源的勘查工作就结束了。

五、结语

遥感技术在林业发展中的应用是林业资源开发的发展方向。利用要干技术可以使林业资源的调查工作更加科学、精准、有效，并且可以大大节省人力和时间。这种科学有效，节省人操作简便的方法必然会推动林业资源调查工作的发展。有关科研部门加大研究力度，完善这项技术，是推动林业资源开发和土地合理利用工作的动力。

参考文献：

[1]王文刚，宋玉祥，丁四保，等.林业资源型城镇可持续发展研究口].经济地理，2011（03）.

[2]刘成红.林业资源保护促进林业健康发展田.河南科技，2013（06）.

[3]程淑惠，王东柱.浅议林业资源的合理开发利用田.河南科技，2013（17）.

[4]毕研平.浅谈我国林业资源的保护对策田.科技致富向导，2014（05）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/36e75d603580e1572ea804ba.html