# 水利水电施工中施工导流和围堰技术的应用霍开璟

宣城市金水水利工程有限责任公司安徽省242000

摘要：水利水电工程对于城市的建设与发展起到重要的作用，现代化城市发展建设的安全稳定性与水利水电工程有着直接的关系，其工程质量与效益影响着人们的生产和生活。因此，要利用先进的水利水电施工技术，采取相应有效的施工措施，控制水利水电工程施工质量，以保证水电工程能够满足城市建设的需要。施工导流是水利工程施工中比较常用的施工技术，优质的施工导流方案能缩短工程进度，并能促进水利工程稳定性的提高，而围堰技术则能有效解决和预防施工导流中出现的技术问题，因此，探讨和研究水利水电工程中施工导流和围堰技术的应用具有实际重要意义。

关键词：水利水电施工；导流技术；围堰技术；应用

在水利水电工程施工过程中，通过运用导流技术可以将水流引入到下游，避免出现施工过程中水流泄露问题。同时还需要应用围堰技术，这是与导流技术相反的一种技术，围堰技术通常是在河道中修建临时挡水建筑，以此来保证水利水电工程的顺利开展，确保整体工程施工质量的全面提升。

1水利水电工程施工中导流技术的应用

在水利水电工程施工中，通过应用导流技术将活水引流，使其绕过施工现场，使其改流，确保施工进度的顺利进行。在导流技术具体应用过程中，可以根据基坑内部工程量来设计导流流量。在施工导流施工过程中，需要在前期对围堰挡水流量进行确定，在对河床截流时要确保水坝的高程。按照污期河流深度和坝体高度进行导流，增加库存注入量，提高具体的抗洪能力。在后期导流施工过程中，需要将活水注入到大坝，使其达到设计高度。在当前水利水电工程导流施工过程中，可以充分的运用现代化技术手段来对施工过程中数据信息进行整合处理，更好的显示出施工导流数据和模拟演示图，为水利水电施工的安全、稳定开展奠定良好的基础。在实际施工过程中，需要根据施工现场的地质地貌、水文状况及自然地理环境等进行综合考虑，合理选择施工导流方案，并对施工导流的成本、技术和进度给予充分关注，准确对河流的水力情况进行计算，明确具体的河流流速，对结构尺寸进行科学设计，并结合大坝的蓄水能力和水压水位合理选择施工导流方案。

1.1分段围堰法导流

对水利水电工程中的建筑物主要采用围堰统一进行分割，以利于分段施工，先围住一边河床，在从河床流经时，可对经过大坝的河水实现截流，该方案对于较宽的河床、较大的河流量及较长工期的水利水电工程较为适合。

1.2全段围堰法导流

即围堰一次性截断主河道，同时水流被疏导至两侧的泄水建筑，建筑物不同，所以下泻选择单次导流方式，然后对河道进行划分，分别进行明渠、隧道、涵洞施工导流。通常，这种方法适用于河流流量较大，河槽较深的状况，按照河槽两旁台地大小，进行一次拦截，明渠导流。在实际的导流施工中，要根据不同汛期河流的泄水情况，制定合理的导流方案，进行施工导流规划，合理安排工期，如果遇到复杂的水利水电工程，可以建立建筑模型为施工方案提供参考和借鉴。

2水利水电施工的围堰技术应用

2.1围堰技术

水利水电工程项目施工中，当需要进行临时地面挡水时，则采取围堰技术。通常情况下，围堰技术是在进行施工导流时才会用到的，应用围堰技术是为了保护基坑，使施工现场保持干燥，有利于施工的顺利开展。但采用围堰技术需要注意的是围堰的稳定性，避免水流直接冲击而导致围堰失去稳定性。因为围堰会占据河床的一部分面积，阻拦河流，使其不能正常的流通。故此，围堰的存在，就会造成河道水流加速流动，这就会使河流的流量增加，从而加大了河流直接冲击围堰的流水量，因而在应用围堰时，应采取措施提高其稳定性。

2.2围堰技术方案的选择

应用围堰技术时，要进行实地考察研究，依据调查的结果，对围堰的面积进行合理的布局。导流通道与大坝枢纽，会对围堰横断面产生直接的影响，因此，要依据施工标准规定的要求，使施工更加安全可靠。通常所用的围堰技术有：①过水土石围堰。此方案在水利工程中比较常见，这种围堰技术，通常采取铺设钢筋网络法，将其钢筋网布设在围堰的下游大坝坡面，由此可防止围堰上游坡面的石块被水流冲走，同时将主锚筋埋在下游堰体中，这样当水流冲击时，堰顶与下游坡面就不至于同时出现滑动的现象。由于水土石围堰在其结构上和土石大坝相似的程度很大，因此在进行围堰施工时，通常都会就地取材，将周围的土方石料作为围堰的材料。这种施工方法在一定程度上能够减少围堰工程的成本，而且进行围堰拆除时也会很方面，所以，这种围堰技术施工的方法在水利工程建设中应用比较广泛。但是，这种围堰方法的工程量非常大，需要花费大量人力和很长时间，而且沉陷量非常大，尤其在汛期。因此需要进行实时维护，以免被水流冲垮，失去作用。②混凝土围堰。这种围堰有很多优势，首先混凝土结构自身的防渗能力与抗冲击能力都很强；其次，施工的工作量相对较小；其三，挡水水头较高，方便混凝土建筑进行连接。居于以上优势，在水利水电工程建设中，为了工程的安全稳定更强，通常会选择采取混凝土围堰方案进行施工。

3施工导流和围堰技术的实践应用

3.1做好施工前得准备

在施工开始之前，应当对当地的水文和地质资料进行深入了解，并且做好实地的调研工作，明确工程的施工环境，勘测相关的数据，并以此作为导流和围堰施工的基础。在实际的勘测过程中，还应当对蓄水位和洪水标准进行了解，找到河流全年段的相关数据资料，确保施工能够满足标准和使用需求。做好基础准备工作能够有效提升施工导流和围堰技术的质量标准，最大限度保障水利水电工程的建设规范化。

3.2正确选择施工导流和围堰技术

在施工导流和围堰技术方案设计中，应当结合河流的实际数据和相关资料进行设计分析，比如汛期、水流量、流速等等。由于导流往往需要区分阶段，因此还要对枯水期和季节性等时间特点考虑。在围堰技术的选择上，如果水利水电工程处于河流的上游或者下游，一般采取横向围堰，如果在中游，则采用纵向的围堰方式。不同的施工地点和施工时间都会给围堰技术方案设计带来一定的影响，应当合理根据实际情况进行设置，保障水利水电工程质量。

3.3注重施工质量管理

水利水电施工过程中，应当重视施工的质量管理，提高对施工导流和围堰技术的使用准确度，更好的提升施工现场的效率和质量问题。在实际的导流和围堰施工中，除了基础的水文条件和时空条件之外，还应当针对水流中带来的剪力、应力进行分析，确定围堰的质量、强度和防渗漏问题，保障以最佳的建设结构，保护好水利水电工程施工现场，为提升工程质量奠定基础。

4结语

水利水电工程具有重要作用，在水利水电施工中，导流与围堰技术具有核心作用。设计施工应结合实际形势，对围堰类型进行选择，使工程质量得到最大程度的保障。水利水电工程目前具有防洪、灌溉、蓄水及发电等诸多功能，作为经济建设中的一项重要基础性设施，使人们生活水平明显改善，有力促进了社会经济的发展。水利水电施工中，若施工导流设计不合理及围堰施工技术不符合各项技术指标，将影响建设成本及施工安全质量。特别是在更新及改造水利水电过程中，大范围应用施工导流围堰技术，一定要提高设计水平，对各项施工环节严格控制，进而使施工质量得到明显提高。

参考文献：

[1]刘艳洪.水利水电施工中施工导流和围堰技术分析[J].科技展望，2015（18）：107.

[2]张文才，金彪.水利水电施工对于施工导流和围堰技术的运用[J].黑龙江科技信息，2016（10）：88.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/370ec861d3da93039c00b3cd.html