# 不同底气中微量CO,CO2和CH4的定量分析

### 论文摘要

对不同底气中微量CO, CO2和CH4进行定量分析。考察了在HayeSep D,Porapak Q和5A分子筛色谱柱上,不同底气中2μmol/mol的CO, CO2和CH4在气相色谱氢火焰离子化检测器（FID）上的响应值,并且对这3种气体在不同色谱柱上的出峰情况进行了讨论。选择氮气为底气的混合气作为标准,分别对氢气,氩气和氦气为底气的混合气进行校准,比较不同底气相同浓度的3种气体在FID上校准值和重量值的相对偏差。在5A分子筛柱上,以氢气为底气的混合气中一氧化碳和甲烷的校准偏差分别为–19%和–20%;在Porapak Q柱上,以氢气为底气的混合气中二氧化碳和甲烷的校准偏差小于1.0%。当采用以氮气为底气的混合气校准氦气、氩气、氢气为底气的混合气时,在5A分子筛柱上,以氢气为底气的一氧化碳和甲烷校准偏差最大。该方法具有良好的重复性和准确度,适用于高纯气体中常见杂质的测定。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 主要仪器与标准气体

- 1.2 色谱条件

- 1.3 进样方式

- 2 结果与讨论

- 2.1 氢气和空气的流量对灵敏度的影响

- 2.2 不同色谱柱下甲烷、一氧化碳、二氧化碳出峰情况

- 2.2.1 甲烷和二氧化碳的谱图分析

- 2.2.2 一氧化碳的谱图分析

- 2.3 甲烷、一氧化碳、二氧化碳的定量分析

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘雨佳,李增和,胡树国

关键词: 氢火焰离子化检测器,一氧化碳,二氧化碳,甲烷,底气

来源: 化学分析计量 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 化学,无机化工,电力工业

单位: 北京化工大学,中国计量科学研究院

基金: 国家重点研发计划课题“氢燃料电池用高纯氢标准物质的研制及检测技术研究”(2018YFF0212904)

分类号: TM911.4;O657.7

页码: 16-19

总页数: 4

文件大小: 1340K

下载量: 64

### 相关论文文献

- [1].用于氢气纯化的负载型钯膜制备与性能研究[J]. 能源化工 2019(05)

- [2].提高变压吸附单元氢气收率的措施[J]. 化工设计通讯 2020(01)

- [3].真空变压吸附氢气纯化的参数研究[J]. 工程热物理学报 2020(02)

- [4].高性能膜法纯化氢气的材料及性能探讨[J]. 广东化工 2020(03)

- [5].油氢合建站氢气泄漏扩散模拟及影响因素分析[J]. 消防科学与技术 2020(01)

- [6].氢气管道与天然气管道的对比分析[J]. 压力容器 2020(02)

- [7].制氢、储运和加注全产业链氢气成本分析[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(01)

- [8].炼厂低浓度氢气回收利用的技术现状及进展[J]. 当代化工 2020(03)

- [9].基于国产三型瓶的氢气加注技术开发[J]. 储能科学与技术 2020(03)

- [10].硫酸工厂氢气闪爆风险评估及探讨[J]. 硫酸工业 2020(04)

- [11].德国氢气管道计划助力绿色产业转型[J]. 氯碱工业 2020(04)

- [12].氢气添加对柴油发动机燃烧和排放特性的数值模拟[J]. 安阳工学院学报 2020(02)

- [13].氢气发生站存在哪些较大危险因素[J]. 劳动保护 2020(06)

- [14].层状床变压吸附氢气纯化性能的优化[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2020(04)

- [15].加强氢气站消防安全措施的研究[J]. 化工管理 2020(25)

- [16].德国政府就国家氢气战略达成一致意见[J]. 中外能源 2020(08)

- [17].电阻型氢气传感器专利技术综述[J]. 中国科技信息 2020(19)

- [18].开车时氢气总管的标准含氧量[J]. 氯碱工业 2020(08)

- [19].产业政策能否刺激风投并加速氢气商业化[J]. 石油石化绿色低碳 2020(04)

- [20].发电机氢气净化装置研究[J]. 电力设备管理 2020(09)

- [21].氢气治疗疾病生物学效应的研究进展[J]. 中国现代医学杂志 2020(20)

- [22].旋涡式氢气循环泵的设计及性能分析[J]. 化工进展 2020(S2)

- [23].光面式高压氢气泄漏快速可视化检测方法及数值仿真研究[J]. 计测技术 2020(05)

- [24].亚洲首台卧式氢气锅炉运行总结[J]. 山东化工 2020(18)

- [25].氢气对心血管相关疾病的影响[J]. 中国循证心血管医学杂志 2017(12)

- [26].氢气资源优化利用[J]. 河南化工 2018(04)

- [27].氢气网络系统的操作灵活性分析与改进[J]. 高校化学工程学报 2017(01)

- [28].日本推出一款新型乳饮料,在肠内高效率产生氢气[J]. 饮料工业 2017(01)

- [29].氢气储存利用技术[J]. 中外能源 2017(04)

- [30].氯碱联产品——压缩氢气的开发和应用[J]. 中国氯碱 2017(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3731ca834c622bc3d98120df.html