# 框架剪力墙结构建筑施工技术及实施要点研究

山东粮商建筑设计有限公司山东济南250031

摘要：经济在快速的发展，社会在不断的进步，框架剪力墙结构是建筑结构中较为关键的内容，在建筑行业中已经被大规模的使用。而框架剪力墙结构施工技术会直接影响建筑工程质量。分析建筑框架剪力墙结构，可以提升建筑物的稳定性，才可以提升建筑安全性，进而提升建筑工程质量。基于此，本文主要对建筑框架剪力墙的施工要点以及质控关键进行了简单的分析。

关键词：框架剪力墙；建筑施工技术；实施要点

引言

我国当前的建筑行业发展十分的迅猛，建筑结构稳定性以及施工的科学性成为了人们的重点关注对象。框架剪力墙作为建筑中使用较多的结构模式，就框架剪力墙结构开展高质量施工是现在建筑施工过程的重要环节之一，施工人员需要有效区别不同类型的框架剪力墙，合理有效的开展建筑施工行为。本文主要就是对框架剪力墙结构建筑施工技术的具体应用进行分析和探讨。

1框架剪力墙结构建筑及其施工简介

框架剪力墙结构是指框架结构与剪力墙结构二者相结合的一种建筑结构，正因如此，框架剪力墙结构同时具备了框架结构与剪力墙结构的优点，即抗剪性与灵活性。框架剪力墙结构的优点在于稳定性强和抗震性能好，因为它是利用钢筋混凝土墙体等来承担荷载，可以有效限制建筑水平位移，所以能够实现更好的建筑质量与安全。同时，水平控制力强还有助于施工方便。虽然框架剪力墙结构自身在抗压性方面并没有很强，但是，当框架剪力墙结构因受力而发生弯曲，并弯曲到一定程度时，结构的刚度会随之变化。一般情况下，框架剪力墙结构建筑的施工都是分三部分进行作业的，分别是：结构基础部分、建筑主体部分、建筑装修部分。其中，结构基础部分先进行静压管桩施工和测量放线，再进行护坡、验槽及地下室施工，之后对墙柱进行放线测量，最后基础回填。建筑主体部分先进行测量放线，并预留墙柱钢筋和水电，再进行模板施工。建筑装修部分也是先进行测量放线，再进行结构砌筑施工、内墙抹灰及天花板装修施工。

2建筑框架剪力墙结构施工技术

2.1内隔墙施工以及铺砌技术

框架剪力墙结构进行内隔墙施工中，要分析墙体承重要求也要满足美观性。在施工中，要根据具体的要求合理的选择内墙材料，综合抗震性能、经济性等多种因素系统选择，现阶段较为常见的就是应用小型的空心砌块，通过此种材质可以达到增强内部空间美观性的目的。内隔墙作为框架剪力墙结构工程中的收尾工程，在施工中要分析建筑结构的施工状态，加强基础建筑质量控制，进而保障内墙施工的质量。在施工中要合理的分析铺砌技术要求，进行框架剪力墙的空心铺砌施工中要适当的增加构造柱结构，提升框架剪力墙抗震性能，提升内墙结构的整体稳定性，通过将构造柱位置合理的设置在墙角侧的方式达到提升承载支撑能力的目的。在现浇位置中要根据要求合理的设置拉近，在铺设过程中避免出现断裂等问题，在铺设中要合理的控制空心砖，提升整体性，增强建筑内墙稳定性。进行空心砖铺设过程中要根据建筑框架剪力墙设计方案，精准预留孔洞，根据空心砖尺寸合理安排孔洞，合理的进行施工铺设分析，细化分析。

2.2模板施工

模板施工在框剪结构中占据了重要的地位，此项施工一般是在剪力墙结构施工后进行的，工作人员要提前做好模板施工的准备工作。框架剪力墙结构中的混凝土板块和支撑模板工程，组成了框剪结构的模板施工。在混凝土的模板施工过程中，建筑工程外观的墙体要注重提升其施工效果，并且要保证内部结构的施工质量。在混凝土模板施工中梁柱的节点施工环节是施工重点和难点。对墙体模板的材料的选取直接影响到了混凝土施工的质量，因此，现场的工作人员必需要选取和建筑层高相符合的模板材料。其次还需要严格把控处于节点处的混凝土的强度等级。建筑工程后期可能会出现墙体裂缝的问题，因此通常情况下不能采取相同的混凝土来进行作业。

2.3关于混凝土施工

混凝土施工环节中，下列几点内容需要进行注意：①将其材料的拌和环节处理好是首要工作，该项工作至关重要，直接与混凝土原材料配比、选择材料和控制质量等方面息息相关，而且操作时要注意拌和的顺序，并严格掌握拌和的方向，避免混凝土混合物出现离析现象；②对浇筑环节的关键点进行严格控制。混凝土在正式浇筑之前要正确选择该环节的施工方式，然后判断混凝土的强度，浇筑柱头强度最高的位置，随后再依次浇筑其他强度结构。整个浇筑环节需要严格控制它的结构厚度，不仅如此，防止浇筑过程中出现中断现象，只有严格控制这种现象，才能避免结构出现裂缝，确保混凝土结构的承载能力；③注重混凝土结构后期的养护质量，浇筑结束后需结合施工现场的具体状况对温度与湿度进行严格的控制与管理。混凝土结构后期的保养环节中，其结构内部的温度可以通过浇筑中预埋的测温管进行展示。假如温度较高，需要结婚族喷水、通风等合理方式进行降温，若温度较低，则应使用覆盖保温材料实现保暖目的。

2.4框架剪力墙结构建筑中的钢筋工程施工技术

在现代的建筑工程中，多采用钢筋材料进行施工，而在框架剪力墙结构建筑中，同样钢筋材料也是最主要的施工材料之一。框架剪力墙结构中的钢筋工程施工技术要点主要在于以下几点：第一，应采用定型模来有效固定好箍筋框，并严格按照相关标准来检验审核，确保钢筋不会出现移动等问题；第二，应通过电渣压力焊来有效焊接好钢筋，特别是对于一些大直径的钢筋必须要焊接好，并且还应利用绑扎搭接接头将其余小直径钢筋有效连接好；第三，由于在现代大部分的高层建筑中都有着比较密集的梁柱节点，所以在钢筋工程施工中要合理把控好梁柱节点的位置和顺序。另外还要认真绘制施工图纸，严格按照图纸进行施工。

3施工中运用框架剪力墙结构需注意的具体事项

①对上层、中层进行加固。应结合分层问题进行施工之前的设计计算，避免上层结构因内力值过大而增加钢筋的应力。若全面结合分层压力，那么中间的位置则在轴上。如果变形将出现多种问题。完成施工后，随着时间的积累混凝土将逐渐出现变形现象，导致中间位置加固变小；②结合风对建筑物造成的影响。对于高层建筑来说，必然会受到强风影响。外界因素具有不确定性，所以建筑物会受到动力、静力影响。只有确保建筑结构的强度、刚度达到相应的施工标准需求，才能降低外界因素对建筑物造成的影响；③不值得结构应具有简单性。对剪力墙荷载进行布置时，应确保荷载在任何点都是均匀分布，结构刚度与质心接近，降低地震产生的破坏。当房屋较长时，不可切割纵向剪力墙，剪力墙应在两侧，且强度较高，使其成为电梯与楼梯构成的抗应力芯处的墙支撑；④保证设计、施工的合理性。为促进结构延性方面的提升，设计与施工过程中应落实相应的措施，促进结构承载力与延展性的提高。为避免其发生变形，需提升负载能力。框架剪力墙结构的延展性方面具有自身的优势，所以它的延展性与抗震性较好；⑤防止浆料发生泄漏。框架剪力墙结构当中，如果将竹橡胶板运用到现浇混凝土中，就会出现一定程度的模板拼接、泄露现象，只有连接成品模板，并对接缝进行密封处理后，才能避免泥浆出现泄露。

结语

随着现代建筑规模的扩大和高度的提升，科学合理的房屋结构能够提供给人们居住的安全感，同时也能缓解土地资源日益紧张的形势。框架剪力墙结构拥有灵活和稳定的特点，在施工过程中熟练掌握钢筋工程、模板工程和混凝土工程这三种施工技术，能够把淋漓尽致的展现框剪结构优势于整体建筑中。施工技术的确实到位，脱离不了监理人员的指导与监督，需确实保证技术应用落到实处，才能优化建筑质量和保证稳定性，在实际建筑工程中得到充分应用。

参考文献：

[1]吕岐臣.建筑框架剪力墙结构建筑施工技术及实施要点探寻[J].科学技术创新，2018（1）：100-101.

[2]刘相周.框架剪力墙结构建筑施工技术方法研究[J].科技创新与应用，2018，250（30）：155-156.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/37e20b271e56631437c1e254.html