# 竖直波形板折角处液膜破裂研究

### 论文摘要

通过对曲线坐标系下2维边界层的纳维-斯托克斯（N-S）方程与连续性方程的推导,并结合定义无量纲量的方法,建立了液膜破裂模型,得出了一种波形板折角处的液膜临界破膜速度的理论计算方法;开展了液膜破裂实验研究,利用平面激光诱导荧光技术与图像处理方法分析了临界破膜速度与液膜厚度的关系。实验与模型计算结果均表明:波形板折角处的临界破膜速度与液膜厚度呈负相关关系;当液膜厚度相同时,波形板临界破膜结构参数越大,其临界破膜速度亦越大,利于气水分离效率的提高。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 模型与方法

- 1.1 曲线坐标系下控制方程

- 1.2 折角处液膜破裂模型

- 2 液膜破裂实验

- 3 结果与分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王博,田瑞峰

关键词: 波形板干燥器,液膜厚度测量,破裂特性,临界气流速度

来源: 核动力工程 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 哈尔滨工程大学核安全与仿真技术国防重点学科实验室

分类号: TM62

DOI: 10.13832/j.jnpe.2019.06.0020

页码: 20-23

总页数: 4

文件大小: 688K

下载量: 31

### 相关论文文献

- [1].竖直平板表面流动液膜厚度的实验研究[J]. 科学技术与工程 2019(07)

- [2].薄层液膜厚度的点测量和空间测量方法综述[J]. 实验流体力学 2020(01)

- [3].液膜厚度和润湿性对汽化方式转变的影响[J]. 工程热物理学报 2019(10)

- [4].双波长动态液膜厚度与温度同步测量系统[J]. 中国激光 2019(04)

- [5].醋酸钾型除冰液薄液膜厚度对飞机用4130钢腐蚀行为的影响[J]. 腐蚀与防护 2016(04)

- [6].垂直圆盘液膜厚度特性实验研究[J]. 上海化工 2016(10)

- [7].电场对管内凝结液膜厚度的影响[J]. 节能技术 2012(06)

- [8].单波长溶液液膜厚度测量方法[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [9].基于容抗法的瞬时液膜厚度测量系统设计[J]. 电子技术 2012(04)

- [10].基于双脉冲电流技术液膜厚度测量系统的研制[J]. 仪表技术与传感器 2010(01)

- [11].不同液膜厚度下电偶腐蚀当量折算研究[J]. 材料导报 2018(09)

- [12].高超声速条件下溢流液膜厚度测量方法[J]. 中国科学:技术科学 2018(06)

- [13].外波纹管管外降膜流动过程液膜厚度及速度分布特性[J]. 热能动力工程 2019(05)

- [14].液膜厚度的影响因素与MATLAB仿真[J]. 承德石油高等专科学校学报 2019(05)

- [15].激光拉曼光谱法同步测量液膜厚度与浓度[J]. 激光与光电子学进展 2016(09)

- [16].水平管降膜蒸发器中液膜厚度周向分布研究[J]. 太阳能学报 2016(12)

- [17].氦氮混合气体竖壁冷凝模拟与分析[J]. 低温与超导 2019(08)

- [18].超声脉冲反射法和激光吸收光谱法同步测量流动液膜厚度[J]. 化工学报 2018(07)

- [19].基于效率分析的凸轮转子叶片马达液膜厚度设计[J]. 上海交通大学学报 2018(06)

- [20].水平降膜管外液膜厚度分布[J]. 过程工程学报 2017(02)

- [21].基于图像处理技术的油水管流液膜厚度测量[J]. 天然气与石油 2018(06)

- [22].水平井涡流工具螺旋凹槽壁面液膜厚度理论研究[J]. 中外能源 2019(04)

- [23].双流体雾化喷嘴的液膜模型[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2017(11)

- [24].激光光谱法同步测量尿素水溶液液膜厚度与浓度[J]. 化工学报 2015(02)

- [25].均匀加热窄通道内环状流液膜厚度和换热系数的预测模型[J]. 核动力工程 2018(01)

- [26].轴承腔壁面液膜厚度测量系统的设计与实现[J]. 航空计算技术 2012(06)

- [27].毛细管泰勒流中气液相对流速及液膜厚度性质的实验研究[J]. 高校化学工程学报 2008(01)

- [28].非能动安全壳冷却系统膜状冷凝强化换热设计[J]. 原子能科学技术 2017(07)

- [29].水平管降膜蒸发液膜厚度及传热系数研究[J]. 海洋技术 2013(04)

- [30].表面活性剂溶液铺展过程中的分离压特性[J]. 电力科学与工程 2012(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/38598e41ffb80180c3ff718c.html