# 结构内力论文_孔维一,傅传国,宋亚敏

导读:本文包含了结构内力论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:内力,结构,外水,弯矩,静定,有限元,盾构。

### 结构内力论文文献综述

孔维一,傅传国,宋亚敏[1]（2019）在《火灾作用下RC梁托柱转换结构内力重分布分析》一文中研究指出建立了1榀3层底部大空间RC梁托柱转换结构模型。采用ABAQUS大型有限元分析软件,对该结构模型施加竖向荷载及标准升温的共同作用,针对4种受火工况下转换结构模型的内力变化进行了计算与分析,绘制了构件截面内力与升温时间的关系曲线。计算分析结果显示,随着火灾升温时间的增加,RC梁托柱转换结构内各截面在常温竖向荷载作用内力的基础上均发生了不同程度的内力重分布现象,有些截面只是内力大小的改变,有些截面还发生了内力方向的改变,且内力重分布变化主要发生在受火初期90 min以内,不同受火工况、不同构件截面引起的内力变化趋势和幅度也各不相同。针对梁托柱转换结构模型进行的热力耦合内力分析结果表明,在整个火灾高温作用过程中,转换结构构件内力由于附加内力的作用而不断变化,尤其是在有些构件截面出现的内力迭加有可能超出常温设计的预估而影响截面安全,因此,在像转换结构这样的关键结构设计中,应考虑可能的火灾高温作用的影响。(本文来源于《四川建筑科学研究》期刊2019年06期）

杨军,杨振兴,包建平,王采扣[2]（2019）在《软土地区深基坑支护结构内力及变形监测分析》一文中研究指出介绍了软土地区某深基坑支护结构形式及变形和内力监测分析工作,包括地下连续墙侧向变形、支撑轴力等,得到了支护结构内力及变形的变化规律和监测经验。(本文来源于《建筑技术开发》期刊2019年22期）

曹淞宇,袁骏,涂新斌,封坤,张晓阳[3]（2019）在《拼装方式对大断面越江电力盾构隧道结构内力的影响》一文中研究指出针对大断面电力盾构隧道穿越长江时管片拼装方式对隧道结构内力影响显着的问题,以苏通GIL综合管廊工程盾构隧道衬砌结构为研究对象,利用梁-弹簧模型模拟管片结构,采用荷载-结构模型计算管片结构荷载,对不同拼装方式下衬砌结构力学行为进行研究,分析了拼装方式对输电盾构隧道结构内力的影响效应。结果表明:错缝拼装控制管片结构内力,通缝拼装控制管片变形量;通缝拼装的受力性能要优于错缝拼装,但通缝拼装的变形更大,在施工时要根据使用要求进行选择,同时管片结构力学行为在不同拼装方式下是不同的,与封顶块的位置、错缝角度、目标环的环向和纵向接头的位置有关;拼装方式对管片最大变形量、最大正弯矩、最大负弯矩影响较大,对管片最大轴力影响较小;在错缝拼装时,尽量避免错缝角度为180°,最理想的错缝角度在32.7°～81.8°之间;所得结论可为输电盾构隧道管片拼装方式的选择提供借鉴和参考。(本文来源于《建筑科学与工程学报》期刊2019年06期）

刘琦,陆金钰,鲁梦[4]（2019）在《自适应葵花型索穹顶结构内力控制试验研究》一文中研究指出本文设计了5m直径的葵花型索穹顶结构模型,并用能够改变构件长度的作动器代替原结构中的中心压杆,使之成为能够根据外界荷载变化调控自身形状和内力的自适应索穹顶。同时以降低结构中最大内力为控制目标基于多种群遗传算法对结构模型内力控制进行数值模拟分析。并据此设计了一套作动控制策略控制结构中的作动杆工作,用索力传感器等监测试验过程中构件的内力变化。最后通过分析试验结果,进一步揭示了自适应葵花型索穹顶结构的内力优化控制效果。(本文来源于《第28届全国结构工程学术会议论文集（第Ⅲ册）》期刊2019-10-18）

卢伟煌[5]（2019）在《结构中不平衡弯矩产生的内力问题分析研究》一文中研究指出所有结构内力、外力(轴力、剪力、弯矩和扭矩)都应平衡,否则结构就会破坏、倒塌。结构中不平衡弯矩有两种情况:(1)结构截面不匹配,结构的抵抗弯矩小,外部的弯矩大;(2)结构的内、外弯矩不平衡引起剪力增大。通过一些结构截面不匹配引起的结构破坏案例,讨论了结构截面不匹配和不平衡弯矩引起的结构弯矩不平衡问题。(本文来源于《福建建筑》期刊2019年10期）

吴存利,万春华,郭瑜超[6]（2019）在《复合材料结构胶-螺连接区域内力分布计算及与试验对比研究》一文中研究指出针对复合材料结构混合连接区域内力分布计算问题,提出了基于胶-螺连接典型单元载荷变形曲线内力分布计算方法。首先通过数值仿真方法获得胶-螺连接典型单元载荷变形曲线,然后采用该曲线并借助有限元方法分析了双列五钉单搭接试验件连接区域应变分布,同试验结果进行了比较,结果显示计算结果与试验结果一致性良好,说明了分析方法具有良好的实用性。该方法为工程人员分析类似的复合材料层合板胶-螺连接区域应力和应变提供了参考。(本文来源于《玻璃钢/复合材料》期刊2019年09期）

苏丹,李继伟,马俊[7]（2019）在《富水区深埋无压长隧洞排水措施及衬砌结构内力分析研究》一文中研究指出穿越山岭的深埋隧洞,常遇到丰富的地下水。外水压力对隧洞修建、施工的可行及运行稳定性都有重大影响。解决该问题的重点是通过合理的工程措施降低外水压力。文章提出了"堵排结合"的治水思路,通过采用防排水板和排水孔结合的防排水系统,达到降低外水压力对衬砌结构不利影响的作用,确保围岩和衬砌支护结构的稳定、安全。(本文来源于《水利规划与设计》期刊2019年09期）

任顺[8]（2019）在《洞穿压力钢管衬砌结构内力分布的有限元分析》一文中研究指出洞穿压力钢管,其衬砌结构的受力条件有别于无压隧洞输水,文中采用MIDAS有限元软件对该工程进行了非线性有限元分析,得到了在集中荷载作用下,隧洞衬砌结构的内力分布及最不利弯矩值,求解过程较传统方法更为严谨,得到的结果也更为准确。(本文来源于《山西水利科技》期刊2019年03期）

刘洪光,韩涛[9]（2019）在《SAP84软件在框架结构内力计算中的应用》一文中研究指出文章以滹沱河穿堤涵闸工程为例,介绍了使用SAP84软件计算框架结构内力的方法,详细阐述了生成结构、输入约束、添加荷载、工况组合、结果分析的操作步骤和注意事项。结构内力计算时,选取闸室和排架作为整体单元建立叁维模型,选取最不利工况进行了梁柱配筋计算,并使用理正结构计算软件对结构内力计算成果进行了复核。(本文来源于《水利规划与设计》期刊2019年08期）

魏玉波,李大威,张梦梦,韩先国[10]（2019）在《基于并联机构特定工况的结构内力优化》一文中研究指出为实现某大型航天器高精度对接装配,设计了一套基于六自由度并联机构的自动化装调系统。由于该系统整体结构及负载均较大,针对对接装配中的转运工况,对其整体结构进行有限元静力学分析,通过分析结果获得整体结构的内力分布规律。以整体结构内力合理分布为优化目标,对整体结构形式和结构参数进行优化:首先利用超静定结构特性,通过对整体结构进行拓扑优化,确定合理的结构形式;然后通过改变加强横梁的弹性模量,获得其对整体结构内力的影响规律。优化后整体结构内力分布更加合理,结构刚度明显提高。(本文来源于《工程机械》期刊2019年08期）

### 结构内力论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

介绍了软土地区某深基坑支护结构形式及变形和内力监测分析工作,包括地下连续墙侧向变形、支撑轴力等,得到了支护结构内力及变形的变化规律和监测经验。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 结构内力论文参考文献

[1].孔维一,傅传国,宋亚敏.火灾作用下RC梁托柱转换结构内力重分布分析[J].四川建筑科学研究.2019

[2].杨军,杨振兴,包建平,王采扣.软土地区深基坑支护结构内力及变形监测分析[J].建筑技术开发.2019

[3].曹淞宇,袁骏,涂新斌,封坤,张晓阳.拼装方式对大断面越江电力盾构隧道结构内力的影响[J].建筑科学与工程学报.2019

[4].刘琦,陆金钰,鲁梦.自适应葵花型索穹顶结构内力控制试验研究[C].第28届全国结构工程学术会议论文集（第Ⅲ册）.2019

[5].卢伟煌.结构中不平衡弯矩产生的内力问题分析研究[J].福建建筑.2019

[6].吴存利,万春华,郭瑜超.复合材料结构胶-螺连接区域内力分布计算及与试验对比研究[J].玻璃钢/复合材料.2019

[7].苏丹,李继伟,马俊.富水区深埋无压长隧洞排水措施及衬砌结构内力分析研究[J].水利规划与设计.2019

[8].任顺.洞穿压力钢管衬砌结构内力分布的有限元分析[J].山西水利科技.2019

[9].刘洪光,韩涛.SAP84软件在框架结构内力计算中的应用[J].水利规划与设计.2019

[10].魏玉波,李大威,张梦梦,韩先国.基于并联机构特定工况的结构内力优化[J].工程机械.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3872ab2980a10f2a167a961a.html