# 电流密度对65Mn钢上镍基复合镀层结构的影响

### 论文摘要

在电流密度为2.5～16.0A/dm2的条件下,于65Mn钢上制备了Ni-TiB2复合镀层。使用扫描电镜观察了镀层的表面形貌,并使用X射线衍射仪对镀层的晶体结构进行了表征,分析了镀层的晶面取向和晶粒尺寸。结果表明:随着电流密度从2.5A/dm2增大到16.0A/dm2,镀层的表面形貌发生明显变化,（111）、（220）和（311）晶面的衍射强度基本是逐渐减弱,而（200）晶面的衍射强度先逐渐增强后逐渐减弱。镀层的择优取向由（311）晶面转变为（200）晶面,平均晶粒尺寸先逐渐减小后增大。

### 论文目录

- 0前言

- 1 实验

- 1.1 镀液配制

- 1.2 基体预处理

- 1.3 镀层制备

- 1.4 性能测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 镀层的表面形貌

- 2.2 镀层的晶体结构

- 2.2.1 晶面衍射强度和晶面取向

- 2.2.2 晶粒尺寸

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 彭芳,王文婷

关键词: 复合镀层,电流密度,表面形貌,晶体结构

来源: 电镀与环保 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,电力工业

单位: 内蒙古化工职业学院测控与机电工程系

基金: 内蒙古自治区教育厅科技项目(NJZY17450),内蒙古化工职业学院科技项目(HYZR0506)

分类号: TQ153

页码: 36-39

总页数: 4

文件大小: 877K

下载量: 64

### 相关论文文献

- [1].镍基与铜基碳化硅复合镀层制备技术发展现状[J]. 热喷涂技术 2020(02)

- [2].低碳钢表面化学复合镀层制备及性能研究[J]. 铸造技术 2018(07)

- [3].金属基纳米复合材料不同复合镀层研究综述[J]. 山东化工 2018(12)

- [4].温度对电沉积纯银镀层和纯银/银石墨复合镀层磨损性能和行为的影响[J]. 摩擦学学报 2017(02)

- [5].电沉积制备镍基复合镀层的研究进展[J]. 表面技术 2017(05)

- [6].船用柴油机活塞杆表面微粒增强镍基复合镀层的制备及其性能分析[J]. 电镀与环保 2017(03)

- [7].电沉积Cu-Ni-Sn-Al_2O_3复合镀层及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(05)

- [8].镁合金复合镀层的制备及其结构与性能表征[J]. 电镀与精饰 2020(11)

- [9].电沉积法制备碳纳米管/黑镍复合镀层[J]. 真空科学与技术学报 2016(06)

- [10].户外高压隔离开关用银石墨复合镀层的耐蚀性和抗硫性能[J]. 腐蚀与防护 2016(06)

- [11].靶电流对磁控溅射减摩复合镀层组织与性能的影响[J]. 西安工业大学学报 2016(06)

- [12].摩擦电喷镀nano-Al_2O_3/Ni复合镀层的制备及表征[J]. 功能材料 2016(S1)

- [13].塑料模具的复合镀层工艺及性能研究[J]. 科技创新与应用 2013(30)

- [14].纳米碳管化学复合镀层组织、沉积机理及性能[J]. 黑龙江科技学院学报 2010(01)

- [15].硼酸铝晶须增强镍磷基化学复合镀层的力学性能研究[J]. 材料研究与应用 2008(02)

- [16].超声波对电沉积复合镀层的影响[J]. 电镀与环保 2019(02)

- [17].Ni-P/nano-Al_2O_3复合镀层的制备及性能[J]. 电镀与精饰 2018(08)

- [18].银石墨复合镀层的摩擦磨损性能和导电能力[J]. 中国表面工程 2016(06)

- [19].电沉积制备铜基复合镀层的研究进展[J]. 电镀与环保 2014(03)

- [20].碳纳米管/锡铅合金复合镀层的滑动磨损特性[J]. 材料保护 2013(05)

- [21].磁控溅射制备碳/铬复合镀层的结构特征及自润滑性能[J]. 机械工程材料 2011(03)

- [22].电沉积nano-Al_2O_3/Ni+Co梯度复合镀层[J]. 吉林大学学报(工学版) 2009(S1)

- [23].镍、磷和空心微珠复合镀层摩擦磨损性能研究(英文)[J]. 深圳大学学报(理工版) 2008(02)

- [24].化学复合镀层激光处理后基材组织与性能的研究[J]. 金属热处理 2008(09)

- [25].电沉积铜基纳米碳化硅复合镀层实验研究[J]. 电镀与精饰 2016(11)

- [26].电沉积制备铜-锡-PTFE自润滑复合镀层工艺参数对其性能的影响[J]. 机械工程材料 2011(11)

- [27].稀土铼元素对高温自润滑复合镀层性能的影响[J]. 中国表面工程 2008(05)

- [28].氨基磺酸镍/碳化硅复合镀层组织及硬度分析[J]. 金属功能材料 2020(01)

- [29].电刷镀镍–钨–二硫化钼复合镀层的组织和耐摩擦磨损性能[J]. 电镀与涂饰 2019(07)

- [30].超声辅助换向脉冲喷射电沉积钴–碳化铬复合镀层[J]. 电镀与涂饰 2017(17)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/388ee6195162dbfedd9c4da2.html