# 深地矿井局部制冷降温装备研发

### 论文摘要

随着矿业开发的不断推进,深地资源开发是未来矿业行业发展的大势所趋,"三高一扰动"是深地资源开采面临的三大难题。目前我国矿井开采超过千米的深井正在逐年增加,井下高温问题逐步显现,就现阶段国内矿山全面开展通风降温尚不成熟的情况下,为解决深井局部热源的降温问题,对局部热源研制局部制冷降温设备迫在眉睫。分析了矿井制冷降温系统的基本组成构架;结合局部通风方案,计算新风热负荷和设备散热确定系统制冷量,并在此基础上进行了制冷系统主要设备选型。该设备在某千米深井铁矿井下胶带驱动站实施后,硐室内干球温度下降6.2℃,与硐室串联的胶带干球温度降低5.5℃,工人体感温度明显降低,现场作业环境有效改善,研发的该套系统对于深井矿山在开拓期间通风困难的矿井具有一定的推广意义。

### 论文目录

- 1 矿井制冷降温系统原理

- 1.1 制 冷

- 1.2 输 冷

- 1.3 传 冷

- 1.4 排 热

- 2 6#胶带驱动站需冷量计算

- 2.1 工程背景

- 2.2 高压电机散热量计算

- 2.3 驱动站需风量计算

- （1） 按硐室排尘要求计算。

- （2） 按载冷量计算。

- 2.4 驱动站需冷量计算

- 3 制冷、传热系统设备选型

- 3.1 制冷设备

- 3.2 传热设备

- 4 现场应用效果

- 5 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘彦军,黎明,曹跃进,贾敏涛

关键词: 深井采矿,制冷设备,热害控制,局部制冷

来源: 现代矿业 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程,安全科学与灾害防治

单位: 安徽马钢罗河矿业有限责任公司,马钢(集团)控股有限公司姑山矿业公司,中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司

分类号: TD727.2

页码: 177-181

总页数: 5

文件大小: 620K

下载量: 63

### 相关论文文献

- [1].矿井开采过程存在的安全管理问题及应对措施[J]. 世界有色金属 2019(18)

- [2].抓实基础管理 强化智能建设 推进矿井高质量发展[J]. 中国煤炭工业 2020(01)

- [3].浅谈突出矿井快速高效建设的方法[J]. 中国新技术新产品 2020(09)

- [4].复杂矿区老矿井减人提效研究[J]. 科技视界 2020(22)

- [5].浅析矿井开采灾害的防治措施及几点建议[J]. 世界有色金属 2017(10)

- [6].矿井机电装备闭环管理模式研究[J]. 机械管理开发 2017(09)

- [7].安全高效探放水技术在矿井老空水治理中的应用[J]. 煤 2015(04)

- [8].矿井[J]. 当代矿工 2009(01)

- [9].矿井地测防治水预测预报精准性的技术创新研究[J]. 石化技术 2020(09)

- [10].采矿工程对矿井水文的影响与防治水对策[J]. 当代化工研究 2019(15)

- [11].基于提升执行力“三个渗透”的本质型安全矿井管理[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(13)

- [12].浅谈基建矿井中的信息化建设[J]. 能源与节能 2016(12)

- [13].打造安全高效型矿井 为员工撑起安全天[J]. 中国煤炭工业 2017(01)

- [14].大型现代数字化矿井的设计[J]. 黑龙江科技大学学报 2017(01)

- [15].严格责任落实 打造安全高效型矿井[J]. 中国煤炭工业 2017(02)

- [16].关于现代化矿井机电设备管理与维护的研究[J]. 科技经济导刊 2017(10)

- [17].关停矿井转型升级战略构想与关键技术[J]. 煤炭学报 2017(06)

- [18].矿井掘进安全管理相关问题分析[J]. 世界有色金属 2017(15)

- [19].关于矿井机电维修方式的探讨[J]. 科技资讯 2015(23)

- [20].浅析基建矿井的安全管理[J]. 煤 2016(07)

- [21].基建矿井掘进工作面危险源及预防对策分析[J]. 煤炭工程 2014(12)

- [22].矿井建设工程项目管理[J]. 能源与节能 2015(05)

- [23].对煤炭生产矿井中承包单位管理的探索[J]. 煤矿现代化 2015(04)

- [24].矿井综合自动化及智能化浅析[J]. 经济与社会发展研究 2014(10)

- [25].模拟矿井在实际应用中存在的问题及解决办法[J]. 科技视界 2014(16)

- [26].安全检查表在矿井评价中的应用研究[J]. 科技风 2013(11)

- [27].矿井里的党员[J]. 湖南安全与防灾 2011(07)

- [28].“献给采集光明的使者”五·一特别专题[J]. 山西煤炭 2010(05)

- [29].矿井机电运输系统特征及应对策略[J]. 石化技术 2019(11)

- [30].矿井监测监控系统应急联动功能探析[J]. 机电工程技术 2020(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/38d57e477480626c6cc00d15.html