# 金属填充微结构光纤的偏振滤波和传感特性研究

### 论文摘要

相较于传统光纤,微结构光纤的包层中含有按一定规律排列的空气孔,从而具有极其灵活可调的结构设计。研究人员可以根据不同的需求,改变包层中空气孔的排列方式和空气孔的大小,在空气孔中填充不同的光学功能材料等方式来设计并制备出具有所需特性的微结构光纤。也正是这些优点,从20世纪90年代微结构光纤被提出以来,国内外大批学者对其产生了浓厚的兴趣,使得微结构光纤的设计、模拟和制作工艺等方面得到了长足的发展,同时也为基于微结构光纤的微纳光子器件的研制提供了许多可行的思路。本文中选择金属填充微结构光纤为研究对象,提出了两种金覆膜微结构光纤并对其偏振滤波特性和传感特性进行了数值分析;利用课题组制备的银线微结构光纤进行液晶填充,实验测试并分析了其温度传感特性。主要内容如下:首先,提出了一种基于金覆膜大孔调制微结构光纤。通过移除一部分空气孔,在紧邻纤芯的区域引入了一个具有较大尺寸的空气孔,破坏了包层气孔排列的对称性,使微结构光纤产生明显的偏振特性,在x偏振和y偏振方向具有不同波长和强度的损耗峰值。结合表面等离子体共振原理,在大空气孔的内表面镀上金纳米薄膜,使得光在传输时纤芯模与表面等离子体模发生共振,某一偏振方向上的损耗远大于与之垂直的另一偏振方向,这样微结构光纤就可以实现高效率偏振滤波。进一步分析了光纤结构参数对微结构光纤偏振滤波器性能的影响,研究结果表明,该光纤在1550nm通讯窗口可以有效地滤除y偏振模式,利用长度小于1mm的微结构光纤就可以实现偏振滤波。其次,设计了一种基于金覆膜凹槽调制型微结构光纤。在一个只有两层空气孔的微结构光纤的上半部分设计了一个凹槽,并在凹槽的表面镀上一层金纳米薄膜。通过调节内层空气孔的尺寸使纤芯模更容易与金纳米薄膜附近的表面等离子体模发生共振,同时又不至于无法束缚住纤芯的能量,使其逸散到包层中去。通过调节光纤的结构参数,最终实现对分析物液体折射率地检测以及对偏振光地过滤。模拟结果显示,设计的微结构光纤具有较高的折射率检测灵敏度以及分辨率,同时在1.5μm处能够实现偏振滤波,有望同时应用于传感及滤波领域。最后,使用课题组制备的银线微结构光纤,利用液晶对温度的敏感特性,采用加压法对微结构光纤包层气孔进行液晶全填充制成温度传感器。使用宽带光源测量了液晶填充的银线微结构光纤在不同温度下的透射谱,进一步分析了该光纤对温度传感的灵敏度,在15-50℃区间其灵敏度可达80counts/℃。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 微结构光纤简介及其性质

- 1.2.1 微结构光纤的简介

- 1.2.2 微结构光纤的性质

- 1.3 微结构光纤的数值仿真方法

- 1.3.1 平面波展开法

- 1.3.2 多极法

- 1.3.3 时域有限差分法

- 1.3.4 光束传播法

- 1.3.5 有效折射率法

- 1.3.6 有限元法

- 1.4 微结构光纤的制备方法

- 1.5 微结构光纤的填充方法

- 1.6 表面等离子体共振效应

- 1.7 偏振滤波器和传感器研究中存在的问题及本课题的研究意义

- 1.8 本论文的研究内容

- 第2章 一种基于金覆膜大孔调制型微结构光纤的偏振滤波特性研究

- 2.1 引言

- 2.2 基于金覆膜大孔调制型微结构光纤的设计

- 2.3 基于金覆膜大孔调制型微结构光纤的滤波特性研究

- 2.3.1 损耗特性

- 2.3.2 大空气孔直径对微结构光纤损耗的影响

- 2.3.3 金纳米薄膜厚度对微结构光纤y偏振方向损耗的影响

- 2.3.4 基于金覆膜大孔调制型微结构光纤消光比的特性分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 一种基于金覆膜凹槽调制型微结构光纤的传感和滤波特性研究

- 3.1 引言

- 3.2 基于金覆膜凹槽调制型微结构光纤

- 3.3 金覆膜凹槽调制型微结构光纤的传感特性分析

- 3.3.1 耦合特性

- 3.3.2 传感特性

- 3.4 不同参数对光纤传感特性的影响

- 3.4.1 金膜厚度的影响

- 1的影响'>    3.4.2 外层空气孔直径d1的影响

- 2的影响'>    3.4.3 内层空气孔直径d2的影响

- 3.4.4 凹槽底部到纤芯高度h的影响

- x的影响'>    3.4.5 凹槽宽度dx的影响

- 3.5 金覆膜凹槽调制型微结构光纤的滤波特性分析

- 3.6 本章小结

- 第4章 基于液晶填充的银线微结构光纤温度传感特性研究

- 4.1 引言

- 4.2 液晶简介

- 4.3 银线掺杂的微结构光纤的液晶填充

- 4.4 液晶填充的银线微结构光纤的温度特性

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 张震

导师: 李曙光

关键词: 微结构光纤,金属填充,表面等离子体共振,偏振滤波特性,传感特性

来源: 燕山大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 物理学,化学,自动化技术

单位: 燕山大学

分类号: O734;TP212

DOI: 10.27440/d.cnki.gysdu.2019.001402

总页数: 67

文件大小: 7614K

下载量: 38

### 相关论文文献

- [1].微结构光纤的研究进展及展望[J]. 激光与光电子学进展 2019(17)

- [2].基于硫化物微结构光纤的超连续谱数值分析[J]. 光通信研究 2016(04)

- [3].基于碲酸盐微结构光纤的超连续光源[J]. 发光学报 2014(11)

- [4].高强度硫系玻璃微结构光纤研究[J]. 光电子.激光 2013(03)

- [5].反常色散锥形微结构光纤中高效率脉冲压缩研究[J]. 物理学报 2010(07)

- [6].材料填充微结构光纤光栅传感特性研究[J]. 光电子技术 2011(03)

- [7].聚合物封装的纵向微结构光纤分布式压力传感系统[J]. 红外与激光工程 2016(08)

- [8].全固态大模面积色散平坦微结构光纤研究[J]. 现代商贸工业 2019(07)

- [9].负曲率空心微结构光纤的中红外传输性质[J]. 天津科技 2016(05)

- [10].基于空气悬浮芯微结构光纤的高灵敏度荧光检测系统[J]. 中国激光 2018(05)

- [11].微结构光纤在全光信号处理应用中的新进展[J]. 光学与光电技术 2010(04)

- [12].新型微结构光纤超声波传感监测系统的设计[J]. 光通信技术 2015(02)

- [13].紫外纯石英空芯微结构光纤的研究进展[J]. 光通信技术 2018(03)

- [14].微结构光纤传感器光纤探针灵敏度的分析[J]. 仪表技术与传感器 2013(08)

- [15].碲化物微结构光纤应用于中红外超连续谱的产生[J]. 红外与激光工程 2011(02)

- [16].金属丝微结构光纤的研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2011(11)

- [17].大模场面积掺镱微结构光纤的制备与激光性能（英文）[J]. 中国激光 2014(12)

- [18].八边形空芯微结构光纤的制备和特性分析[J]. 应用激光 2014(04)

- [19].支持22个轨道角动量模式的低平坦色散微结构光纤[J]. 光学学报 2018(04)

- [20].基于拉曼光谱的微结构光纤丙酮传感检测研究[J]. 光电子·激光 2015(07)

- [21].基于高折射率液体填充的花瓣形微结构光纤可调滤模特性[J]. 物理学报 2019(08)

- [22].微结构光纤SPR传感器进展[J]. 应用科学学报 2018(05)

- [23].基于水解工艺掺Yb~(3+)大模场微结构光纤的制备与光学性能[J]. 光电子·激光 2017(01)

- [24].飞秒脉冲抽运掺镱微结构光纤产生超连续谱的实验研究[J]. 物理学报 2019(13)

- [25].轨道角动量模式在柚子型微结构光纤中的传输[J]. 中国激光 2017(04)

- [26].基于空芯微结构光纤拉曼探针的实验研究[J]. 物理学报 2018(18)

- [27].烽火光纤蝉联国家“973计划”项目的支撑[J]. 烽火科技报 2009(09)

- [28].开放式微结构光纤的气体拉曼传感特性研究[J]. 激光与光电子学进展 2015(06)

- [29].新型微结构光纤光镊捕获力的计算[J]. 激光杂志 2018(09)

- [30].微结构光纤推进超快光子学发展[J]. 激光与光电子学进展 2008(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/39076b4c8f2a2b6490210926.html