# 对输配电线路接地装置的分析

国网冀北电力有限公司沽源县供电分公司河北076550

摘要：目前，接地装置技术在我国输电线路中的应用还存在一些问题。因此，有必要根据实际情况调整接地装置技术，以有效提高接地装置技术在应用中的质量控制水平。

关键词：输配电线路；接地装置；探讨

引言

为了有效提高电网的稳定性和安全性，有必要对接地装置的质量进行有效控制，这也是可持续发展相关要求的满足。同时，要不断创新相应的技术，加强对它们的科学管理，从而有效提高接地装置的质量控制水平，促进我国经济的稳定发展。

1解析输配电线路接地装置技术

输配电线路接地装置包括接地体和接地线两部分。接地体是埋在地下的一种金属导体，与土壤直接接触。接地线是一种电缆，通常称为PE线(PEline)，用于连接电气设备和金属导体。输配电线路接地装置的主要功能是保护线路安全。例如，当输电线和配电线路在运行中遇到雷雨天气时，输电线和配电线路的接地装置可以传导雷电流以使线路绝缘并防止它们被闪电击穿。

输电线路和配电线路有两种接地装置。第一种是自然接地。这些接地装置大多用于与土壤直接接触的部分，如塔架基础和拉线。二是人工接地体，主要根据需要人工埋设。输配电线路接地装置根据敷设方式可分为垂直敷设和水平敷设。值得注意的是，高压输电线路通常采用水平敷设方式接地，水平接地也可分为环形接地和径向接地。由于环境等其他客观因素，这些接地方法不仅可以单独使用，也可以混合使用。接地电阻通常定义为接地体上故障接地电流产生的电压与故障接地电流之比。影响接地电阻的主要因素有两个，一是土壤电阻率，二是输配电线路接地装置的形式。土壤电阻率的值通常非常不同。因此，在选择接地装置的形式和数量时，必须考虑土壤电阻率的重要因素。

2.输配电线路接地装置技术中存在的问题

2.1输配电线路接地装置材质中存在的问题

应用接地装置技术时，其使用的材料对输配电线路有重要影响。然而，目前我国部分地区在输电线路中选择接地装置时，大多数接地装置的材料不能满足实际应用。输配电线路接地装置材料存在的问题主要表现在以下几点:

1.接地装置材料采购时，相关采购人员没有严格控制其质量，采购时也没有考虑其相关技术要求；2.接地装置相关材料采购后未按相关规定和技术标准进行管理，导致材料质量被破坏；3.接地时，工作人员选择的相关材料不符合相关规范；4.制作接地装置的相关人员没有与相关施工人员进行有效的技术沟通，导致接地装置的安装和使用出现问题。输电线路和配电线路中使用的接地装置经常会出现材料问题，这不仅是因为材料本身的选择存在问题，还因为在制造接地装置时，如果制造方法不符合标准，接地装置的材料也会有问题。

2.2输配电线路接地装置技术施工问题

目前，在控制输配电线路质量的过程中，最重要的影响因素是技术建设。由于我国输配电相关人才缺乏，相关技术不规范，质量不突出，导致接地装置建设过程中出现各种问题。在技术施工过程中，经常会出现以下问题:

1.相关施工人员对质量知之甚少。在设置相关标志时，没有按照相关技术规范进行设置，导致接地装置运行过程中发生安全事故和相应的经济损失。2.在技术施工过程中，经常会出现工艺安装不符合标准的情况。为了尽可能缩短施工日期，相关程序将被删除。同时，施工人员的专业素质相对较低，操作时熟练程度不够，导致操作失误。3.在技术施工过程中，经常会出现相关管理人员在控制质量时缺乏重视的情况。同时，在工程验收过程中，他们不能按照技术标准和施工规范进行验收，因此在安装接地装置时会造成较大的安全问题，对电网的正常运行有重要影响。

3.提高接地装置安全运行的方法

3.1测量接地电阻的方法

测量前，应根据实际情况推导出计算公式，然后检查公式中的未知数据。在正常情况下，接地通常被视为半球，测量通过球体中心的电流，然后利用计算公式和接地密度获得通过接地体的实际电流。目前，我国电力系统结构建设中最常用的是ZC-8地阻摇表。ZC-8接地电阻振动台通常分为三端口和四端口两种类型。测量接地电阻时，通常使用三端口电阻振动计，测量接地电阻时，通常使用四端口电阻计。ZC-8接地电阻振动台由两个电磁电流比表组成，也表明这种电阻振动台可以测量流经不同原始电路的电流，计算多次测量得到的测量值，最终得到实际电阻值。

3.2做好接地装置建设后的维修工作

为了将来完成接地工程的施工，需要建立相应的部门进行定期检查。定期检查应从以下几个方面进行:检查接地装置的接触点是否完好，装置的运行是否受到地形和环境的影响，以及人类活动是否会影响装置点的松动。因此，应定期检查接触点，以保持线路的良好连接。我国的气候很复杂。季风气候引起的天气变化要求检查是否有雷击损坏，这容易产生巨大的安全风险。检查接地是否被腐蚀。如果接地装置腐蚀，将影响系统的安全运行，并对接地形成潜在威胁。在严重的情况下，电力事故也会发生。接地腐蚀包括化学腐蚀和电化学腐蚀。所谓化学腐蚀(chemicalcorrosion)是指当空气和水等其他物质接触时，接地体与地面之间的化学反应。如果发生化学反应，带结晶水的氧化铁将在接地体表面形成。经过很长一段时间后，氧化铁会去除结晶水并经历风化，导致接地体分解和破坏。

3.3加强接地装置在材料方面的质量管理

这在材料质量管理中也很重要，对管理者的要求也很严格，因为这也是接地装置技术质量的一个重要关键。因此，对每台设备的材料进行严格的检查和验收，及时退回不合格产品或不符合我们要求的材料是非常重要的。对于通过检验的产品，应放在安全的地方妥善保管，以免造成损坏。还应设立相关部门进行检查，并设立专门部门分发材料，以便能够及时发送，并确保在需要材料时的质量和及时交付。必须按照标准材料质量进行，这也是最有效的措施之一。

3.4加强接地的装置施工工艺的控制

(1)施工技术人员必须按照每次施工的要求进行工作，并且严格按照与电力线设备相连的设备的要求进行工作，这一点非常重要。对于一些企业来说，他们通过专业技术培训技术人员。它们可以从许多方面入手，如机械工作方法、铺设方法等。技术人员必须取得职业资格证书，通过各种考试，才能上岗操作。

(2)技术人员应具有丰富的专业知识、技能和经验，并有很强的责任感。他们必须有一定的心理素质，能够冷静地处理问题。他们应逐个检查每个装置，并记录接地装置性能的测试。这是对技术人员耐心的巨大考验。他们必须控制接地装置安装过程的各个过程，按要求操作，执行电网安全注意事项，做好需要做的事情，严格履行工作职责。

3.5实行全过程质量控制

输配电线路的控制范围很大，包括专业接地装置技术过程和质量管理过程。严格按照相关技术规范进行质量控制，并进行技术创新，有效控制输配电接地装置的质量。此外，在整个质量控制过程中还应注意相关程序和细节，以有效控制接地装置应用技术的质量。

结语

伴随着我国科技的不断发展和社会的不断进步，电力对我国的发展也很重要，是我国经济发展的重要能源。输电线路接地装置技术是电力系统的重要组成部分。因此，应不断研究和实践提高输电线路接地装置的现有技术水平。我们相信，通过我们的努力，可以不断实现科技创新，完善接地装置技术，更好地为广大市民服务。

参考文献

[1]张友占.输配电线路杆塔接地方案的创新[J].科技创业家，2013（3）：126~127.

[2]秦毅，王明惠，王猛等.浅谈输配电线路接地装置技术的质量控制[J].科技创新与应用，2016(30)：201-201.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/39210c42c5523e42ab759ef7.html