# 大体积混凝土施工技术及其应用

中煤第五建设有限公司徐州建筑安转分公司江苏徐州221000

摘要：大体积的混凝土施工技术是一项较为创新的技术，可以说对于整个建筑工程的质量来说都具有重大的意义。所以如果在施工过程当中存在任何纰漏或者是失误，都会给建筑带来无法逆转的影响，因此一定要确保施工过程的完备和规范，从而保证其施工质量。本文探讨了大体积混凝土施工技术及其应用。

关键词：大体积混凝土；施工技术；应用

大体积混凝土的应用空间很广，但其一旦出现裂缝问题，就会影响到整体工程的质量，这是我们不愿见到的。也因此，在进行大体积混凝土的施工作业当中有关人员应该严把质量关，将问题进行及时的处理，以保证裂缝问题不会发生。在此，还要提升建筑人员的浇筑技术水平，也可以适当的进行新技术的引进，以确保有关施工作业保质保量的开展。

1建筑工程大体积混凝土施工技术的特征和施工方法

1.1建筑工程大体积混凝土施工技术的特征

大体积混凝土本身的体积就要大于一般混凝土，因此在施工过程中需要更大的范围，所以我们需要混凝土的原材料，对大体积混凝土施工建设量都很大，而在具体需求的其他建筑更为复杂，大多数的大体积混凝土浇注有一定的高度，但目前的建筑施工单位的大型混凝土建筑施工技术主要是在地面上，使未来更复杂的施工环境要求大体积混凝土技术的不断升级和发展。今后，建筑结构被用于铸造的大体积混凝土技术领域将越来越大，因此在大体积混凝土施工的过程中应把握好整体情况，减少和避免铸件出现故障的发生。大面积混凝土工程维修是困难的，因为大体积混凝土结构的建筑体量大、结构紧凑、厚实，在浇筑过程中是很容易产生裂缝，裂缝修复后是不容易的，相比其他建筑结构的维护是非常困难的，投资的成本和更大的。

1.2大体积混凝土施工的常见方式

通常情况下大体积混凝土施工的施工工艺将采用全面分层方案来实现二次振动，二次振捣可以有效的化解第一次振捣之后留存下来的孔隙和气泡，可以进一步提高混凝土的抗渗性和结构强度，而且可以提高集成钢和混凝土结构在一定程度，混凝土结构可以充分结合钢结构的灵活性和力量，提高整体水平和铸件质量的混凝土结构。如果要提高混凝土结构的密度，就必须进行混凝土材料的振动，从而保证混凝土结构在施工中的足够的密度。在混凝土结构振动时，表面泛浆为准，确保振捣时间间隔的相对平衡，浇注后的混凝土结构，全面严格检查的需要，检查合格后的混凝土表面光滑，以免造成混凝土结构的开裂。

2建筑大体积混凝土结构施工技术

2.1配合比设计

科学合理的配合比是保证其顺利实施的关键性因素之一。这是一个复杂的综合性工程，包含了许多不同的要素在内，比如水泥原材料的用量、物料的掺和，一些外加剂的选用等等，这些原料统统都要科学地进行配合比设计，要结合着实践以及经验，综合地进行选配。

（1）倘若合理减少水泥用量，水热化将得到有效的降低。应当在设计人员的允许和帮助下，实施为期两个月的抗压实验，从而对混凝土进行适配。对待其的态度一定要认真，切勿做做样子地选几组适配就万事大吉，一定要增加幅度和面积，多选几十组，这样所得出来的结果才是最公正客观的，这样才能够算出来合理的、科学的水泥用量。在计算出结果之后，就应当进行适配，在这个过程中必须首先按照预先所拟订的防裂方案，结合目前所具备的施工条件来综合考虑，然后再依照着两者之间的温差最高值，然后科学合理地对最大温差的收缩应力进行预估。如果应力在允许的范围之内，则表明防裂措施可行；反之则否，需要改善施工操作的工艺，具体可以通过降低水化热的温升值，从而调整其入模温度，完成了这个步骤之后再进行最后的重算。只有应力处在允许的范围之内，才能够继续下一步的施工。

（2）在施工的过程当中还会涉及到其他一些材料的选用，这个时候就可以掺加膨胀剂，也可以掺加一级粉煤灰，这可以大幅度地节约成本。这样不仅节约了成本，又增加了混凝土的可塑性。此外，采用的其他物料的平均颗粒直径要大于0.5mm，其细度的模数为2.5至3的中砂，含沙量应当高于3%。

2.2温度控制

如果对混凝土的绝热温升不进行严格的控制，则很容易造成应力问题。这一点我们可以通过借助于降低水泥水化热的具体方式来实现，具体的操作措施包括以下几点：

首先，我们应当选取那些水化热程度较低的水泥（譬如矿渣水泥）来保证对温升的控制。除此之外，还可以通过掺加减水剂以及粉煤灰的形式来控制温升。如果是夏季施工，则施工环境的温度会很高，为了降温可以采用深井水。如果不能达到有效的降温的话，还可以通过其他施工技术来进一步减弱温升，譬如可以在浇筑前事先预埋钢管，也可以在浇筑过程当中逐层进行。等到浇筑工序完成以后，还应当充分地将循环冷水利用起来，以达到完美的降温效果。

2.3搅拌以及浇筑过程

应用大体积混凝土技术时，要注意严格控制搅拌时间和材料的投放量。相对于普通混凝土，大体积的混凝土所要用到的原材料量较大，因此其搅拌和施工时间也相对较长。造成这种现象的原因主要是因为其中加入了许多特殊外加剂以及粉煤灰。因此在对其进行搅拌的过程中，要适当地控制好交班时间（通常情况下以半个小时为佳）。除此之外，要对投放量有一个精准的预计和计算，并且要有专人进行管理，对其后续的施工负责，保证精确实施，从而保证混凝土的配比科学、合理。混凝土的浇筑是整个工程的重中之重，可以说直接决定了其施工质量高低。应当采用一层一层施工的方式来完成工程进度，同时这也意味着只有预先将上一层浇筑好之后，才能够继续下一层。而且不能是在上一层刚刚结束时就开始施工，一定要等到它初步地完成凝结之后，这样才能够得到最佳的施工效果。笔者认为，要首先保证正确的施工顺序：先使用插入式振捣器，再使用平板式的振捣器。而且在使用过程当中，要遵循先横后纵的顺序来进行，以保证浇筑时间能够控制在最短的范围之内，以提升工作的效率。

2.4施工质量控制

首先，要进行三次振捣控制施工质量，其使用的工具为振捣棒，其对应的施工振捣位置分别是坡脚、坡中以及坡顶。而且还要利用刮杠将其表面进行碎石覆盖处理。其次，对混凝土进行浇注时，应当一层一层地推进，尽量地做到一次到位，并且要以自然流淌的坡度形式对其完成浇注。为了保护混凝土，需要对其进行泌水处理，从而减小其表面出现裂缝。最后，为了提升其表面密度，应当对其表面进行刮抹工作，可以覆盖上一层塑料薄膜。

2.5大体积混凝土的养护

施工环节完成以后，还应当对其进行后期养护，从而保证其使用寿命的演唱，防止裂缝的出现以及安全隐患的出现。浇筑工作结束之后，要对其表面实行完善的、综合的养护措施，譬如做好表面压平、洒水以及保温等工作。需要强调的是，一定要处理好温度问题。

总之，在建筑工程当中对于大体积混凝土技术的应用，将直接决定着整体建筑工程的施工质量的优劣性，若所采取的施工操作方式不当便极有可能会导致不同程度的人力、财力及物力损失。

参考文献：

[1]张松利.工民建大体积混凝土施工技术的要点[J].民营科技.2015（04）

[2]孙彦东.解析大体积混凝土的施工技术要点[J].民营科技.2015（01）

[3]尹铎霖，包嘉邈.大体积混凝土施工中的注意事项[J].黑龙江科技信息.2016（28）

[4]陈雅静.大体积混凝土温度裂缝产生的原因及控制措施探讨[J].科技创新导报.2016（17）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3928d1f7b8b94fe37c906ed0.html