# 电气安装工程的质量控制技术分析

（中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司山东济南250000）

摘要：在科学技术不断发展的带动下，电气技术向智能化方向发展的进程逐渐加快，电气工程技术呈现出高科技、高集成等特点。同时在人们高品位、高质量的需求下，电器安装工程的质量控制技术也不断的进步、改善。在这种情况下，电气工程质量的把控是提升整个项目工程质量与竞争力，满足人们对于自动化、智能化要求的关键。

关键词：电气工程；质量控制；问题；控制技术

引言

近几年，随着科学技术的快速发展，建筑逐渐向智能化方向发展，电气安装工程具有越来越高的科技含量，电气工程在整个项目中的功能作用与其可靠性也愈加重要。然而对于确保电气工程的安全流畅的运行，首先便要对电气系统的设计、供货、安装过程进行控制，如此为建筑智能化效果的发挥提供保障，为人们提供舒适的工作生活环境。本文主要对电气工程质量控制存在的问题进行简要分析，并以此提出相关的控制技术，为电气工程的高质量施工提供参考。

1电气工程存在的问题

1.1设计与设计审核不能因地制宜

电气工程设计是整个工程开工的先决条件，然而鉴于目前整个建筑市场的情况，工程的建设存在工期紧、任务重的情况，其设计周期普遍要求较短，故许多工程的原理设计与工艺设计存在套设、漏设、冗设等情况，不能因地制宜。如在电厂工艺设计过程中，对于现场设备的检修需要缺少考虑，许多地方检修空间不足或缺少检修平台，对机组的后续检修造成困难。再如许多国外项目，如印度夏季高温，故设备对于耐热水平便有较高的要求，若对此类问题缺少考虑，则会对工程的质量产生影响。

1.2供货把控不到位

对于电气工程而言，供货质量的把控是工程质量的基石，然而在安装过程中，许多设备材料无法达到相关标准，其主要原因如下：1、现在的电气工程原材料购置中，原材料市场不规范，有许多质量不合格、假冒伪劣产品，购买者极易误购买。2、对于一些电气工程单位而言，为节省成本，偷工减料，使用一些价格低、不合格的材料。3、还有在许多大型项目中，由于对技术协议与合同阅读的不足，许多设备材料的在主合同中的要求不能落实到供货合同中，导致供应的设备材料未能达到工程预期的质量要求。

1.3电气设备安装混乱

在目前的电气工程中，一些电气人员不重视安装的规范性及安装细节，容易出现配电箱开孔过大、安装插座混乱、灯具固定不牢、线路混乱等问题，这些因安装不规范、细节忽视而造成的小问题将有可能影响整个线路的畅通性，造成工程毁坏等问题。

2电气工程施工的质量控制技术

2.1设计质量的把控

在设计图纸的时候，要严格考虑实际情况，仔细研究建筑项目的地理环境、人文环境等，保证设计图纸符合行业和国家的有关规定。同时在正式进行施工之前，要对事先设计的图纸进行严格的审核，至少由一专工为组长，组织技术员对图纸做好会审工作，结合实际的施工环境对图纸的可靠性，详细程度和实用性进行考察。其中需要进行考察的方面有：线路设计和整体布局是否符合规定；电气设备设计位置是否合理；设计图纸是否完整和保存是否妥当。进而保证设计图纸的基本功能得到正常的运用。设计图纸应当综合考虑所有可能影响电气施工质量的因素，同时也可以利用技术的发展，进行模拟运行，进而来检测设计图纸的实际运作情况，发现问题后应当及时的进行解决，避免在实际的运用中出现不可预估的影响。

2.2材料质量及设备质量把控

2.2.1施工原材料的管理

在进行电气原材料采购时要严把质量关，采购者要保证原材料供应商和原材料本身具有相关的合法证书证明，相关的出厂试验等都已见证。同时在原材料的运输方面要确保途中的稳定性和安全性。同时原材料的保存要符合相关规定，要考虑其本身性质，不同性质的原材料分开储存避免相互影响，也要考虑施工现场的天气因素，确保原材料储存的万无一失。

2.2.2对电气设备的交接试验

对于已进入现场准备安装的部分设备，需要通过交接试验进行检测设备的质量是否达标，如高压断路器需进行分合闸时间、同期性及100A下的直流电阻等的测试。在实验前需要做好开箱记录与相关交底，需专业持证人员操作试验仪器，试验中做好原始数据的记录与保存，相关要求需符合规程规范，再发现问题后应及时分析反馈，事后做好交底出具试验报告。

2.2.3合同中设备质量要求的落实

对于合同技术协议的相关要求，分人员、分章节进行阅读，责任落实到人，并形成相关记录，确保将设备质量的要求可以平行的传达到供货商。

2.3施工阶段质量强化监控

施工阶段是实现工程设计方向的最终途径，对于工程产品质量以及工程项目价值而言，也是重要的实现阶段之一。故在工程前期编制完善质量控制计划的前提下，过程中要不打折扣的落实计划，如施工过程中W、H、R点等做好设置后，需严格按规程规定执行。

3电气安装工程施工质量的管理与控制路径分析

3.1电气安装工程施工的事前预防

首先，对于电气安装施工图纸必须要严格审核，及时查漏补缺，同时应联合建设单位、监理单位等做好施工方案的编制、电气安装工程各个分工程的技术交底等；其次，应做好对施工过程中所需要的主要设备、材料等器具的进场验收工作，严格根据国家《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关规定来进行，对于主要设备、材料等经严格检验后应做好相关记录，确认符合国家相关规定方能在施工过程中使用，坚决避免不符合相关规定的器具进入施工现场；再次，加强对相关作业人员的培训，强化其安全作业的意识和能力，所有参与电气安装工程的作业人员如电工、焊工、起重吊装工等都必须持证上岗，否则不能进入作业区。

3.2电气安装工程施工的事中控制

首先，对电气安装过程中的每一道工序都进行充分的事前分析，保证工序的顺利推进实施，在工序交接的过程中，也应该严格按照相关标准进行，如杆上高压电气设备安装后经试验合格的，才能进行通电；在高空安装的灯具，经地面通断电试验合格的，方能进行安装；封闭性、插接性的母线安装，一般在结构封顶、室内底层地面施工完成或已经对地面标高、场地清理等进行复核之后，方能对支架的设置位置进行确定等等，这些都必须严格按照相应的规定来完成工序交接，另外每一道工序完成后都应由专业人员来对其进行检测，严格保证每一道工序都能达到相应的质量标准，切实保证上一道工序质量过关方能进行下一道工序，严把质量关口，确保电气安装工程施工质量安全。

3.3事后治理

对施工单位所提供的相应的质量检验报告及各种技术性文件进行审核；对所有与电气安装工程施工质量相关的文件、资料，如图纸、材料合格证明、检验报告、隐蔽施工记录等进行整理，最终进行编目和建档；连同相关单位对电气安装工程的整体质量状况和水平进行评价，如发现有相关的质量问题则通知施工方返工等，最终方完成竣工验收。

结束语

总之，电力行业的发展，使整体电力市场的竞争愈发激烈，对于质量要求也越来越高。作为一个电力设备安装企业，如想在行业竞争中出类拔萃，电力设备安装工程质量的管理控制就必须落实。因为电力设备安装工程庞杂，对于整个工程而言材料、方案、设备、人员安全等等都会对工程质量产生影响。当施工过程出现问题，极易导致施工中断，甚至对工作人员的生命产生威胁。所以，工程质量的达标，一套合理可执行的质量管理措施是必备步骤。

参考文献：

[1]刘春莲.电气安装工程的质量控制分析[J].科技与企业，2014（18）：24.

[2]徐坤忠.建筑电气安装工程质量控制管理要点探讨[J].科技创新与应用，2012（19）：217.

[3]梁意良.建筑电气安装工程的质量控制探讨[J].价值工程，2010，29（06）：173.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/39381c9282b17ceca815a5d3.html