# 基于机器学习和WRF模式的近地大气光学湍流强度估算

### 论文摘要

激光在大气中传输时会受到大气湍流的影响,产生光束漂移、扩展和光强闪烁等湍流效应,严重制约了大气环境下各种激光应用系统的性能。大气折射率结构常数Cn2是大气光学湍流强度的重要描述参量。实测手段获取Cn2的方法不仅耗费大量资源,而且对于复杂情形的下垫面测量难度较大。因此,由常规气象参数估算Cn2的光学湍流参数化模型研究受到重视。然而,使用Monin-Obukhov相似理论估算近地面层Cn2的传统方法在稳定大气层结的情况下是失效的。针对这一局限性,基于机器学习方法建立近地面层光学湍流参数化模型便具有重要的研究意义与价值。本文利用大量实测数据,基于后向传播神经网络（BP）、支持向量回归机（SVR）和K-近邻（KNN）三种机器学习回归算法,开展了内陆戈壁地区近地面层Cn2的估算研究。三种算法均使用温度、相对湿度和风速三个常规气象参数以及时间因子作为输入特征量,Cn2作为单一输出。训练结果表明,三种估算模型在趋势和量级上均能较好地表现出该地区光学湍流的日变化特征;正午强湍流时刻、日出日落转换时刻以及正午强湍流值的估算结果与实测结果均能够较好地吻合。对lg（Cn2）进行统计分析表明,BP、SVR和KNN三种模型估算结果与实测结果的平均绝对误差分别为0.27、0.30、0.31,均方误差分别为0.13、0.16、0.17,整体皮尔逊相关系数分别为85%、81%、80%。总体来讲,BP模型的平均绝对误差和均方误差最小且整体皮尔逊相关系数最大,模型估算性能最佳。为了实现对未来时刻Cn2的预报,本文开展了BP模型结合天气研究与预报模式（WRF）估算Cn2的初步研究。将WRF模式数值模拟得到的常规气象参数作为输入,代入到建立的BP模型中进行Cn2的估算。结果表明,利用该方法估算的Cn2在整体上符合该地区光学湍流的日变化特征。对lg（Cn2）进行统计分析表明,BP模型结合WRF模式的估算结果与实测结果的平均绝对误差为0.33,均方误差为0.21,整体皮尔逊相关系数为76%。研究表明,基于机器学习建立的光学湍流参数化模型和WRF模式对强湍流和中等强度湍流情况下的Cn2进行估算的方法是可行的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号对照表

- 缩略语对照表

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 大气光学湍流的研究进展

- 1.2.2 基于机器学习估算大气光学湍流强度的研究现状

- 1.3 论文研究内容及结构安排

- 1.4 论文创新点

- 第二章 基础理论介绍

- 2.1 大气湍流概述

- 2.1.1 大气湍流概念

- 2.1.2 大气折射率结构常数

- 2.2 大气光学湍流强度模型

- 2.2.1 边界层湍流

- 2.2.2 自由大气湍流

- 2.3 机器学习基本介绍

- 2.4 本章小结

- 第三章 近地大气光学湍流参数化模型训练及验证

- 3.1 数据预处理与模型评估指标

- 3.1.1 数据预处理

- 3.1.2 模型评估指标

- 3.2 基于后向传播神经网络估算大气光学湍流强度

- 3.2.1 后向传播神经网络算法介绍

- 3.2.2 估算模型构建

- 3.2.3 结果与分析

- 3.3 基于支持向量回归机估算大气光学湍流强度

- 3.3.1 支持向量机算法介绍

- 3.3.2 估算模型构建

- 3.3.3 结果与分析

- 3.4 基于K-近邻估算大气光学湍流强度

- 3.4.1 K-近邻算法介绍

- 3.4.2 估算模型构建

- 3.4.3 结果与分析

- 3.5 三种估算模型对比分析

- 3.6 本章小结

- 第四章 BP估算模型结合WRF模式估算近地大气光学湍流强度

- 4.1 WRF基本介绍

- 4.2 WRF气象参数数值模拟

- 4.2.1 WRF模式参数设置

- 4.2.2 气象参数数值模拟结果

- 4.3 模拟气象参数结合BP模型估算大气光学湍流强度

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 主要研究内容总结

- 5.2 后续研究展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 赵林安

导师: 韩香娥

关键词: 折射率结构常数,机器学习,天气研究与预报模式,大气湍流

来源: 西安电子科技大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 力学,自动化技术

单位: 西安电子科技大学

分类号: O357.5;TP181

DOI: 10.27389/d.cnki.gxadu.2019.000381

总页数: 83

文件大小: 8123K

下载量: 128

### 相关论文文献

- [1].大气光学湍流强度估算和预报方法研究[J]. 安徽师范大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [2].大气光学[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(03)

- [3].大气光学[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(04)

- [4].大气光学[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(02)

- [5].大气光学湍流模型计算方法[J]. 天文学报 2012(06)

- [6].“光波大气传输研究及其应用”专栏序言[J]. 红外与激光工程 2019(12)

- [7].寿县国家气候观象台的冬季大气光学特征[J]. 激光与光电子学进展 2019(05)

- [8].我爱大气光学[J]. 大学生 2012(Z4)

- [9].远海海面大气光学湍流实验测量[J]. 物理学报 2016(07)

- [10].陆地和近海面大气光学湍流估算与测量[J]. 强激光与粒子束 2018(02)

- [11].第三届大气光学及自适应光学技术发展研讨会[J]. 红外与激光工程 2017(10)

- [12].地球大气光学偏振模式研究[J]. 计算机仿真 2010(09)

- [13].大气光学湍流光纤测量技术中的解调算法研究[J]. 光子学报 2008(11)

- [14].华南山区秋冬季节大气光学湍流初步测量分析[J]. 大气与环境光学学报 2015(03)

- [15].载波调制型大气光学湍流光纤测量系统的实验研究[J]. 大气与环境光学学报 2008(05)

- [16].天文台址大气光学湍流探测技术[J]. 天文学进展 2010(04)

- [17].低纬度地区红外波段大气透射率研究[J]. 激光与光电子学进展 2017(01)

- [18].稳健控制在自适应光学系统中的应用[J]. 激光与光电子学进展 2016(06)

- [19].脉冲腔衰荡技术探测气溶胶消光系数的研究[J]. 激光技术 2016(02)

- [20].多角度偏振浊度计中扫描机构的设计[J]. 大气与环境光学学报 2009(02)

- [21].全光双跳自由空间光通信系统的性能研究[J]. 激光与光电子学进展 2016(05)

- [22].一种CO_2探空测量方法的电路设计改进[J]. 大气与环境光学学报 2015(05)

- [23].临近空间高空气球光学散射特性研究[J]. 光学学报 2015(04)

- [24].研究自适应光学非等晕性的统一方法[J]. 中国激光 2013(04)

- [25].一种机载激光雷达偏振探测优化设计方案的理论研究[J]. 激光与光电子学进展 2013(04)

- [26].傅里叶变换红外光谱对水溶性气溶胶复折射率的测量分析方法研究[J]. 光学学报 2012(04)

- [27].多层湍流大气相位屏的数值模拟[J]. 天文研究与技术 2010(01)

- [28].基于暗原色先验理论的大气能见度测量[J]. 激光与光电子学进展 2016(06)

- [29].非理想条件下气象能见度的观测方法[J]. 光学学报 2016(07)

- [30].大气闪烁的时间频域特性研究[J]. 红外与激光工程 2015(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/39455879f80a7db980b79dd5.html