# 水利水电大坝工程基础的处理设计分析

哈尔滨农垦东源勘测设计有限公司黑龙江哈尔滨150000

摘要：就目前而言，我国的水利水电工程正处于蓬勃发展的阶段，在社会建设中起着至关重要的作用。在实际的水利水电工程施工过程中，一方面由于其本身具有的特殊性，另一方面由于工程施工所在地区自然条件具有特殊性和差异性，水利水电工程施工总是被多种因素影响制约着，工程建设质量的关键就是科学的水利水电基础处理施工技术，为了保证水利水电工程的质量，就必须要采取有效措施来解决影响工程质量的因素。本文以大水利水电大坝工程基础的处理为出发点，对水利水电工程的特点加以概括叙述，之后就水利水电工程基础处理施工技术进行分析，尽可能详尽的描述其采用的处理内容和方法。

关键词：水利水电大坝工程；基础处理；设计分析

在现代社会中，水利水电工程已经成为社会建设必不可少的一部分，发挥着不可替代的重要作用，并引起社会各界人士的高度重视。只有重视基础建设质量，水利水电整体使用功能才能正常发挥。对应水利水电工程的发展速度不断提升，为了保证对应施工质量满足社会需求，需要加强枢纽大坝施工处理，枢纽大坝工程作为整体工程项目的核心部位，对工程质量、施工效率影响较大，为此，加强枢纽施工的基础处理控制，是保证大坝使用功能的关键。

1.基础处理概述

大坝工程基础处理是具有很强组件化、技术性与专业性的综合作业，内容在具体工作中不仅需根据相应工程设计图纸展开规范施工，同时还应与大坝工程所在区域的水文气候、土壤土质等外界自然条件相结合，确保大坝工程基础处理能够满足工程稳定、安全、牢固的要求，大坝工程使用功能的正常发挥提供保证。对于整体的水利施工建设来讲，只有经过长期的人员管理工作，才能够对人员的工作质量做出更高的要求和更为完善的工程建设。同时，水利水电工程挖掘前，一定要注重管理和相关处理设计，要按照施工设计有规划的进行，确保工程建设严谨。施工区域的各类管线要与相关部门协商出合理科学的措施方案，对管线妥善安排。

2.水利水电工程基础处理施工的特点

水利工程施工与一般土木工程如道路、铁路、桥梁和房屋建筑等的施工有许多相同之处。例如：主要施工对象多为土方、石方、混凝土、金属结构和机电设备安装等项目；某些施工方法相同；某些施工机械可以通用；某些施工的组织管理工作也可互为借鉴。但是，与其他施工建设项目相比，水利水电建设工程不仅是在施工环境方面存在差异，而且在施工技术和施工操作等方面也存在一定的差别。首先，水利工程承担挡水、蓄水和泄水的任务，因而对水工建筑物的稳定、承压、防渗、抗冲、耐磨、抗冻、抗裂等性能都有特殊要求。其次，水利工程对地基的要求比较严格，工程又常处于地质条件比较复杂的地区和部位，地基处理不好就会留下隐患，事后难以补救，需要采取专门的地基处理措施。最后，水利工程多在河道、湖泊、沿海及其他水域施工，需根据水流的自然条件及工程建设的要求进行施工导流、截流及水下作业。另外，水利工程要充分利用枯水期施工，有很强的季节性和必要的施工强度，有的工程因受气候影响还需采取温度控制措施，以确保工程质量。

3.水利水电工程基础处理施工技术分析

3.1锚固方法在水利水电工程基础建设中的应用

水利水电工程的建设地点一般都是处在地形条件比较复杂的地区，复杂的地形条件和自然条件给水利水电工程基础处理施工带来了较大的难度。从工程技术的角度来说，锚固技术的使用能够有效的减轻和克服复杂地形带来的影响，能够在地形复杂地区的水利水电基础处理施工过程中发挥极大的优越性。锚固技术作为常用的加固技术在水利水电工程施工中的应用主要是为了提高整体的结构性能，目前，相关人员已经认可了将锚固技术使用于水利水电工程中的基础处理施工中，水利水电工程属于大型工程项目，所耗费的人力、物力和财力都比较大，为了在复杂的外部环境因素中建设高质量的水利水电工程更要做好基础施工工作，减少环境因素影响，在保证工程的稳固性的同时提高基础处理工程的施工效率。需要特别注意的是，锚固技术施工的重点是要对工程项目所处位置的地形、地质和基本地理情况进行明确的掌握，也因此在锚固技术正式施工之前，要做好相应的勘察和勘探工作，也就是要做好相应的基础性工作，为以后的施工奠定良好的基础。

3.2预应力管桩在水利水电工程基础建设中的应用

随着科学技术的发展与进步，预应力管桩也有了较大的的发展，预应力管桩本身具有的优势能够对整个水利水电工程基础处理施工工程的强度和稳定度产生积极影响。管桩在进行沉降过程中常用的技术方法有静压法、射水法和震动法，预应力管桩有两个重要的组成部分，即为先张法预应力管桩和后张法预应力管桩，在水利水电工程基础建设过程中，两者所起到的作用不同，因此在实际施工过程中，要根据水利水电工程的实际情况进行慎重的选择。接下来对两种方法进行概述，先张法是指在相关构件施工之前预先施加应力以提高构件性能的施工工艺，而后张法则是在相关构件强度达到80%以后再施加相应的应力以提高构件强度的一种方法，在预应力管桩施工过程中，尤其是在沉降环节的处理过程中，相应的施工处理方法是多种多样的，而锤击法和静压法是其中两种最常用的施工技术，其中，锤击法是运用桩锤的冲击力克服对桩的阻力，促使桩沉到设计预期达到的深度或者达到相应的持力层，锤击法是最常用的沉桩方法之一，桩锤、桩架和动力装置是锤击法施工过程中最常使用的打桩设备。

3.3软土地基处理技术

软土地基主要指的是淤泥质土、腐泥或者是其他一些含水量较高、承载能力较低、压缩性大的土，这部分土大多呈软塑或者流塑的状态。软土应用在水利水电工程中能够使工程中各项基础的强度和稳定度都有较大程度的提升，而这正是水利水电工程基础处理施工的目的所在，而软土浆的灌浆过程和软土浆的制作过程正是软土在基础处理施工中的关键，要在水利水电基础处理中使软土施工技术最大程度的发挥出来，提高其强度和稳定度，就需要科学的控制水利水电工程基础处理施工的参数，并结合实际情况按照科学的各种材料的配合比制作软土浆，而施工强度和稳定度提升的效果就是灌浆效果，其效果与灌浆过程中软土浆的数量息息相关，软土浆的制作是将与软土材料相关的施工材料进行混合搅拌，待软土浆混合搅拌好之后，将其灌注到基础项目部分的内部并使其发生相应的反应来提升强度和稳定性，即所谓的灌浆法。因此，软土在基础处理施工中的关键，就是软土浆的制作过程和软土浆的灌浆过程，软土浆制作过程中各种材料的配合比，以及在灌浆过程中软土浆的数量都会对灌浆效果也就是强度和稳定度提升效果产生影响，因此，要根据水利水电工程基础处理施工的实际情况对这些参数进行科学的控制，进而在最大程度上发挥软土施工技术在水利水电基础处理稳定性提高和强度提高方面的重要作用。

4.讨论

水利水电基础处理施工项目对整个水利水电工程具有十分重要的意义，加上水利水电工程具有的规模大、施工环境复杂和施工标准要求高的特点，使得水利水电基础处理施工项目的科学性和有效性受到人们的广泛关注。在水利水电工程的建设当中，只有经过复杂的工程设计安排，及时应对工程中出现的问题，对工程设计进行及时调整，才能够适应水利水电工程建设的需求，从基础设施建设中对其进行有效改善，才能够不断带动社会生活的发展，给以后经济社会的进步带来一定的基础。

参考文献：

[1]王亮.浅析水利水电工程基础灌浆施工技术王亮四[J].工程技术：文摘版，2016（8）：00018-00018.

[2]刘涛.水利大坝工程混凝土施工常见质量问题的控制措施分析[J].建筑工程技术与设计，2016（10）.

[3]肖春来.水库除险加固工程大坝渗漏分析以及坝体防渗设计方案的综合比选[J].大科技，2016（17）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3984205faaccd2f8ec53735b.html