# 非饱和土抗剪强度试验与土水特征曲线反演初探

### 论文摘要

有效应力和土水特征曲线是非饱和土研究的重要课题,验证有效应力的正确性并能够快速简单的测量土水曲线是许多研究工作者致力于解决的问题。针对这两个问题本文以抗剪强度、土水特征曲线和统一有效应力为基础,对硅微粉和桂平红黏土进行常含水量的直剪试验,得到不同饱和度下的抗剪强度和饱和土抗剪强度指标;然后以VG模型（Vangenuchten提出的土水特征曲线模型）为基础改进适用于全吸力范围内的土水特征数学模型（MVG,modified VG）,拟合得到硅微粉和桂平红黏土的土水特征曲线;再根据统一的有效应力方程,通过抗剪强度与土水特征曲线试验数据分析证明有效应力决定土的抗剪强度,同时通过重新整理他人已经发表的试验结果验证这一结论;最后探讨了由抗剪强度试验结果和有效应力方程反演土水特征曲线的可能性。由本文的研究可以得出以下结论:（1）相对于其他的抗剪强度试验,非饱和土的常含水量直剪试验具有基质吸力（水分）平衡时间短、试验过程简单、设备廉价、应用范围广等优点。不同饱和度的直剪试验中,硅微粉的内摩擦角会随着饱和度的降低而增加,当饱和度高于50%时,抗剪强度会随饱和度的降低而缓慢增加,当饱和度低于50%时,抗剪强度会随饱和度的降低先缓慢增加,后出现降低的趋势。而桂平土红黏土的内摩擦角和抗剪强度受饱和度的影响较小。（2）MVG模型可以拟合全吸力范围的土水特征曲线试验点,在边界效应区和过渡区残余饱和度采用常数-残余饱和度临界值,在残余阶段采用Campbell模型拟合,通过试验数据和文献数据验证了残余饱和度随吸力的变化规律。（3）有效应力,即外力土骨架应力决定土的抗剪强度。硅微粉和桂平红黏土的常含水量直剪试验和土水特征曲线数据经有效应力方程整理得到的结果与有效应力预测的结果相符合,并且对多种类型的土和不同试验方法的文献数据进行了全吸力范围内的重新分析,同样证明有效应力决定抗剪强度。由此,可以从常含水量的直剪试验快速反演得到土水特征曲线,结合文献数据证明了从有效应力方程反演土水特征曲线的有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 非饱和土与非饱和土土力学

- 1.2 土水特征曲线

- 1.2.1 土水特征曲线的基本概念

- 1.2.2 土水特征曲线的测量方法

- 1.2.3 影响土水特征曲线的因素

- 1.2.4 土水特征曲线的物理意义

- 1.3 由抗剪强度反演土水特征曲线的方法

- 1.3.1 非饱和土的有效应力

- 1.3.2 非饱和土的抗剪强度

- 1.3.3 由抗剪强度反演土水特征曲线的方法

- 1.4 研究工作

- 2 非饱和土的抗剪强度试验

- 2.1 非饱和土抗剪强度试验的研究现状

- 2.1.1 非饱和土直剪试验

- 2.1.2 非饱和土三轴试验

- 2.2 试验方案

- 2.2.1 试样准备

- 2.2.2 试验方案

- 2.3 试验结果与分析

- 2.3.1 硅微粉结果及分析

- 2.3.2 桂平红黏土结果及分析

- 2.4 本章小结

- 3 土水特征曲线试验

- 3.1 土水特征曲线数学模型

- 3.2 试验方案

- 3.2.1 试验原理及仪器

- 3.2.2 试验方案

- 3.3 试验结果

- 3.4 本章小结

- 4 由抗剪强度试验结果反演土水特征曲线

- 4.1 非饱和土的有效应力和抗剪强度

- 4.2 有效应力方程验证

- 4.2.1 试验数据验证

- 4.2.2 文献数据验证

- 4.3 土水特征曲线反演

- 4.3.1 试验数据反演

- 4.3.2 文献数据反演

- 4.4 本章小结

- 5 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 翟军亮

导师: 邵龙潭

关键词: 非饱和土,抗剪强度试验,土水特征曲线,有效应力

来源: 大连理工大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 大连理工大学

分类号: TU43

DOI: 10.26991/d.cnki.gdllu.2019.001129

总页数: 88

文件大小: 7582K

下载量: 143

### 相关论文文献

- [1].非饱和土中热-湿-盐耦合作用的稳态分析[J]. 岩土力学 2019(06)

- [2].非饱和土的黏弹塑性本构模型研究[J]. 北京工业大学学报 2018(03)

- [3].非饱和土三轴仪应用及展望[J]. 四川建材 2018(02)

- [4].一维稳态流下非饱和土静止土压力系数的铅直分布[J]. 中国科技论文 2017(01)

- [5].含水量对非饱和土强度影响的试验分析[J]. 江苏科技信息 2015(13)

- [6].非饱和土强度特性试验[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(11)

- [7].非饱和土与特殊土力学及工程应用研究的新进展[J]. 岩土力学 2019(01)

- [8].非饱和土中弹性波的传播特性[J]. 兰州理工大学学报 2019(01)

- [9].非饱和土中热湿盐多场耦合过程分析[J]. 岩土工程学报 2019(05)

- [10].非饱和土坡中平均有效饱和度分布模拟[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [11].第二届全国非饱和土与特殊土力学及工程学术研讨会(第三号通知:会议日程与回执)[J]. 岩土工程学报 2017(06)

- [12].第6届亚太非饱和土学术会议在桂林召开[J]. 岩土工程学报 2015(12)

- [13].一种可测定变温下饱和-非饱和土水力学参数的实验装置[J]. 南水北调与水利科技 2016(04)

- [14].降雨入渗作用下非饱和土堤稳定性分析[J]. 科技创新与应用 2016(32)

- [15].非饱和土与特殊土力学的理论与实践[J]. 后勤工程学院学报 2011(04)

- [16].非饱和土有效应力公式验证[J]. 地下空间与工程学报 2018(06)

- [17].非饱和土层厚度与充气压力对截排水效果的影响[J]. 自然灾害学报 2017(04)

- [18].胶济客专非饱和土地基沉降特性试验研究[J]. 铁道工程学报 2012(05)

- [19].非饱和土实用化研究中的参数选择分析[J]. 云南农业大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [20].黄河大堤饱和-非饱和土渗透特性研究[J]. 人民黄河 2009(04)

- [21].非饱和土等效固结变形特性与一维固结变形分析方法[J]. 岩土工程学报 2009(07)

- [22].利用多步流动试验预估非饱和土平衡时间的理论研究[J]. 江科学术研究 2018(01)

- [23].基于饱和-非饱和土理论的病险土坝稳定性分析[J]. 人民黄河 2018(12)

- [24].基于土颗粒级配预测非饱和渗透系数函数的物理方法[J]. 岩土力学 2019(02)

- [25].基于文献计量学的近20年国内非饱和土研究综合分析[J]. 铁道标准设计 2019(11)

- [26].非饱和土的渐进破坏数值分析[J]. 工程勘察 2019(11)

- [27].基于非饱和土理论的黄土路基毛细水现象简析[J]. 山西交通科技 2015(06)

- [28].非饱和土的新非线性模型及其应用[J]. 岩土力学 2016(03)

- [29].用非饱和土渗透理论分析降雨对边坡稳定的影响[J]. 土工基础 2013(04)

- [30].非饱和土的渗透性函数试验研究[J]. 科技信息 2012(35)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/39b74afbc28a7a655b78faa1.html