# 论建筑砌块砌体施工技术重点因素分析

身份证号码：35262419690625XXXX

摘要：在我国建筑工程中，砖石砌块结构和钢筋混凝土楼板结构非常普遍。建筑砌块砌体结构是一种砂浆混合砖、石、各种砌块等砌筑起来的建筑结构，该施工技术较简单，施工设备容易操作，并且原材料丰富，成本投入较低，因此获得了广泛的应用。本文根据笔者工作实践，对建筑砌块砌体施工技术进行了探讨。

关键词：建筑；砌体；施工技术

1砌块砌体的施工技术

1.1砌筑用砖的类型

砌筑用砖按照原材料不同来划分，有粘土砖、煤矸石砖、粉煤灰砖和炉渣砖等；按照生产的工艺划分可分为压制转、蒸压砖和蒸养砖；按照有无空洞来划分可分为实心砖和空心砖。

1.2砖墙的砌筑要求

砖墙的砌筑要遵守以下的几个要求：上下错缝、内外搭接以保证砌体的整体性，同时砌筑的要有规律，减少砍砖以提高原材料的利用率和提高建筑效率；当采用一顺一丁方式砌筑时，七分头的丁面方向依次砌丁砖，顺面方向依次砌顺砖；砖墙的丁字接头处，应分皮相互砌通，内角相交处的竖缝要错开四分之一的砖长，并在横墙的端头处切七分头砖；砖墙的十字接头处，要同样分皮相互窃通，立角处竖缝错开四分之一的砖长。

1.3砌筑的方法

砌筑的方法主要有三一砌筑法、二一八三砌筑法、挤浆法和刮浆法等，其中三一砌筑法和挤浆大最为常用。

三一砌筑法，是指一块砖、一铲灰、一揉压，并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑方法。这种砌法具有灰缝容易饱满，粘结性好，墙面整洁等优点。在实心砖砌体的砌筑中采用广泛。

二三八一砌筑法，即是指由二种步法（丁字步和并列步）、三种身法（丁字步与并列步的侧身弯腰、并列步的正弯腰、丁字步的正弯腰）、八种铺灰手法（砌条砖用的甩、扣、泼、溜和砌丁砖时的扣、泼、溜，一带二）和一种挤浆动作（砌砖时利用手指揉动，使落在灰槽上的砖产生轻微颤动，砂浆受振以后液化其中的水泥浆颗粒充分进入到砖的表面，从而产生良好吸附粘结作用）所组成的一套砌砖工艺。这种方法具有操作方法简单易学，符合人体正常活动规律的特点，一个新工人通过两三个月的训练即可掌握。

挤浆砌筑法，即用大铲或铺灰器在墙顶上铺一段砂浆，然后双手拿砖或单手拿砖，将砖挤入砂浆中一定厚度之后把砖放平，要求达到下齐边、上齐线的要求。这种砌法具有可以连续挤砌几块砖，动作流程简单，平推平挤可使灰缝饱满，效率高等优点，保证砌筑质量。

1.4砌筑的的施工工艺

砖墙的砌筑一般包括抄平、放线、摆砖、立皮数杆、挂线、砌砖、勾缝、清理几道流程。

抄平。是指砌墙前在基础防潮层或者楼面上定出各层标高，并用M7.5水泥砂浆找平，使各段砖墙底部的标高符合设计要求。

放线。根据龙门板上标注的轴线及图纸上标注出的墙体尺寸，在基础顶面上利用墨线弹出墙的轴线和墙的宽度线，并同时定出门洞口位置。

摆砖。在放线的基面上按预先选定的组砌方式进行试摆。摆砖的目的是为了检查所放的墨线在门窗洞口、附墙垛等处是否符合砖的模数，以便尽可能减少砍砖。

立皮数杆。皮数杆是指上画有每皮砖和砖缝厚度以及门窗洞口、楼板、梁底、过梁、预埋件等标高位置的一种木制标杆，用来指导砌筑的过程。

挂线。为保证砌体的垂直平整，砌筑时必须挂线，一般二四墙可单面挂线，三七及以上的墙则要双面挂线。

砌砖常用的是“三一”砌砖法和挤浆法。砌砖时，先挂上通线，按摆砖的位置把第一皮砖砌好，然后盘角。盘角又称立头角，指在砌墙时先进行墙角的砌筑，然后从墙角处拉准线，再按准线砌中间的墙。砌筑过程中保证墙面垂直平整。

墙砌完后，要进行墙面修正及勾缝。墙面勾缝应深浅一致，搭接平整，不能出现开裂、丢缝和粘结不牢等现象。砖墙勾缝宜采用凹缝或平缝，凹缝的深度一般为4-5mm。勾缝完成后，要进行墙面、柱面和落地灰的清理。

2砌体工程容易出现的质量问题和解决措施

砌体的抗拉、抗弯和抗剪性能较差，而由于设计、施工和原材料等多方面的影响，砌体容易出现很多的结构质量事故。砌体的事故多是由以下几个原因造成的：

2.1原材料不合格及其预防措施

砌块质量、砂浆强度、掺合料和外加剂等材料的不合格，都会导致砌筑建筑的质量事故，一般从以下几个方面进行预防。

首先，砌筑所使用的材料的品种、强度必须符合相关的要求，并规格一致，在使用前要检查出厂合格证和实验报告，检查合格后才可以在建筑中使用。其次，要做好水泥、中砂、掺合料外加剂的选用。中砂必须要通过5mm筛孔的筛选，配备M5以上的砂浆，砂的含量要控制在5%以下，不能含有杂草等杂物，以造成对砂浆强度的影响。掺合料石灰膏、生石灰粉等，严禁使用冻结或者已经脱水硬化的石灰膏，掺合料须有产品出厂合格证，并检验合格。外加剂的剂量、稀释的方法和搅拌要求等技术要求都要按照规矩进行，检验合格后使用。

2.2施工质量不合格原因及其预防措施

砂浆的粘稠度过大或过小、砂浆不饱满等原因，都会促使砌筑建筑产生裂缝，施工过程甚至会出现通缝等质量问题。在施工时没有按照设计的图纸进行，构造柱钢筋的配筋和锚固不符合要求也是容易造成墙体产生裂缝的原因。

预防的措施，砌筑之前对转砌体进行浇水可以增加砖和砂浆之间的粘结力，提高墙体的抗剪强度，也可以是砂浆在操作面上保持一定的摊铺流动性，便于施工的操作，有利于保证砂浆的饱满度。这些都有利于砌体的施工质量。砂浆的质量也十分重要，不同的砂浆品种之间的搅拌方式和时间都要符合严格的规定。砂浆的搅拌要随搅拌随用，不能长时间的放置，更不能使用过夜的砂浆。

2.3裂缝的产生原因及其预防的措施

裂缝的产生主要是由于温度变化带来的。由于室内温差较大，钢筋混凝土楼盖和墙体温度变形之间的差异，容易造成外纵墙在门窗洞附近或楼梯间等薄弱的部位产生竖向的裂缝，这种裂缝有时会导致楼盖的相应部位产生断裂，形成内外贯通的周围裂缝。温度的变化还会在房屋的墙体及楼盖结构中引起因约束变形而产生的附加应力，当这种附加应力过大时，会在墙体上产生局部地方竖向的裂缝。

预防的措施。设置伸缩缝。按照砌体结构设计规范的要求设计伸缩缝，宽度在30mm左右；根据砖石结构的设计规范，顶层砌体的砂浆强度一般为M2.5，为了满足防止温度裂缝的产生的需求，可适当增强强度。在墙体较为薄弱的部位等处可使用钢筋砖砌体。

3提高建筑结构性能选择适宜施工技术

建筑砌块砌体结构的材料使用的不同也会导致裂缝的程度不同。用混凝土小型空心砖块和灰砂砖铺砌的气体结构都会导致裂缝的产生，以混凝土小型空心砖为原料时竖缝砂浆不容易饱和，有时也很难达到特殊的构造要求；而用灰砂砖的砌体结构本身虽然在外观、尺寸标准、光滑度等都符合相关的要求，但是由于施工过程的不规范操作容易造成墙体的竖斜裂缝裂纹。这种情况还可能是由于灰砂砖的生产工艺造成的。

在砌体结构中很多情况下是由于建筑功能的自身特性要求，使得砌体现浇板的跨度很大，承受负荷过重，容易出现裂缝裂纹和断裂现象，这时候就要根据建筑整体结构的平立面综合布置、砌体结构的各个构架比值、建筑物的长高宽的比值、工程的保温措施、钢筋的配合方式、材质的选择、砌块砌体养护等方面来设计混凝土现浇板的跨度，将裂缝度控制在符合标准的范围内。同时也要选择比较适宜的使用技术，这样可以最大限度地提高建筑砌块砌体的稳定性，以保证建筑工程的施工质量。

4总结

砖墙是现代建筑的基础承重结构，砌筑的质量至关重要，只有不断的改进砌筑工艺，采用新的砌筑方法，才能满足人们对建筑更高的质量需求。

参考文献：

[1]张秀萍.砖砌体工程施工易出现的质量问题及防治措施[J].山西焦煤科技，2017（01）.

[2]王淑荣.浅谈砌体工程施工和施工中的质量问题[J].新疆有色金属，2017（02）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/39eef8e919b0af727de1b0e6.html