# 气流组织论文_马翠亚

导读:本文包含了气流组织论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:气流,组织,数值,自净,风管,空调,被动式。

### 气流组织论文文献综述

马翠亚[1]（2019）在《某空调房间上送下回气流组织的数值模拟》一文中研究指出采用数值模拟方法,利用FLUENT软件模拟了不同情形下两种气流组织形式下空调区的二维温度场、速度场的变化情况及差异性,通过模拟结果分析了回风口的位置对整个空调房间的流场和温度场的影响,结果表明采用上送异侧下回的方式时,室内的气流组织分布较好。当室内送风方式选择上送下回时,送、回风口最好对角布置,以提高送风作用的有效性。(本文来源于《洁净与空调技术》期刊2019年04期）

马建军,姜亚军[2]（2019）在《大型气候实验室气流组织仿真分析》一文中研究指出目的对大型气候实验室气流组织进行仿真分析,获得合理的气流组织设计方案。方法首先通过分析旋流风口的特性,建立旋流风口CFD简化模型,然后设计大型气候实验室气流组织形式,最后对极端低温和极端高温工况下不同温度、送风量和送风角度时的气流组织进行CFD仿真分析。结果低温工况时,地面温度升高将导致室内温度和温度不均匀度整体上升;高温工况时,气流难以抵达地面,且地面温度对高度5 m以下区域有显着影响,对5 m以上空间影响不显着,应增大送风角度,使送风射流方向尽可能向下,以改善地面附近温度均匀性。结论气流组织仿真分析方法和气流组织设计方案适用于大型气候实验室设计。(本文来源于《装备环境工程》期刊2019年11期）

吴珊,宗妍[3]（2019）在《被动式住宅气流组织形式对室内热舒适性影响模拟分析》一文中研究指出随着被动式建筑的发展,降低能耗的同时,室内环境舒适性的问题逐渐受到关注,选择合理的气流组织形式,可以有效提高室内环境热舒适性。该文选取某被动式住宅的一个房间,分析气流组织形式的不同对热舒适性的影响,利用Airpak软件进行数值模拟,给出室内环境PPD指标、空气流速、空气龄的分布状况。模拟结果显示,上送上回式气流组织形式的人员不满意率更低,室内空气换气效果较好,可以营造更好的室内热舒适性。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2019年22期）

肖鑫[4]（2019）在《数据中心空调气流组织精细化管理探索》一文中研究指出数据中心空调气流直接影响到温度控制效果,良好的气流组织可以在达到要求的情况下获得更好的节能效果。在文中,主要就数据中心空调气流组织精细化管理进行探讨,为实现数据中心的节能减排提供借鉴。(本文来源于《科技创新与品牌》期刊2019年11期）

李昌,屈彩霞,蒋保胜[5]（2019）在《超高层办公楼内回风系统气流组织设计》一文中研究指出结合某工程实例,对超高层办公楼内回风系统气流组织进行了原方案与优化方案模拟分析。两种回风系统都采用天花吊顶内回风,区别在于原方案回风集中于外区专用风管至机房回风,优化方案在于将回风走向移至走廊在进行集中回风。对两种回风系统设计下的办公建筑室内的流场数值模拟结果进行了分析比较。结果表明:采用方案B回风口回风量均匀性明显好于原始方案A回风口回风量均匀性。(本文来源于《第四届高层与超高层建筑论坛暨2019中国建筑学会工程建设学术委员会年会论文集》期刊2019-10-30）

刘燕敏,李晓颖[6]（2019）在《欧洲骨科通仓手术室气流组织评价与优选》一文中研究指出随着医疗技术的快速发展,现代手术室能耗不断增加,如何降低手术环境运行能耗一直是讨论的热点。而通仓手术室是降低每次手术成本与能耗的最好例证之一。本文采用计算流体力学(CFD)方法,利用欧拉-拉格朗日法对英、德两国通仓手术室不同气流组织的流场与颗粒物分布进行模拟。通过对不同运行工况的比较与分析,认为德国通仓手术室模型,在其上部与下部回风比例为2:1时最佳,推荐作为我国骨科通仓手术室合适的设计方案,这对我国通仓手术室的环境控制与节能有较大的理论意义与工程应用价值。(本文来源于《建筑科学》期刊2019年10期）

刘圣庆,冯钊洪[7]（2019）在《传统机房上送风封闭冷通道气流组织优化研究》一文中研究指出为了优化传统机房气流组织,解决热岛效应问题,提高机柜热可靠性,降低制冷能耗,提高机房能效,在传统机房现网设备运行安全和改造条件有限的情况下,对传统机房采用上送风模式的封闭冷通道进行气流组织优化改造实践和研究。通过对比优化改造前后机房的制冷情况和能效变化,分析优化改造的实际效果。实践证明,该方案彻底破坏了机房的气流短路现象,优化了机房的气流组织,使得每个机柜的进风温度基本均匀和明显降低,有效解决了热岛效应,同时便于通过精密空调精确调节机房的温度,提高了机柜热的可靠性。此外,方案释放部分制冷所需电力容量,降低了制冷能耗,提高了机房能效。可见,该方案对于采用上送风的传统机房气流组织优化和能效提升效果明显、可行性高,对传统机房的DC化重构具有实际的指导意义。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年S1期）

高泉健,任彤[8]（2019）在《广州某水电站主变室气流组织CFD模拟优化研究》一文中研究指出文章以广州某水电站主变室为研究对象,利用CFD模拟内部空间气流分布情况,研究不同复合通风方式对室内通风换热效果的影响。结果表明,增设一个底部自然进风口或顶部单个风机排风量增大为3150m3/h时,室内人员工作区环境温度、风速满足设计规范要求。(本文来源于《工程技术研究》期刊2019年16期）

张蔚林,吴利瑞,刘东,刘远卓[9]（2019）在《无风管自净型储药柜气流组织模拟及优化》一文中研究指出通过数值模拟法,研究了传统无风管自净型储药柜的柜内气流组织对柜内体积平均浓度、通风效率、截面平均浓度的影响,进而提出一种优化气流组织形式,运用正交实验设计,研究了该新型气流组织在不同通风量、风道宽度、送风口形式下对柜内污染物的控制效果。优化后的气流组织形式比原气流组织有更好的控污能力。(本文来源于《建筑热能通风空调》期刊2019年08期）

司子辉,曹志芳[10]（2019）在《基于CFD的某大型冷却塔群气流组织分布研究》一文中研究指出超高层建筑的冷却塔群布置在房间内部,布置不合理,严重影响空调的利用效率。利用CFD数值仿真技术,研究分析了半封闭空间下冷却塔群的气流组织分布情况。通过在机房内部冷却塔出风口处设置驱动力,校核了设计风量满足设计要求。同时,建立了简化的模型,并用实例项目现场测试结果与仿真结果对比,得出合理的布置方案,同时也验证了该方法的正确性。(本文来源于《福建建筑》期刊2019年08期）

### 气流组织论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的对大型气候实验室气流组织进行仿真分析,获得合理的气流组织设计方案。方法首先通过分析旋流风口的特性,建立旋流风口CFD简化模型,然后设计大型气候实验室气流组织形式,最后对极端低温和极端高温工况下不同温度、送风量和送风角度时的气流组织进行CFD仿真分析。结果低温工况时,地面温度升高将导致室内温度和温度不均匀度整体上升;高温工况时,气流难以抵达地面,且地面温度对高度5 m以下区域有显着影响,对5 m以上空间影响不显着,应增大送风角度,使送风射流方向尽可能向下,以改善地面附近温度均匀性。结论气流组织仿真分析方法和气流组织设计方案适用于大型气候实验室设计。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 气流组织论文参考文献

[1].马翠亚.某空调房间上送下回气流组织的数值模拟[J].洁净与空调技术.2019

[2].马建军,姜亚军.大型气候实验室气流组织仿真分析[J].装备环境工程.2019

[3].吴珊,宗妍.被动式住宅气流组织形式对室内热舒适性影响模拟分析[J].中国新技术新产品.2019

[4].肖鑫.数据中心空调气流组织精细化管理探索[J].科技创新与品牌.2019

[5].李昌,屈彩霞,蒋保胜.超高层办公楼内回风系统气流组织设计[C].第四届高层与超高层建筑论坛暨2019中国建筑学会工程建设学术委员会年会论文集.2019

[6].刘燕敏,李晓颖.欧洲骨科通仓手术室气流组织评价与优选[J].建筑科学.2019

[7].刘圣庆,冯钊洪.传统机房上送风封闭冷通道气流组织优化研究[J].通信电源技术.2019

[8].高泉健,任彤.广州某水电站主变室气流组织CFD模拟优化研究[J].工程技术研究.2019

[9].张蔚林,吴利瑞,刘东,刘远卓.无风管自净型储药柜气流组织模拟及优化[J].建筑热能通风空调.2019

[10].司子辉,曹志芳.基于CFD的某大型冷却塔群气流组织分布研究[J].福建建筑.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/39f7b1e28cc8e066cf620c30.html