# 植介入用精细金属丝材及其异质材料焊接技术研究进展

### 论文摘要

随着生物医疗技术的不断进步以及微创手术的快速发展,植介入医疗器件对精细金属材料的需求量不断增加。医用导丝、心脏起搏器导线、功能性电刺激装置、牙矫正器、耳蜗植入装置等医疗器件,根据其植入尺寸及功能作用,都要求采用直径50～500μm不等的精细丝材进行加工。传统医用金属丝材如316不锈钢、NiTi形状记忆合金、TC4等均含有Cr、Ni等毒性元素。这些医用金属丝材植入人体后,总会产生腐蚀与磨损,造成毒性元素的析出,极易引起炎症反应,对人体健康造成较大的危害。因此,近年来研究人员从选择合适的替代元素和优化制备工艺方面不断尝试改善医用金属丝材的性能,并取得了丰硕的成果,在保持高强低模的同时消除了毒性元素带来的危害。此后,出现了一批新型医用金属丝材,包括:Fe-17Cr-14Mn-2Mo-（0.45～0.7） N医用奥氏体不锈钢、Ti-22Nb-Fe合金、新型β钛合金等。尺寸的细小化对医疗装置中常用的异种材料的焊接技术提出了更高的要求。异种材料焊接的难点在于异种丝材化学成分的差异使得焊接过程易形成脆性化合物,从而恶化接头性能、降低焊接可靠性。近几年,研究人员对比固相连接、钎焊连接、熔化焊连接等多种焊接方法,发现微激光焊接方法具有能量密度高、焊缝窄、热影响区小、焊接变形小、高温停留时间短、熔化金属量少、光束方向性好、能进行精密加工等特点,在焊接异种金属丝材时效果最好。同时通过工艺参数的优化、过渡层的填充、工装夹具的设计以及接头失效形式分析、焊接连接机理的讨论,研究人员主要对316LVM（Low-carbon vaccum melting）不锈钢丝材及TiNi形状记忆合金丝材异种金属材料微激光焊接进行了系统研究,并取得了一些研究成果,实现了异种丝材焊接接头可靠性的大幅提升。本文系统梳理了医用金属丝材的发展及应用状况,针对异种精细金属丝材焊接的难点,从焊接方法、工艺研究及连接机理三个方面分别介绍了植介入用异种金属丝材焊接技术的研究进展,同时对该领域未来研究方向进行了总结与展望,以期为制备高可靠性的生物医用异质金属焊接接头提供帮助。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 常用医用金属材料概况

- 1.1 不锈钢

- 1.2 NiTi SMA

- 1.3 钛及钛合金

- 1.4 Pt-Ir合金

- 1.5 MP35N

- 2 异种精细金属丝材焊接

- 2.1 焊接方法

- 2.2 工艺研究

- 2.3 连接机理

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 申琦,余森,牛金龙,汶斌斌,刘少辉,于振涛

关键词: 植介入医疗器件,精细金属材料,异种材料,焊接,高可靠性

来源: 材料导报 2019年13期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,医药卫生科技

专业: 金属学及金属工艺,生物医学工程

单位: 西北有色金属研究院陕西省医用金属材料重点实验室,西安交通大学金属强度国家重点实验室,东北大学材料科学与工程学院

基金: 国家重点研发专项(2016YFC1102003),陕西省重点科技创新团队(2016KCT-30),陕西省创新人才推进计划-青年科技新星项目(2018KJXX-026),陕西省国际合作基地项目(2017GHJD-014)~~

分类号: TG456.7;R318.08

页码: 2127-2132

总页数: 6

文件大小: 1412K

下载量: 163

### 相关论文文献

- [1].基于丝材的电弧增材制造工艺及其性能研究[J]. 焊接技术 2020(02)

- [2].我国焊接用钛及钛合金丝材发展及其标准现状[J]. 焊接技术 2020(08)

- [3].直读光谱法测定金属丝材的办法[J]. 经贸实践 2016(21)

- [4].直读光谱法测定金属丝材的办法[J]. 经贸实践 2016(22)

- [5].反极性弱等离子弧丝材熔积增材制造现状与展望[J]. 焊接 2016(04)

- [6].复合丝材制备技术进展[J]. 贵金属 2020(02)

- [7].粉芯丝材电弧喷涂的不稳定性分析[J]. 热喷涂技术 2013(01)

- [8].电弧喷涂粉芯丝材的研究进展与应用[J]. 材料导报 2011(03)

- [9].丝材直径对等离子喷涂制备非晶合金的影响[J]. 铸造技术 2015(12)

- [10].钴基高温合金丝材对焊工艺研究[J]. 金属加工(热加工) 2017(Z1)

- [11].高速电弧喷涂再制造曲轴用粉芯丝材的研究现状[J]. 焊接技术 2014(01)

- [12].电弧喷涂粉芯丝材的研究与应用[J]. 热处理 2010(05)

- [13].热加工方式对Ti-3Al-0.5Mo-0.5Ni-0.5Zr丝材组织及力学性能的影响[J]. 中国钛业 2013(03)

- [14].丝材增材制造技术研究现状与展望[J]. 热加工工艺 2019(03)

- [15].丝材电弧增材制造技术研究现状与趋势[J]. 焊接 2015(11)

- [16].航空钛合金紧固件丝材制造质量控制技术[J]. 航空制造技术 2013(11)

- [17].粉芯丝材电弧喷涂参数优化及涂层抗高温性能[J]. 腐蚀与防护 2010(02)

- [18].近两年丝材+电弧增材制造研究进展[J]. 热加工工艺 2018(21)

- [19].电弧熔敷用高熵合金粉芯丝材熔敷层的摩擦磨损行为[J]. 电焊机 2020(01)

- [20].钛合金丝材表面涂覆设备研制[J]. 中国设备工程 2019(17)

- [21].粉芯丝材在表面与再制造技术中的应用[J]. 电焊机 2012(05)

- [22].热喷涂用粉芯丝材的生产和应用[J]. 金属加工(热加工) 2010(18)

- [23].用于3D打印的改性聚乳酸丝材的制备与研究[J]. 工程塑料应用 2015(08)

- [24].基于430不锈钢的铁基非晶粉芯丝材的热稳定性及耐腐蚀性能[J]. 材料热处理学报 2018(07)

- [25].590 MPa级3D打印堆熔丝材的研制与应用[J]. 焊接技术 2019(08)

- [26].增材制造用3D打印丝材DY590的开发[J]. 焊接技术 2018(06)

- [27].航空航天紧固件用Ti-6Al-4V合金丝材性能分析[J]. 中国钛业 2013(02)

- [28].电阻加热金属丝材熔滴过渡的产热机制与熔化行为研究[J]. 金属学报 2018(09)

- [29].丝材直径对Co-Cr-W连铸过程影响的数值模拟[J]. 铸造技术 2014(01)

- [30].热处理对Ti-8V-8Cr-2Zr-3Al合金丝材组织和性能的影响[J]. 钛工业进展 2013(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3aa89f03aac28816d7c45ef0.html