# 土木工程建筑中混凝土结构施工技术要点的思考仲微峰

江苏宿迁223800

摘要：混凝土结构是一种以水泥、砂、石、水为主要材料，再辅以其他类型的材料而制成的结构。在城市现代化的建设中，混凝土材料一直在扮演者重要的角色。但由于涉及到的人以及机械庞杂繁多，而且混凝土工程受自身特点的影响,并不是一种完美的材料,因此施工过程中加以控制才能充分发挥混凝土结构的优势,有效的施工措施已经成为建筑工程中的重点内容。有效的施工措施可以较少造价、缩短工期、减少人力物力浪费等方面的优势,如果缺少正确的施工措施,则会对建筑物的质量产生最为直观的负面影响,不但不利于整体的建筑结构,还会给日后的施工和使用带来安全隐患。

关键词：土木工程；混凝土结构；施工技术

在城市现代化的建设中，混凝土材料一直在扮演者重要的角色。随着时代带动着各行各业的发展，整个社会对于建筑产品质量的要求也愈发严格。这导致了对土木工程建筑中混凝土结构施工技术有了更严格、更规范的趋势。所以就目前来说，只有尽量排除会对对混凝土结构施工产生负面影响的因素，严格规范建筑工程项目现场的管理，强化混凝土结构的施工技术。这样才能满足时代所赋予的使命和要求，才能稳定地发展下去

一、混凝土结构的定义及其特点

1、混凝土结构的定义

顾名思义，混凝土结构是一种以混凝土为主要材料，再辅以其他类型的材料而制成的结构。

2、混凝土结构的特点

作为一种被大量运用于建筑工程以及土木工程的材料，它具有以下几种特点：第一，具有良好的可被运输的能力；第二，良好的耐久性，混凝土结构在一般环境下不易被腐蚀和非人为的破坏；第三，混凝土结构具有良好的耐火性，因为混凝土是热的不良导体；第四，可塑性好，尚未凝结的混凝土可以根据设计的要求被模板塑造成各式各样的形状；第五，混凝土结构可以通过内部钢筋等材料从而拥有良好的整体性，可用于抗震、抗爆等用途。第六，组成混凝土结构的大部分材料都为砂石，产地广泛，便于制作。

二、施工中存在的问题及原因分析

1、材料方面

在很多建筑工程项目中，选择的混凝土原材料不合格，达不到建筑工程行业的相关标准。混凝土材料中的辅助材料要求有一定的含水量，但大多工程项目中的沙石骨料都不具备含水量，使得混凝土结构的相关建筑质量达不到要求标准。因而，材料选择上必须严格按照相关标准进行，对沙石骨料的含水量进行定期的检测，确保混凝土的强度达到施工的要求标准。

2、技术规范方面

在土木工程建筑中，混凝土结构的施工技术没有统一的技术标准和规范，很多企业为了达到目标结果，使用一些不标准的工艺技术，从而达到立竿见影的效果，但这种做法，并不利于建筑物的长期使用。

另外，混凝土的配比在技术规范上存在一定差异。因为在施工的过程中对混凝土进行配比过程中比例要求不严格，存在了一定的主管弹性空间，不能达到技术规范规定的标准。因而，工过程中的混凝土配比应该按照实验室的标准进行，使得项目工程中的混凝土施工强度达到标准。

3、检测手段的方面

在土木工程建筑中，混凝土结构的施工技术没有严格的监督、检测体系，使得混凝土结构施工中没有严格监督检测机制技术规范的执行中存在的问题无法完全体现出来，从而建筑物的质量达不到标准。

三、土木工程建筑中混凝土结构的施工技术分析

1、混凝土施工方案的设计原理

混凝土在施工的过程中，很容易因为各种因素的影响，而出现严重的裂缝问题，而其中最主要的影响因素就是温度以及混凝土、水泥本身所具有的收缩性质，以这两种影响因素为依据，对混凝土施工方案进行合理的设计。首先就是要依据土木工程建筑施工的具体情况，来合理的进行组织施工，其次，在对混凝土进行施工方案设计的过程中，要充分的考虑到温度影响因素以及混凝土所具有的收缩性质，从而控制混凝土出现裂缝的几率。在对混凝土进行设计的过程中，需要依照一定的设计来展开施工方案的设定，所制定的施工方案在具体的实施过程中，要能够有效的保障混凝土施工的质量，合理的选择施工所需要的材料，对施工材料进行反复的质量检验，只有符合质量标准要求的施工材料才能够正式的应用到土木工程建筑混凝土结构施工中，从而可以有效的保障土木工程建筑施工的整体质量。

2、混凝土施工技术分析

2.1对混凝土出现的温度应力进行有效的控制

要想能够有效的控制混凝土温度应力，就需要做到如下几点要求：①要尽可能的减少对水泥的使用量。水泥遇到水会出现水化热的现象，而这一现象的出现，无疑会使得水泥中的热量被大量的施放，但是因为混凝土自身参数的影响，而使得水泥中的部分热量无法有效的消散，从而在混凝土的内部汇聚，这样就会导致混凝土出现温度应力，在温度应力大于混凝土表面的承载力后，就会使得混凝土出现裂缝。而要想解决这种问题，就要采取有效的措施，对混凝土中的温度应力进行降低处理，而在保障混凝土搅拌质量的基础上，尽可能的减少对水泥的应用量，并采用其他的材料来代替水泥，或者是在水泥中加入一些减水剂，这样就可以在一定程度上降低温度应力。另外，还需要采用合理的搅拌技术，对搅拌技术进行合理的提升，制备出理想的搅拌效果，从而使得混凝土内的热量可以充分的消散掉，这样就可以减少温度应力的发生。②在混凝土进行浇筑的过程中，对混凝土的浇筑温度进行合理的控制。外界因素对混凝土浇筑的温度具有直接的影响，在浇筑的过程中，如果温度出现了变化，就会使得混凝土内部的热量出现堆积，从而产生温度应力，这样就会造成裂缝问题的出现。要想能够避免这种问题出现，减少外界环境对混凝土浇筑温度的影响，就需要对混凝土浇筑的时间进行合理的安排，尽可能的选择在常温环境下来进行混凝土的浇筑。

2.2降低地基对混凝土的约束

降低地基的约束力可以从两个方面采取相应的措施。一是降低混凝土内部的约束力。混凝土结构内部的温度应力增加了混凝土内部的约束力，要降低混凝土内部的约束力，可以采取减少和降低混凝土内部的温度应力来降低混凝土内部结构中的约束力。除了要尽量降低混凝土内部的温度应力之外，可采用一定的保温措施，以减小混凝土内部与外部的温度差，从而控制混凝土内部的温度应力。二是减小外部地基约束力。在混凝土的浇筑中，大面积混凝土的浇筑过厚会导致地基产生约束力，要减低混凝土的厚度猜疑采用设置滑动层的方法，对滑动层进行设置，以减少外部约束力。

2.3提高混凝土的抗裂性能

减少混凝土裂缝的产生，提高混凝土的抗裂性能可以采取以下几个方面的措施。一是掺合一定的添加剂。掺合添加剂能够有效控制混凝土的自缩值，在加入添加剂的过程中，要严格根据混凝土外用添加剂的技术标准和规范进行添加。二是添加增强材料。在混凝土的生产过程中，可以添加适当的有机纤维、无机纤维或金属纤维等，这些纤维具有一定的抗拉性能，提高混凝土的抗裂性能。

四、结语

在混凝土结构的实际操作中，完善的施工技术及强大的责任感和安全质量意识能有效地解决在施工过程中所遇见的技术难题。制定一个完善的监管制度和体系，及时对工程施工中所遇到的问题进行反馈。在不断提升施工技术的同时建立一个严谨的施工氛围，这样才能高效优质地完成建筑工程项目。

参考文献

[1]王琼.土木工程混凝土施工技术[J].江西建材施工技术，2012（06）

[2]曹鹏，周游.建筑施工技术控制的具体措施分析[J].现代装饰，2011（5）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3b5f591ddf9dbb84ed94d4c2.html