# 基于AVSIMM算法的高超声速再入滑翔目标跟踪

### 论文摘要

针对跟踪高超声速目标的交互式多模型(IMM)算法中存在模型数量过多,模型之间竞争导致滤波精度降低的问题,在自适应网格交互式多模型(AGIMM)算法的基础上,提出了一种自适应变结构交互式多模型(AVSIMM)算法跟踪高超声速再入滑翔目标。根据高超声速无动力再入滑翔目标当前机动状态的角速度参数,在自适应调整当前时刻模型集中参数的同时,针对AGIMM算法运动学模型的单一性,设计了具有多种跟踪滤波运动学模型的AVSIMM算法,通过模型集参数与算法结构的双重自适应调整实现了对目标高精度的跟踪。仿真结果表明,与AGIMM算法相比,所设计的AVSIMM算法不仅对结构和参数都具有更强的自适应性,同时提高了高超目标的跟踪精度和跟踪效率。

### 论文目录

- 1 高超声速目标运动学模型

- 2 AVSIMM算法

- 3 算法对比与仿真

- 3.1 跟踪轨迹对比

- 3.2 位置与速度的估计误差结果对比

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 肖楚晗,李炯,雷虎民,王华吉

关键词: 临近空间,目标跟踪,滤波,自适应变结构交互式多模型,自适应网格交互式多模型,算法

来源: 北京航空航天大学学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 武器工业与军事技术

单位: 空军工程大学研究生学院,空军工程大学防空反导学院

基金: 国家自然科学基金(61573374,61503408)~~

分类号: E926.4

DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2018.0314

页码: 413-421

总页数: 9

文件大小: 381K

下载量: 127

### 相关论文文献

- [1].基于模糊推理的改进的交互式多模型算法[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [2].基于遗传优化的模糊交互式多模型目标跟踪算法[J]. 弹箭与制导学报 2015(01)

- [3].一种改进的基于粒子滤波的交互式多模型车载跟踪算法[J]. 电子技术与软件工程 2020(13)

- [4].基于多传感器信息融合理论的交互式多模型算法[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2014(09)

- [5].两阶段卡尔曼滤波自适应交互式多模型算法[J]. 探测与控制学报 2010(03)

- [6].自适应交互式多模型滤波在被动制导中的应用[J]. 现代防御技术 2009(02)

- [7].强机动目标跟踪自适应交互式多模型算法[J]. 计算机仿真 2008(04)

- [8].交互式多模型七阶容积卡尔曼滤波算法[J]. 电子测量与仪器学报 2018(06)

- [9].自适应交互式多模型目标跟踪算法[J]. 兵工自动化 2009(05)

- [10].基于模型概率的自适应交互式多模型算法[J]. 指挥控制与仿真 2010(06)

- [11].一种结合弹道规律的模糊交互式多模型算法[J]. 海军工程大学学报 2015(01)

- [12].目标机动性未知时的多平台交互式多模型融合算法[J]. 西南民族大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [13].变维自适应交互式多模型跟踪算法[J]. 电光与控制 2015(02)

- [14].基于多站交互式多模型算法跟踪临近空间目标[J]. 系统仿真学报 2014(10)

- [15].基于卷积粒子滤波的交互式多模型算法[J]. 系统工程与电子技术 2011(05)

- [16].一种多速率的交互式多模型粒子滤波算法[J]. 微电子学与计算机 2009(02)

- [17].基于转弯模型的自适应交互式多模型跟踪算法[J]. 指挥控制与仿真 2009(02)

- [18].一种改进的交互式多模型粒子滤波算法[J]. 机械与电子 2018(09)

- [19].基于交互式多模型的水下机动目标跟踪[J]. 鱼雷技术 2015(03)

- [20].基于模糊控制交互式多模型粒子滤波的静电机动目标跟踪[J]. 兵工学报 2014(01)

- [21].容积法则辅助的交互式多模型滤波算法[J]. 控制与决策 2014(09)

- [22].基于交互式多模型粒子滤波的状态估计方法[J]. 弹箭与制导学报 2011(06)

- [23].自适应转移概率交互式多模型跟踪算法[J]. 电子学报 2017(09)

- [24].无迹信息滤波耦合交互式多模型的多传感器机器人轨迹控制[J]. 中国工程机械学报 2018(06)

- [25].应用交互式多模型算法的设备剩余寿命预测[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [26].新的分布交互式多模型广义概率数据关联算法[J]. 计算机工程与应用 2018(04)

- [27].基于交互式多模型算法的无人车车辆跟踪预测技术[J]. 武汉大学学报(工学版) 2013(04)

- [28].防发散无迹卡尔曼滤波自适应网格交互式多模型算法[J]. 火力与指挥控制 2015(02)

- [29].基于交互式多模型的多传感器组合导航系统[J]. 兵工自动化 2011(06)

- [30].多普勒盲区条件下的交互式多模型粒子滤波算法[J]. 火控雷达技术 2019(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3b94b002200871ca644a91f4.html