# 硬化处理对截齿高铬铸铁组织和硬度的影响

### 论文摘要

研究硬化处理对截齿用高铬铸铁组织和硬度的影响,为截齿高铬铸铁的制备和改性提供参考。以铬铁、锰铁、钼铁、稀土硅铁等为原料,采用中频感应熔炼炉铸造制备截齿材料。线切割制备10 mm×10 mm×15 mm硬化处理试样,将试样放在SXL-1400热处理炉中加热,随炉升温至980℃,保温3 h后出炉空冷硬化处理。采用X射线衍射仪（XRD）、扫描电镜（SEM）、能谱仪（EDS）、光学显微镜和洛氏硬度计,对硬化处理前后的试样组织结构、表面形貌、成分分布及硬度进行了分析。结果表明,经过硬化处理,铸态试样基体中的奥氏体数量减少,马氏体增加,（Cr·Fe）7C3型碳化物强化相的占有量增多。铸态六角边形碳化物数量减少,形成了针状束集碳化物;六角多边形、杆状碳化物强化相中Fe、Cr含量较高,Al元素主要分布在基体中,其他Mn、Mo、Si等元素较均匀地分布于整个试样中;硬化处理试样的表面硬度为61. 2 HRC,较铸态试样的硬度55. 7 HRC有所增加,硬化处理试样中心区域硬度为59. 7 HRC,边缘区域硬度为63. 5 HRC。硬化处理使基体中马氏体组织增多,改变了碳化物的数量和形貌,提高了试样硬度,能够满足截齿需要。

### 论文目录

- 1 试验材料及方法

- 1.1 试样制备

- 1.2 组织结构及性能表征

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 铸态高铬铸铁的组织结构

- 2.2 硬化处理对高铬铸铁的组织结构的影响

- 2.3 硬化处理对铸态高铬铸铁硬度的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 冯博楷,张敬业

关键词: 截齿,高铬铸铁,硬化,组织,硬度,成分分布

来源: 金属热处理 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 菏泽学院机电工程学院,大连理工大学材料科学与工程学院

基金: 山东教育厅科技计划项目(J17KA026)

分类号: TG143

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.09.030

页码: 152-156

总页数: 5

文件大小: 2657K

下载量: 47

### 相关论文文献

- [1].矿井掘进机截齿分布的优化研究[J]. 山西冶金 2020(01)

- [2].不同工况下采煤机镐形截齿受力分析[J]. 机电工程技术 2020(06)

- [3].几种螺旋头数交叉排列截齿的截割头载荷模拟[J]. 矿山机械 2020(10)

- [4].预裂辅助冲击截齿的破煤特性[J]. 煤炭学报 2019(10)

- [5].掘进机截齿磨损退化机制研究[J]. 煤炭科学技术 2019(11)

- [6].仿蝼蛄前爪趾形新型仿生截齿的设计与研究[J]. 机械设计 2018(02)

- [7].采掘机械用截齿磨损的研究进展[J]. 煤矿机械 2017(02)

- [8].截齿链传动的力学特性[J]. 黑龙江科技大学学报 2017(02)

- [9].仿生截齿的磨损试验与温度分析[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [10].掘进机镐形截齿的结构优化分析[J]. 煤炭技术 2016(10)

- [11].采煤机截齿的选材与制造工艺[J]. 科技致富向导 2015(03)

- [12].利用表面硬度值间接获取镐形截齿钎焊层力学性能的方法研究[J]. 煤炭技术 2020(01)

- [13].仿蜣螂虫凹坑形镐形截齿的设计与研究[J]. 机械强度 2020(02)

- [14].镐型截齿三向载荷空间坐标转换的模型与分析[J]. 黑龙江科技大学学报 2016(06)

- [15].两种不同截齿安装结构的对比分析[J]. 科技经济导刊 2017(08)

- [16].综采机镐形截齿破煤机理分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2016(01)

- [17].冲击载荷作用下锥形截齿磨损的试验和数值模拟研究[J]. 振动与冲击 2016(13)

- [18].不同锥角对镐形截齿耐磨性能的影响[J]. 煤炭技术 2016(07)

- [19].提高掘进机截齿寿命的研究[J]. 凿岩机械气动工具 2014(01)

- [20].截煤工况下镐型截齿的自旋转力学机理[J]. 黑龙江科技大学学报 2014(01)

- [21].采煤机滚筒截齿布置对块煤率的影响[J]. 煤矿机电 2014(04)

- [22].延长矿用截齿使用寿命的技术途径[J]. 金属加工(热加工) 2014(S2)

- [23].一种新型高强度耐磨截齿[J]. 企业技术开发 2013(16)

- [24].基于ANSYS的采煤机镐形截齿的模态分析[J]. 煤矿机械 2013(09)

- [25].镐型截齿与齿座无相对运动时的有限元分析[J]. 煤炭科学技术 2012(01)

- [26].采煤机镐形截齿受力分析及结构优化[J]. 煤矿机械 2012(04)

- [27].激光熔覆技术应用于掘进机截齿的研究[J]. 煤矿机电 2011(06)

- [28].矿用截齿表面强化技术[J]. 金属热处理 2011(11)

- [29].锥形截齿的有限元分析及加工仿真[J]. 煤矿机械 2011(12)

- [30].基于图像处理的对掘进机截齿磨损率的研究[J]. 工业仪表与自动化装置 2009(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3ba1ae7dad2eccc116e56c0f.html