# 多种交易模式并存的电力市场输电系统使用费确定的实用方法

### 一、在多种交易模式共存的电力市场中确定输电系统使用费的一种实用方法（论文文献综述）

岳建坤[1]（2013）在《基于潮流追踪的输电费用分摊方法研究》文中研究指明输电网具有自然垄断性,作为输送电能的唯一载体其是一种具有成本的稀缺资源。电网公司需要通过向用户（包括发电厂和负荷）收取一定的费用维持自身的运行；用户也希望电网公司为所有使用者提供公平的输电服务,合理分摊输电费用；输电网作为一种稀缺资源也必须进行优化配置加以合理利用。一言以蔽之,合理分摊输电费用是电网公司的需要,用户的需要,更是资源优化配置的需要。输电费用的合理分摊有两个层面的问题：一是确定合理的输电服务准许收入即合理的待摊输电费用,二是待摊输电费用通过合理的分摊方法分摊给用户。输电费用主要由政府核准的输电成本、政府允许的收益和相应的税金组成。合理的输电费用分摊方法应能保障电网公司费用的回收、向用户提供有效的经济信号、公平合理、有利于电网安全运行等。本文对输电费用的构成、特点、分摊原则和输电费用分摊方法进行了详细的综述,并简要概述了目前世界各国分摊输电费用所使用的方法。在此基础上,针对联营电力市场模式下潮流追踪法不适于处理负向潮流的问题,提出了一种基于潮流追踪和广义发电分配因子（GGDF）的输电费用分摊方法：首先借鉴优势潮流的思想将待摊输电费用分为两类；然后,依据“谁受益,谁承担”的原则,其中一类费用通过潮流追踪法在全体用户中分摊,另外一类费用根据GGDF仅在正向潮流用户中分摊。论文用一个5节点算例验证了方法的可行性和优越性。针对混合电力市场模式下潮流追踪法不适于处理双边交易的问题,论文首先通过面向交易的潮流灵敏度法确定双边交易的潮流贡献,保证了双边交易中交易双方的一体性；进行集中交易的发电厂和负荷的潮流贡献仍通过潮流追踪法确定；然后按照与联营电力市场中相同的处理负向潮流的方式,将待摊输电费用分为两类,一类费用由全体用户承担,另外一类费用仅由正向潮流用户承担,在双边交易与进行集中交易的用户之间进行费用分摊；最后将双边交易的费用在其内部交易双方之间进行分摊,分摊比例即通过潮流追踪法确定的各自的潮流贡献的比例。算例证明了本方法的有效性与实用性。

徐昌凤[2]（2012）在《改进潮流跟踪法输电固定成本分摊的研究》文中研究说明电力行业传统垄断经营模式被电力市场化经营模式逐步替代,与此同时也打破了输电网自然垄断这一属性,然而输电网开放面临着一系列亟需解决的技术难题,输电定价是输电网开放过程中面临亟需解决的重要课题之一。输电成本分摊是输电定价的主要内容,输电固定成本占输电成本的95%,因此输电固定成本分摊的好坏直接影响着输电定价的优劣。本文将提出一种对潮流跟踪法改进的一种分摊输电固定成本的方法,这种方法是将潮流跟踪法与线路可靠性贡献相结合,并结合传统输电固定成本分摊的方法在IEEE14节点网络系统上验证比较。

刘林[3]（2012）在《基于长期微增成本方法的输电定价研究》文中指出随着社会经济的发展，电力行业垂直垄断一体化的运营模式已越来越不合时宜，近几十年来，世界上很多国家进行了市场化改革，其重要内容就是分拆原来的垄断结构，将输电环节与发电、售电环节分开，并在政府规范下设置独立运营商负责电力系统的安全稳定运行，这样一来输电网的定价就成为一个需要重点研究的课题。输电网价格制定的核心问题是如何将输电网的成本公平合理地分摊给所有用户，而合理的输电成本分摊能为电力市场各参与方提供良好的经济信号，提高电网公司的管理效率，引导发电厂和负荷的合理布局，最终促进电力系统的有序发展。本文以电力市场改革为研究背景，对输电服务与输电定价的基本理论进行了分析与讨论，并对输电定价涉及到的几种常用源流分析方法进行了全面而系统的分析。在长期微增成本法的基础上考虑了负荷加入前后各条线路的安全因子将发生变化的事实，引入动态安全因子，建立了考虑动态安全因子的长期微增输电成本定价的数学模型，并分别以实际7节点系统和IEEE-14节点系统为实例进行了分析比较，该方法更加真实的反映了新接入用户对电网产生的成本，对电力投资费用的分摊也更趋合理。最后讨论了不同的源流分析方法与输电定价的联系，并采用电气距离法和比例共享法对实际7节点系统和IEEE-14节点系统进行了实例分析，结果表明不同的源流分析方法对输电定价具有显着影响。

葛静[4]（2011）在《电力市场输电定价问题的研究》文中提出随着电力市场的建立,输电网逐步开放,越来越多的用户要求输电网为他们提供公正、平等的输送服务。这就要求输电部分从发电和配电环节分离出来,形成独立的输电公司,并在政府的监控下,负责电力系统的安全运行和市场交易的经济运行。同时,输电网运行的基本问题不再是单纯解决电力公司用户的用电需求,而是要明确地定义输电服务、用户使用输电系统的权利以及相应的服务成本,将其服务平等地提供给任何市场参与者以及科学合理地分摊其成本。本文首先详细介绍了输电服务理论的基本内容,分析了输电线路成本费用计算问题,然后对现有的各种输电定价方法进行了概述,并逐一分析各种现有方法的优缺点;对国外典型电力市场所采用的输电定价方法进行了介绍和分析,介绍了输电服务的实施和应用、输电电价的监管方式和未来我国输电网扩容的规划思路。最后提出将输电成本分成与输电距离无关成本、与输电距离相关成本及网损费用,采用邮票法对成本Ⅰ进行分摊,简洁、合理、公正;对与成本Ⅱ,与输电距离相关,使用基于潮流的兆瓦-公里法,能够区分不同输电距离的费用分摊,同时考虑了阻塞费用的计算;而使用边际网损系数法对网损费用进行分摊,在保证费用分摊合理性的同时,又能够为电力市场成员提供良好的经济信号,促使整个网损的降低。

梁周[5]（2010）在《电力市场环境下我国输电服务定价及费用分摊机制研究》文中指出世界范围内的电力工业产业重组使输电网的功能和角色都发生了重大的变化。市场环境下,输电公司允许包括发电公司、电力销售商和购电用户在内的所有用户能够公开、公平地使用输电网,并将电能安全、经济、优质地输送达用电终端,最终对其用户收取合理的输电服务费用。如何有效、合理、公平地进行输电定价并合理分摊相应成本的问题时我国电网企业必须面对的重要课题,也是保证我国电力工业市场化改革能够成功进行下去的关键问题之一。针对上述问题,本文系统分析了市场环境下电网的功能转变,界定了输电服务机构的职能和其关键的技术经济与管理问题。在此基础上,重新界定了市场环境下区域输电的成本分类,明确了市场环境下需要重点关注的定价及费用分摊问题。考虑到我国目前已形成的区域市场框架,研究了区域定价机制的经济学原理,结合我国未来可能存在的集中-双边交易共存的市场模式,对比分析了两种交易模式所形成的区域电价的异同,从而为我国未来电力市场建设提供相应的理论依据。在理论分析的基础上,研究了市场环境下三类输电服务费用的分摊方法及其相应的定价机制。首先,结合市场环境下输电网络的交易特点,提出了基于安全经济调度和线路影响的阻塞成本分摊步骤,建立相应模型,并通过算例进行了模型检验；其次,考虑到市场环境下我国即将启动大量双边交易的发展趋势,结合人工智能和博弈论中的相关理论提出了一种兼顾市场公平和谈判因素影响的输电网损分摊方法；第三,基于保证输电服务机构合理回收成本以及保证市场中长短期内成本效率的目标,运用边际成本的思想,应用灵敏度矩阵,初步建立了电网使用费的分摊模型及其应用方法。针对我国电力工业市场化改革阶段输电服务的特点,提出了适用于过渡阶段的输电定价监管模型,提出基于输电服务质量的价格上限模型,并通过算例进行了应用性分析。上述研究充分考虑了我国未来区域电网可能存在的交易类型和技术发展情况,研究成果对开展“发电企业与电力用户直接交易的模式和规则”在定价与成本分摊机制方面具有重要的理论价值和实践意义。

龚演平[6]（2009）在《融合依赖性和安全性的输电固定成本分配》文中认为当前世界上许多国家都在进行大规模的电力改革,探索走向电力市场的道路。随着电力工业的进一步改革以及引入竞争机制的程度不断加深,输电网开放（transmission open access, TOA）已经日益迫切。电力工业的市场化和输电网开放的深入发展要求各市场参与者能公平和无歧视地使用输电资源或设备。因此,输电成本的合理分配是输电网开放过程中面临的主要课题之一,也是电力市场中输电定价的重要内容。本文从电路和经济学基本理论出发深入探讨了输电固定成本分配问题。介绍了电力市场化改革概况和输电定价方法的国内外研究现状。仔细分析了现有的各种输电固定成本分配方法的基本原理,并对各种方法的特点和实用性进行了讨论;同时对输电固定成本分配应考虑的几个问题进行了深入的分析。针对多种交易模式共存的电力市场,提出了一种融合交易对电网依赖性和电网安全性影响的输电固定成本分配新方法。首先设计了一种基本交易向量来统一描述电力市场中的联营和双边交易,提出了一种交易对输电线路使用度的定义和算法。然后将待分配给各交易的输电线路固定成本分解成依赖固定成本和安全固定成本两部分。其中,依赖固定成本反映交易对电网的依赖性,按比例分配给各交易;安全固定成本反映交易对线路运行安全性的影响,按各交易对线路热容量的使用度分配。各交易对线路热容量的使用度基于支路发热功率对交易的转归分量计算。这种方法计及了有功和无功功率的耦合作用,它适用任意结构和运行方式的输电网。IEEE14节点系统的仿真结果表明,本文方法不仅满足电网的物理特性,而且能为各交易提供有效的经济激励信号。

王亮[7]（2009）在《区域电力市场运营模式的研究》文中研究说明电力市场化改革在国外经历了10多年的实践,目前仍处于不断研究探索和完善之中。随着我国电力市场改革的不断深入,建立区域电力市场已经成为大家的共识,新一轮的电力体制改革的主要目的之一就是培育区域电力市场。合理的市场模式和规则设计可以有效的提高区域电力企业的生产效率和服务水平。在综述国内外区域电力市场的运行模式的基础上,详细讨论和研究在统一市场模式和共同市场模式下的调度管理方式、交易方式、阻塞管理方式和辅助服务方式,同时论述了两种模式的利弊,通过实际案例模型提出解决方案,在现实应用中得到初步应用。

王海霞[8]（2008）在《输电损耗分摊的方法及扩展应用研究》文中指出输电损耗分摊作为电力市场运营的基本问题之一,其应用正在不断地深入扩展,包括从最基本的以回收损耗成本为目的的分摊计算,到竞价交易时对发电报价进行网损修正,以及输电损耗补偿辅助服务购买方式等问题的研究。这些问题不仅与市场成员的经济利益密切相关,而且将对系统运行与市场运营产生重要影响,因此必须得到有效解决。然而无论是理论研究还是实际应用中,对于损耗分摊问题均存在不同的意见,该问题已经成为我国三级电力市场体系建设过程中一个亟需解决的难题。本文首先从理论上对广受关注、具有实用前景或已被实用的损耗分摊方法进行了深入研究,包括以下三项内容:基于电路理论的方法由于原理明确在理论研究中受到广泛关注。本文基于正交投影,提出一种新的基于电路理论的支路潮流分解与支路损耗分摊方法,并对节点注入功率的两种等效方式的合理性进行了研究。算例表明,所得的支路潮流分解与支路损耗分摊物理意义直观清晰,结果稳定有效;将发电与负荷分别依次等效为电流源/等值导纳的等效方式更符合实际情况,更为合理,建议在使用基于电路理论的损耗分摊方法时采用该等效方式。潮流追踪法因没有直接反映输电用户在网络中的电气位置,在实际应用中可能产生不被认同的损耗分摊结果。本文在对该问题分析的基础上,提出考虑节点间电气距离的潮流追踪法。以二端网络的输入阻抗度量节点间的电气距离,并以此为依据对电力系统分区,从区外区内两个层面进行潮流追踪计算损耗分摊。算例表明,该方法既保持了潮流追踪法分摊结果不会为负的特点,又能较好地体现节点在网络中的电气位置。对于边际损耗系数法在实际应用中存在的市场成员难以接受其损耗分摊结果为负数的问题,本文提出一种改进方法。通过基于最低汇点对发电节点损耗灵敏度、基于最高源点对负荷节点损耗灵敏度分别进行修正来消除负数,并通过对不同平衡节点下各组损耗灵敏度系数之间关系的推导,简化了计算过程。算例表明,该方法能够有效消除负的损耗分摊结果,也不会产生某节点功率不为零、分摊损耗却为零的情况,同时保持了较好的经济信号。之后对所提出的三种损耗分摊方法从整体效益最优性、个体利益均衡性、稳定性、一致性、计算简便性等多方面进行了比较分析,明确各自的特点与性能,以期为理论研究与实际应用提供一定的参考作用。最后,在损耗分摊方法理论研究的基础上,对发电报价网损修正、输电损耗补偿辅助服务购买方式两个扩展应用进行了研究。对于我国首个试运行的区域电力市场,即东北区域电力市场中的发电报价网损修正问题,从网损修正系数、修正力度、网损优化方向等多方面对两种备选方法,潮流追踪法与潮流摄动法,进行了分析比较,明确了在东北发电侧区域电力市场初期运营框架下,采用潮流追踪法对中长期集中竞价进行发电报价网损修正是适宜的;对于输电损耗补偿辅助服务购买方式,从管理角度对三种购买方式进行了比较研究,明确了各自的执行特点,并结合国外典型电力市场采用的损耗购买方式,对我国电力市场适用的损耗购买方式进行了初步探讨。综上,电力市场下的输电损耗分摊问题,在理论研究上仍存在进一步完善的空间,同时在市场建设过程中还扩展应用到一些新的问题有待解决,本文即从理论方法与扩展应用两个方面进行了深入研究和探索。理论方面,在总结借鉴国内外损耗分摊方法研究成果的基础上,提出了三种损耗分摊方法,并从多方面对三者的特点与性能进行衡量;扩展应用方面,明确了在东北区域电力市场初期采用潮流追踪法对中长期集中竞价进行发电报价网损修正是适宜的,从管理角度明确了各损耗购买方式的执行特点。以上工作可期为我国电力市场的建设与运营提供理论参考。

王波[9]（2008）在《跨区域电力市场输电费用的合理分配》文中研究说明文章分析了目前国内外对电力市场输电费用合理分摊方法的研究现状,提出了在跨区域电力市场交易过程中基于合作博弈核仁理论的输电费用分摊方法,并与基于Shapley值的输电费用分摊方法进行了分析比较。并用具体算例验证了该方法的公平性和有效性。

刁强[10]（2008）在《网损分摊在大用户直购电中的应用》文中进行了进一步梳理大用户直接购电是为打破垄断、引入竞争而设的一种电力交易模式,大用户直购电在相当程度上改变现有的购买模式并分担市场的风险,进一步完善电力市场,发挥市场的调节作用。但是现实操作中,因输电业务引起的网损分摊方法由于牵涉到电力企业间、企业与用户间的商业利益而受到较多的关注。因此,在大用户直购电中合理运用网损分摊方法有着重要的实用价值。本文从目前大用户直购电的有关情况入手,详细论述了大用户直购电的一些特点;对网损分摊理论进行论述,详细对比了各种分摊方法,根据大用户直购电的一些特征,从而提出了使用潮流追踪分摊方法应用于大用户直购电对于网损分摊方面工作中的思路。

### 二、在多种交易模式共存的电力市场中确定输电系统使用费的一种实用方法（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、在多种交易模式共存的电力市场中确定输电系统使用费的一种实用方法（论文提纲范文）

#### （1）基于潮流追踪的输电费用分摊方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 输电费用分摊的理论研究现状

1.2.1 会计成本法

1.2.2 边际成本法

1.3 输电费用分摊的实施现状

1.4 本文主要工作

第2章 输电费用的确定及潮流追踪法在输电费用分摊中的应用

2.1 输电费用的确定

2.1.1 输电费用的特点

2.1.2 输电费用的构成

2.1.3 我国确定输电费用的方法

2.2 输电费用的分摊原则

2.3 潮流追踪法在输电费用分摊中的应用

2.3.1 潮流追踪法基本原理

2.3.2 潮流追踪法在输电费用分摊中的应用

2.3.3 算例分析

2.3.4 应用潮流追踪法分摊输电费用存在的不足

2.3.5 本节小结

2.4 本章小结

第3章 联营电力市场中输电费用的分摊方法研究

3.1 联营电力市场中输电费用分摊的思路

3.2 由全体用户承担的费用的分摊方法

3.3 仅由正向潮流用户承担的费用的分摊方法

3.4 联营电力市场中输电费用分摊总流程

3.5 算例分析

3.5.1 系统描述

3.5.2 分摊结果

3.5.3 结果分析

3.6 本章小结

第4章 混合电力市场中输电费用的分摊方法研究

4.1 混合电力市场中双边交易的处理

4.1.1 双边交易与集中交易的区别

4.1.2 混合电力市场中输电费用分摊的思路

4.1.3 集中交易用户潮流贡献的确定

4.1.4 双边交易用户潮流贡献的确定

4.2 混合电力市场中输电费用的分摊

4.2.1 双边交易用户和集中交易用户之间费用的分摊

4.2.2 双边交易费用在交易双方内部的分摊

4.2.3 混合电力市场中输电费用分摊总流程

4.3 算例分析

4.3.1 系统描述

4.3.2 分摊结果

4.3.3 结果分析

4.4 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 全文总结

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （2）改进潮流跟踪法输电固定成本分摊的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

第1章 引言

1.1 选题背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外发展现状

1.2.1 国外研究状况

1.2.2 国内研究状况

1.3 本文研究内容和思路

第2章 输电固定成本分摊的常用方法

2.1 边际成本法

2.1.1 长期边际成本法

2.1.2 短期边际成本法

2.2 嵌入成本法

2.2.1 合同路径法

2.2.2 邮票法

2.2.3 MW-Mile法

2.2.4 分布系数法

2.2.5 潮流追踪法

2.3 合作博弈法

2.3.1 核心、夏普利值、核仁法

2.3.2 合作博弈法在输电固定成本分摊中的应用

2.4 本章小结

第3章 基于潮流跟踪法输电固定成本分摊的研究

3.1 输电固定成本的核算

3.1.1 输电服务成本的基本内容

3.1.2 输电固定成本的分类

3.2 基于潮流跟踪法输电固定成本的分摊

3.2.1 电流分解定律

3.2.2 向负荷侧分摊的数学模型

3.2.3 向发电侧分摊的数学模型

3.3 实用计算方法

3.3.1 固定成本分摊的步骤

3.3.2 固定成本分摊的主流程图

3.4 本章小结

第4章 改进潮流跟踪法输电固定成本分摊的研究

4.1 输电固定成本分解算法

4.1.1 输电固定成本的分解算法依据

4.1.2 输电可靠性裕度的确定

4.2 改进潮流跟踪法输电固定成本分摊数学建模

4.2.1 容量使用固定成本分摊数学建模

4.2.2 可靠性固定成本分摊数学建模

4.3 本章小结

第5章 仿真算例分析

5.1 仿真算例系统

5.2 仿真结果与比较

5.3 本章小结

第6章 结论与展望

致谢

参考文献

攻读学位期间的研究成果

#### （3）基于长期微增成本方法的输电定价研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景

1.2 输电定价研究的意义

1.3 国内外输电定价问题研究现状

1.4 本文的主要工作

第二章 输电服务与输电定价的基本理论

2.1 输电费用的构成

2.2 输电定价的基本原则

2.3 现有输电定价方法

2.3.1 会计成本法

2.3.2 边际成本法

2.3.3 微增成本法

2.3.4 综合成本法

2.4 源流分析方法

2.4.1 基于直流分布因子的方法

2.4.2 基于电流的方法

2.4.3 基于交流灵敏度的方法

2.4.4 基于潮流跟踪的方法

2.5 国外电力市场输电定价概述

2.6 小结

第三章 考虑动态安全因子的长期微增输电成本定价方法

3.1 概述

3.2 考虑动态安全因子的长期微增法数学模型的建立

3.2.1 安全因子的计算

3.2.2 长期微增成本定价

3.3 算例分析

3.3.1 七节点系统算例分析

3.3.2 IEEE-14 节点系统算例分析

3.4 小结

第四章 不同的源流分析方法对输电定价的影响

4.1 概述

4.2 电气距离法和比例共享法

4.2.1. 电气距离法

4.2.2. 比例共享法

4.3 电气距离法和比例共享法对输电定价的影响

4.3.1. 七节点系统算例分析

4.3.2. IEEE-14 节点系统算例分析

4.4 小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 后续研究及展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附录

#### （4）电力市场输电定价问题的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 引言

1.1 课题背景和意义

1.2 国内外输电定价问题研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 论文研究的主要内容

第2章 电力市场输电服务理论

2.1 输电服务的基本概念

2.1.1 输电服务的定义和分类

2.1.2 输电服务分析的研究内容

2.1.3 输电服务分析的步骤

2.2 输电成本计算

2.2.1 输电成本的特性

2.2.2 年度会计成本法

2.2.3 平均增量成本法

2.3 输电服务实现和应用

2.4 输电电价的监管方式

2.4.1 回报率监管方式

2.4.2 价格限价监管方式

2.4.3 我国电网采用的监管方式

2.5 输电规划

2.5.1 输电规划的依据

2.5.2 对我国未来输电网扩容规划的研究思路

2.6 本章小结

第3章 输电定价模式研究

3.1 输电定价的原则和要求

3.1.1 输电定价的原则

3.1.2 输电定价的基本要求

3.2 输电定价主要方法

3.2.1 不以潮流为基础的输电定价计算方法

3.2.2 以潮流为基础的输电定价计算方法

3.3 各方法的特点及在各国应用情况

3.4 本章小结

第4章 基于两部制的综合输电定价

4.1 输电定价模型与方法

4.2 成本Ⅰ的分摊计算

4.3 成本Ⅱ的分摊计算

4.4 节点费用分摊

4.5 线路网损费用的分摊计算

4.6 算例分析

4.7 本章小结

第5章 结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果

致谢

详细摘要

#### （5）电力市场环境下我国输电服务定价及费用分摊机制研究（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

第一章 引言

1.1 选题背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本论文的主要研究内容及创新点

1.3.1 本论文的主要研究内容

1.3.2 本论文的创新点

第二章 市场环境下电网及输电服务机构的功能定位

2.1 市场环境下电网的功能转变

2.1.1 电网的传统功能

2.1.2 电网的发展及其功能的演变

2.1.3 电网的市场功能

2.2 电网的市场价值分析

2.2.1 电网的直接效益

2.2.2 电网的间接效益

2.2.3 电网的市场附加值

2.2.4 电网的市场价格

2.2.5 电网市场价值的计算

2.3 市场环境下输电服务机构的职能转变

2.3.1 输电服务的技术局限

2.3.2 输电阻塞问题

2.3.3 阻塞管理与电力市场效率

2.3.4 输电服务机构所面临的管理问题

2.4 市场环境下区域输电成本的界定

2.4.1 国外区域输电成本分类综述

2.4.2 国内输电系统目前的成本分类

2.4.3 有输电定价方法

2.4.4 我国区域电力市场输电定价方案研究

2.5 小结

第三章 市场环境下区域性定价的经济学原理

3.1 区域性定价的原理及其经济性分析

3.1.1 输电阻塞定价原理

3.1.2 输电阻塞定价的竞争性

3.1.3 输电阻塞定价的经济性

3.2 不同交易模式下区域阻塞定价的经济性对比

3.2.1 集中交易模式下的竞争性区域电价

3.2.2 集中与双边交易模式下竞争性区域电价的比较

3.3 小结

第四章 市场环境下区域输电阻塞成本分摊方法研究

4.1 市场环境下长短期内的输电阻塞管理方法

4.1.1 市场环境下阻塞管理方法的选取原则

4.1.2 长短期内的阻塞管理方法

4.2 输电阻塞成本及其分摊模型综述

4.3 基于安全约束和线路影响的最优潮流阻塞定价模型

4.3.1 最优潮流法的基本原理

4.3.2 阻塞分摊步骤及模型

4.3.3 算例及讨论

4.4 小结

第五章 市场环境下兼顾公平的网损分摊及其定价问题研究

5.1 市场环境下的输电网损分摊原则

5.2 已有网损分摊方法的对比分析

5.2.1 典型的网损分摊方法

5.2.2 有网损分摊方法的优缺点分析

5.3 基于人工神经网络博弈论的网损分摊方法

5.3.1 方法原理

5.3.2 系统描述以及数据生成

5.3.3 算例及分析

5.4 小结

第六章 市场环境下输电服务成本回收及其分摊机制

6.1 传统模式与市场环境下输电服务成本回收的比较

6.2 基于合理补偿的成本回收机制

6.2.1 基于合理补偿的成本回收机制的经济学原理

6.2.2 成本补偿及费用分摊方法的对比分析

6.3 基于长期激励的输电服务费用分摊机制

6.3.1 目标与原则

6.3.2 方法描述

6.3.3 考虑输电线路中的交互影响分析

6.3.4 电网使用费的修正

6.3.5 实施的保障条件

6.4 小结

第七章 市场环境下我国区域输电定价的监管机制研究

7.1 已有电价监管方法回顾

7.2 基于质量服务因子的输电价格监管模型

7.2.1 输电定价管制模型的提出

7.2.2 基于服务质量的价格管制模型

7.2.3 服务质量因子的取值

7.3 算例

7.4 小结

第八章 结论与展望

参考文献

致谢

攻读博士学位期间发表的论文

攻读博士学位期间参加的科研工作

#### （6）融合依赖性和安全性的输电固定成本分配（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景及选题的意义

1.1.1 电力市场化改革

1.1.2 电力市场中的输电固定成本分配

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要研究内容

第2章 输电固定成本分配的常用方法

2.1 边际成本法

2.1.1 短期边际成本法

2.1.2 长期边际成本法

2.2 综合成本法

2.2.1 邮票法

2.2.2 合同路径法

2.2.3 边界潮流法

2.2.4 MW-Mile 法

2.2.5 分布系数法

2.2.6 潮流追踪法

2.3 合作博弈法

2.3.1 合作博弈的解

2.3.2 输电固定成本分配与合作博弈

2.4 小结

第3章 输电固定成本分配应考虑的几个问题

3.1 分配原则

3.2 分配对象

3.3 交易次序

3.4 系统状态

3.5 反向潮流

3.6 无功功率

3.7 分配负成本

3.8 未用容量的分配

3.9 交易对电网的依赖性和电网的安全性

3.10 小结

第4章 融合交易对电网依赖性和电网安全性的输电固定成本分配

4.1 通用基本交易向量(元交易)

4.1.1 通用基本交易向量(元交易)的定义

4.1.2 本质交易与输电固定成本分配

4.2 基于发热功率分量的交易对线路使用度

4.2.1 交易对线路热容量的使用度

4.2.2 使用度新定义的算法

4.2.3 使用度新定义的特点

4.3 输电线路固定成本的分解

4.3.1 输电线路固定成本的分解依据

4.3.2 输电线路固定成本的分解算法

4.4 融合交易对电网依赖性和电网安全性的输电固定成本分配

4.4.1 依赖固定成本的分配

4.4.2 安全固定成本的分配

4.4.3 单位交易分担的输电固定成本

4.5 实用计算流程

4.6 小结

第5章 仿真计算与比较

5.1 仿真算例系统

5.2 仿真结果与比较

5.2.1 各交易对线路的使用度

5.2.2 各交易分担的固定成本和单位交易分担的固定成本

5.2.3 比较分析

5.3 小结

结论与展望

参考文献

致谢

附录A (攻读硕士期间发表的论文目录)

附录B IEEE14 节点系统接线图和数据

#### （7）区域电力市场运营模式的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 论文研究背景

1.2 电力市场模式的研究内容

1.3 课题的研究任务

第二章 国外典型区域电力市场介绍

2.1 英国电力市场

2.1.1 旧电力市场

2.1.2 新电力市场

2.2 加州电力市场

2.2.1 加州电力市场概况

2.2.2 加州的电力危机

2.3 阿根廷的电力市场

2.3.1 阿根廷电力市场概况

2.3.2 改革中存在的问题

2.4 对我国电力市场化改革的启示

2.5 小结

第三章 区域电力市场组织模式分析

3.1 两种模式下的调度管理方式

3.2 两种模式下的交易方式

3.3 两种模式下的阻塞管理方式

3.4 两种模式下的辅助服务市场

3.5 两种区域电力市场组织模式利弊分析

3.6 小结

第四章 区域市场模式下的电价及阻塞分析

4.1 节点边际电价及阻塞管理

4.1.1 节点边际电价

4.1.2 基于LMP的阻塞费用

4.1.3 阻塞费用的分配

4.2 统一市场模式下的LMP计算模型

4.3 共同市场模式下的LMP计算模型

4.4 小结

第五章 区域电力市场运营模式选择及风险规避

5.1 区域电力市场运营模式选择应考虑的问题

5.2 选择市场运营模式应坚持以下基本原则

5.3 风险规避

5.4 金融危机对电力市场化改革的影响

5.5 小结

结论

参考文献

致谢

#### （8）输电损耗分摊的方法及扩展应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 电力市场

1.1.2 输电开放

1.1.3 输电损耗分摊问题

1.2 输电损耗分摊方法研究现状

1.2.1 损耗分摊方法的理论研究

1.2.2 国外典型电力市场的损耗分摊方法

1.2.3 与损耗分摊相关的市场因素

1.3 输电损耗分摊的扩展应用

1.3.1 发电报价网损修正

1.3.2 输电损耗补偿辅助服务购买

1.4 本文的主要工作

2 基于电路理论与正交投影的支路损耗分摊方法

2.1 引言

2.2 相关电路理论

2.3 基于电路理论与正交投影的支路损耗分摊方法

2.3.1 正交投影分量

2.3.2 支路潮流分解

2.3.3 支路损耗分摊

2.4 节点注入功率的等效方式

2.4.1 两种等效方式

2.4.2 两种等效方式的合理性

2.5 算例分析

2.5.1 简单辐射网络

2.5.2 4节点环形网络

2.5.3 IEEE14节点系统

2.6 本章小结

3 考虑节点间电气距离的潮流追踪损耗分摊方法

3.1 引言

3.2 存在的问题分析

3.3 考虑节点间电气距离的潮流追踪法

3.3.1 解决思路

3.3.2 依据电气距离进行分区

3.3.3 分层追踪进行损耗分摊

3.4 算例分析

3.4.1 4节点线型网络

3.4.2 IEEE14节点系统

3.4.3 东北电网系统

3.5 本章小结

4 边际损耗系数方法的负数问题研究

4.1 引言

4.2 边际损耗系数方法及其负数问题

4.2.1 边际损耗系数方法

4.2.2 负数问题

4.3 基于最低汇点与最高源点的修正方法

4.3.1 机理分析

4.3.2 修正方式

4.3.3 公平合理性与经济性的说明

4.4 算例分析

4.4.1 4节点线型网络

4.4.2 IEEE14节点系统

4.4.3 东北电网系统

4.5 本章小结

5 所提三种损耗分摊方法的性能衡量

5.1 引言

5.2 4节点线型网络

5.3 IEEE14节点系统

5.3.1 整体效益最优性

5.3.2 个体利益均衡性

5.3.3 稳定性

5.3.4 一致性

5.3.5 计算简便性

5.3.6 综合比较

5.4 东北电网系统

5.5 本章小结

6 输电损耗分摊的扩展应用研究

6.1 引言

6.2 东北区域电力市场发电报价网损修正

6.2.1 东北区域电力市场相关运营规则

6.2.2 发电报价网损修正系数计算原理

6.2.3 网损修正算法的选取

6.2.4 算例分析

6.3 输电损耗补偿辅助服务购买

6.3.1 损耗购买方式

6.3.2 损耗购买方式的执行过程

6.3.3 损耗购买方式的对比分析

6.3.4 国外典型电力市场损耗购买方式

6.3.5 我国电力市场损耗购买方式的初步探讨

6.4 本章小结

结论

创新点摘要

参考文献

攻读博士学位期间发表学术论文情况

攻读博士学位期间参与科研项目情况

致谢

#### （9）跨区域电力市场输电费用的合理分配（论文提纲范文）

0 引言

1 输电服务的费用构成

2 输电费用分摊的基本原则

3 基于合作博弈核仁理论的输电费用分摊方法

3.1 核仁法简介

3.2 基于核仁理论费用分摊方法的求解

4 算例及分析

4.1 算例计算

4.2 与Shapley值法的对比分析

5 结论

#### （10）网损分摊在大用户直购电中的应用（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

第一章 引言

1.1 大用户直购电的意义及目的

1.2 国外开展大用户直购电经验

1.2.1 开展大用户直购电的一般性条件

1.2.2 法国开展大用户直购电的情况

1.2.3 英国开展大用户直购电的情况

1.2.4 日本开展大用户直购电的情况

1.2.5 其他国家和地区开展大用户直购电的情况

1.3 本文研究的主要内容

第二章 大用户直购电在我国的开展情况

2.1 我国大用户直购电的现状

2.1.1 现有政策依据

2.1.2 我国大用户直购电的发展历史及现状

2.2 内蒙古地区开展大用户直购电的相关情况

2.3 对我国开展直购电工作的总结

2.4 存在的主要问题

第三章 常用网损分摊方法及有关经验做法

3.1 输电费用的基本理论

3.1.1 输电服务概述

3.1.2 输电服务费的构成

3.2 常用的网损分摊方法

3.2.1 平均网损分摊法

3.2.2 边际网损系数法

3.2.3 潮流微增法

3.2.4 潮流追踪法

3.2.5 各类方法的小结

3.3 国内外电力市场模式下网损分摊的经验

3.3.1 英国电力市场

3.3.2 加州电力市场

3.3.3 美国 PJM 市场

3.3.4 我国电力系统采用的分摊方法

第四章 直购电网损分摊原则及方法比较

4.1 网损分摊中的相关问题

4.1.1 分摊对象

4.1.2 交易次序

4.1.3 反向潮流

4.1.4 交叉影响

4.1.5 单一平衡母线

4.2 直购电网损分摊原则

4.3 常用网损分摊方法的比较

4.3.1 平均网损分摊法

4.3.2 边际网损系数法

4.3.3 潮流微增法

4.3.4 潮流追踪法

4.4 各种市场模式下网损的分摊方法

4.4.1 单一模式下网损分摊方法

4.4.2 混合模式下网损分摊方法

4.5 结论

第五章 结论与展望

参考文献

致谢

在学期间发表的学术论文和参加科研情况

### 四、在多种交易模式共存的电力市场中确定输电系统使用费的一种实用方法（论文参考文献）

- [1]基于潮流追踪的输电费用分摊方法研究[D]. 岳建坤. 华北电力大学, 2013(S2)

- [2]改进潮流跟踪法输电固定成本分摊的研究[D]. 徐昌凤. 南昌大学, 2012(03)

- [3]基于长期微增成本方法的输电定价研究[D]. 刘林. 华南理工大学, 2012(01)

- [4]电力市场输电定价问题的研究[D]. 葛静. 华北电力大学, 2011(04)

- [5]电力市场环境下我国输电服务定价及费用分摊机制研究[D]. 梁周. 华北电力大学（北京）, 2010(10)

- [6]融合依赖性和安全性的输电固定成本分配[D]. 龚演平. 湖南大学, 2009(01)

- [7]区域电力市场运营模式的研究[D]. 王亮. 华北电力大学（北京）, 2009(10)

- [8]输电损耗分摊的方法及扩展应用研究[D]. 王海霞. 大连理工大学, 2008(05)

- [9]跨区域电力市场输电费用的合理分配[J]. 王波. 统计与决策, 2008(08)

- [10]网损分摊在大用户直购电中的应用[D]. 刁强. 华北电力大学（北京）, 2008(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3bdb8564503c22f59ce435ef.html