# 330MW机组变频凝结水泵振动故障分析及处理

### 论文摘要

针对国华准格尔发电有限责任公司变频凝结水泵振动大影响水泵运行安全,不得不限制变频范围,从而大大降低节能效果的问题,通过现场设备运行状态监测、驱动电机变频全频率段振动测试及振动频谱分析,找到了设备发生振动的原因为凝结水泵系统共振。本文探讨了解决问题的措施,对驱动电机导向轴瓦处增加支撑,提高系统动刚度,有效避开共振区,成功解决了变频凝结水泵振动大问题,水泵恢复正常运行。

### 论文目录

- 1 设备概况

- 2 故障现象或过程

- 3 原因分析

- 3.1 电机变频全频率段测试

- 3.2 凝结水泵固有频率测试

- 3.3 驱动电机导向轴瓦间隙检查

- 3.4 电机支座动刚度检查

- 4 故障处理措施及效果

- 5 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵耀俊

关键词: 凝结水泵,变频,固有频率,共振

来源: 神华科技 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 国华准格尔发电有限责任公司

分类号: TM621

页码: 25-28

总页数: 4

文件大小: 1741K

下载量: 15

### 相关论文文献

- [1].给水泵汽轮机常见典型振动故障分析与诊断[J]. 电站辅机 2019(04)

- [2].轧钢机械振动故障的分析及诊断[J]. 中国金属通报 2018(05)

- [3].基于工程实践的汽轮发电机组共用支撑转子振动故障研究[J]. 电站系统工程 2016(06)

- [4].同步电动发电机试运行时振动故障解决方案[J]. 电气防爆 2016(04)

- [5].轧钢机械振动故障的诊断分析[J]. 科技经济导刊 2017(17)

- [6].石化企业离心式压缩机振动故障原因分析及处理措施[J]. 化工设计通讯 2017(07)

- [7].发电厂汽轮机典型振动故障分析[J]. 山东工业技术 2017(17)

- [8].石油化工转动设备的振动故障分析及处理[J]. 石化技术 2017(10)

- [9].轧钢机械振动故障的诊断[J]. 有色金属文摘 2015(02)

- [10].离心泵振动故障分析及排查措施[J]. 山西青年 2017(07)

- [11].氨压机组振动故障技术攻关与处理[J]. 涟钢科技与管理 2009(04)

- [12].9E燃机首例联轴器裂纹引起振动故障分析及处理[J]. 中国设备工程 2020(04)

- [13].轴承松动引发的不稳定振动故障分析[J]. 电站系统工程 2020(01)

- [14].轧钢机械振动故障的分析及诊断[J]. 山东工业技术 2018(04)

- [15].发电厂风机常见振动故障及处理[J]. 智能城市 2018(07)

- [16].基于工程实践的汽轮发电机组不稳定振动的研究[J]. 汽轮机技术 2016(05)

- [17].汽轮发电机组间歇性振动故障分析与处理[J]. 湖北电力 2016(07)

- [18].抽水蓄能机组启动调试期间振动故障分析与处理[J]. 黑龙江科学 2017(04)

- [19].风机常见振动故障的特征及诊断方法[J]. 冶金设备 2017(S1)

- [20].石油化工转动设备的振动故障分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(06)

- [21].汽轮发电机振动故障专家系统诊断方法研究[J]. 冶金动力 2011(06)

- [22].给水泵小汽机振动故障解析和处理[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(13)

- [23].水轮发电机组调试期间振动故障处理分析[J]. 科技展望 2015(26)

- [24].旋转机械振动故障相似性系数的优化挖掘方法[J]. 科技通报 2016(04)

- [25].炼钢水系统主过滤器振动故障原因分析及排除[J]. 天津冶金 2016(04)

- [26].关于离心压缩机振动故障分析及处理措施探讨[J]. 化工管理 2015(34)

- [27].发电机振动故障及状态监测[J]. 电气开关 2014(03)

- [28].离心泵流体介质引起的振动故障分析[J]. 设备管理与维修 2011(03)

- [29].氨冰机组透平振动故障分析及处理[J]. 设备管理与维修 2020(06)

- [30].离心泵振动故障分析及排查措施[J]. 中国金属通报 2020(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3bf23369a98e2ec8d67f4c8a.html