# 油压机论文_杨红娟,杨大祥,薛菲菲,段丽华,周少凡

导读:本文包含了油压机论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:油压机,应力,有限元,断口,压力机,液压机,系统。

### 油压机论文文献综述

杨红娟,杨大祥,薛菲菲,段丽华,周少凡[1]（2019）在《10000t多向模锻水压机改油压机关键技术研究》一文中研究指出介绍了10000t多向模锻水压机目前的使用状况,提出了水压改为油压的必要性。对10000t多向模锻水压机改油压机的关键技术进行了研究,包括动力源的选取和设定、模锻压机主缸卸压、活动横梁自重和惯性的平衡、低速等温锻造等,建立了模锻水压机改油压机的技术路线。经过10000t多向模锻油压机生产实践,表明以上关键技术均切实可行。(本文来源于《铝加工》期刊2019年06期）

李琪[2]（2019）在《变频器在5000t油压机油泵电机节能技术上的应用》一文中研究指出文章介绍了变频器在大型油压机床上的应用及其效果。(本文来源于《电工技术》期刊2019年18期）

史淑芬,包家汉,潘紫微,童靳于[3]（2019）在《90MN油压机拉杆断裂原因分析》一文中研究指出针对某钢厂90MN油压机4根拉杆中的一根发生断裂的现象,通过断口分析和油压机拉杆叁维仿真分析可知,材料静强度满足要求,不会出现立即失效的现象,但拉杆和螺母的最大应力均大于材料的屈服强度,有一定的塑性变形倾向存在;通过计算得到的第一主应力可知,在有限寿命的拉应力作用下,拉杆和下螺母均可能产生疲劳失效,与断口形貌吻合。计算结果为拉杆能否使用提供了理论依据。(本文来源于《冶金设备》期刊2019年04期）

汪飞雪,蒋东廷,田月,孔令雨,姚静[4]（2019）在《开式泵控锻造油压机卸压冲击灵敏度分析》一文中研究指出针对开式泵控锻造油压机卸压过程剧烈的冲击振动问题,提出以弯管受力为判断依据,利用灵敏度分析方法探寻影响卸压冲击振动的主要参数。分析泄压冲击产生机理,建立系统卸压储能数学模型和弯管受力模型,得到变量泵控制流量、系统储能以及弯管受力之间的函数关系。采用一阶输出灵敏度分析方法,求出各参数在组合式卸压曲线控制下的灵敏度函数,并提出峰值灵敏度、均值灵敏度两个衡量指标,分析各参数变化对弯管受力影响规律,得到引起卸压冲击的决定性参数。研究结果表明:在影响系统冲击振动的8个主要参数中,主缸初始压力、主缸面积及卸压弯管通流面积依次为引起系统卸压冲击的关键参数。上述研究结论及方法不仅为开式泵控锻造油压机卸压控制优化提供了理论依据,也为振动主次因素分析提供了新方法。(本文来源于《高技术通讯》期刊2019年04期）

曾涛[5]（2019）在《300 t数控油压机电控系统设计》一文中研究指出设计一款基于PLC控制的300 t数控油压机电控系统,对主电路和控制电路的动作情况进行分析,对主要的硬件进行选型。该系统对压力、流量控制精准,稳定性好,具有手动和自动模式,且自动模式安全可靠,通过显示屏可以随时了解系统的工作状态,具有高效和节能的优点。(本文来源于《机电工程技术》期刊2019年03期）

乔礼惠[6]（2019）在《伺服泵控油压机滑块位置精确控制的实现》一文中研究指出粉末冶金零件精整油压机具有滑块位置高精度控制要求,需满足±0.01mm的定位精度。采用伺服电机驱动可正反向运转的齿轮泵作为动力源,辅以液压插装阀系统、高分辨率位移传感器、高响应压力传感器及主从模块控制方式的电气系统,主模块PLC和子模块运动控制器ESMotion之间采用Modbus协议进行通讯。(本文来源于《锻压装备与制造技术》期刊2019年01期）

代云[7]（2019）在《22000kN油压机维修改造》一文中研究指出受运作周期等因素的影响,22 000 kN油压机的设备磨损严重,整机性能的下降,对产品制造的精度控制造成阻碍。在中石油油压机设备改造实践的基础上,系统分析22 000 kN油压机应用过程中的主要问题,并针对性的提出维修改造措施。以期有利于22 000 kN油压机维修改造质量的提升,确保其应用性能的良好发挥。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2019年04期）

徐京豫,孙宝寿[8]（2019）在《油压机热板温度场均匀性研究》一文中研究指出硫化机热板表面温度均匀性是衡量硫化机械设备性能优劣的重要指标。运用FLUENT软件进行仿真分析并结合实验验证,研究了硫化机热板温度场分布规律并对热板的机械结构进行改善。针对规格为1760 mm×1 760 mm×80 mm的热板建立了有限元模型,研究了热板加热油液通道结构分布情况及导热油流速对热板温度场的影响规律,并对热板通道排布结构参数进行了改进。比较分析改进前后方案,结果表明:热板表面温差由原先4.6℃降低为3.1℃,温度均匀性提高了33%,通过实验研究进一步验证了模拟结果的可靠性,结构改善后的热板在实际生产中的产品,质量显着提高。(本文来源于《机械设计与研究》期刊2019年01期）

李洪滨,陈朝富,王义进,张水龙[9]（2018）在《油压机盖板结构设计及优化分析》一文中研究指出基于力学模型初步确定盖板结构几何参数,建立叁维模型导入有限元软件HYPERMESH进行静载荷应力分析。对于结构应力集中处引发的应力奇异问题,结合弹性理论分析应力奇异产生的原因,提出减小圆环压板厚度、设置肋板圆角过渡及增加撑脚等措施来优化分析模型。优化结果显示应力集中程度减弱,最大等效应力减小,压力传递均匀,整体重量降低9.5%。实际使用过程中满足要求,验证了理论分析的正确性,为肋板焊接类结构设计及分析提供参考。(本文来源于《机械与电子》期刊2018年11期）

何琪,魏阳,张卫昌[10]（2018）在《YH25-315E油压机溜车故障分析及处理》一文中研究指出YH25-315E型3梁4柱式油压机在使用中出现滑块溜车现象。分析滑块溜车的原因,通过逐一排查验证,确认故障原因为主缸密封损坏。通过更换主缸活塞密封,溜车故障消除。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2018年21期）

### 油压机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

文章介绍了变频器在大型油压机床上的应用及其效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 油压机论文参考文献

[1].杨红娟,杨大祥,薛菲菲,段丽华,周少凡.10000t多向模锻水压机改油压机关键技术研究[J].铝加工.2019

[2].李琪.变频器在5000t油压机油泵电机节能技术上的应用[J].电工技术.2019

[3].史淑芬,包家汉,潘紫微,童靳于.90MN油压机拉杆断裂原因分析[J].冶金设备.2019

[4].汪飞雪,蒋东廷,田月,孔令雨,姚静.开式泵控锻造油压机卸压冲击灵敏度分析[J].高技术通讯.2019

[5].曾涛.300t数控油压机电控系统设计[J].机电工程技术.2019

[6].乔礼惠.伺服泵控油压机滑块位置精确控制的实现[J].锻压装备与制造技术.2019

[7].代云.22000kN油压机维修改造[J].设备管理与维修.2019

[8].徐京豫,孙宝寿.油压机热板温度场均匀性研究[J].机械设计与研究.2019

[9].李洪滨,陈朝富,王义进,张水龙.油压机盖板结构设计及优化分析[J].机械与电子.2018

[10].何琪,魏阳,张卫昌.YH25-315E油压机溜车故障分析及处理[J].设备管理与维修.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3c0881c3ad6c1f5739ce068f.html