# 电力运行设备日常保养与维护策略探析

(汕头供电局广东汕头515000)

摘要:电力能源是我国应用最为广泛的能源，电力系统的稳定直接决定了社会的正常运转，关系到人们的正常生活，因此，保障电力设备的安全、可靠运行具有重要的意义。这就需要电力部门相关人员做好日常的电力设备的保养与维护工作。本文从电力运行设备日常保养与维护的必要性入手，指出了典型的电力设备保养与维护的工作要点，最后阐述了加强电力运行设备日常保养与维护的措施，旨在于更好的保障电力设备运行的可靠性与稳定性，使得电力设备更好的为人们服务。

关键词:必要性分析；工作要点；相关措施

电力的安全运行离不开电力运行设备的支持，电力运行设备是电力系统正常发挥作用的前体。电网系统是一个比较复杂的系统，涉及到多种多样的电力设备。任何一个电力设备的质量出现问题都会导致电网运行的质量受到严重影响。因此，在日常生活中加强对电力运行设备的保养与维护工作不但能够延长电力设备的使用寿命，也能够保障电力系统运行的稳定性，具有重要的意义。

1电力运行设备日常保养与维护的必要性分析

影响电力设备维护工作效果主要有两方面的因素，首先是人为因素，某些电力工作人员意识不到电力保养与维护工作的重要性，在日常工作中没有给予充分的重视，没有做好电力设备的日常保养工作，导致出现了电力事故造成企业遭受了损失才能够引起重视；其次是管理因素。某些电力系统的管理人员管理工作没有做到位，致使电力企业的电力设备没有得到及时的检修，许多电力设备老化，一方面使得电力设备的使用寿命下降，另一方面也增加了电力设备出现故障的几率。加之某些电力工作人员专业能力较低，对电力设备的检修工作没有做到位，也容易导致电力事故的发生。因此，电力企业需要加强管理，把电力运行设备的日常保养与维护工作做到位，这样才能保障电力系统稳定运行。

2常见的电力设备的日常保养内容

2.1电力设备的清洗工作

电力设备同其他类型设备一样常年不清洗就会造成表面污渍堆积，影响到电力设备正常功能的发挥。由于电力设备常年暴露在外部环境中，由于气候条件以及常年的风吹雨淋，许多电力设备表面都堆积了大量的污渍，金属部分也会出现生锈的现象，储油设备存在漏油现象，这些都会严重影响电力设备的正常运行。因此，定期做好电力设备的清洗工作十分重要。对不同的电力设备的清洗需要采用不同的清洗方法，对高压设备的表面在清洗过后要用有机硅进行涂抹，有机硅能够有效的溶解电磁表面的污渍达到清洗的目的。

通常对电力设备的清洗主要采取两种方式，一种是用水进行清洗，另一种是用化学试剂进行清洗。但是因为水的导电性以及水中离子成分的影响，使用水清洗时安全性不高，容易发生导电事故。因此，电力设备的清洗通常采用化学试剂进行清洗，化学试剂清洗起来比较安全，而且由于多数化学试剂属于有机溶剂，具有良好的溶解性，因此清洗效果也比水清洗的效果要好。由于电力设备大都体型较大，清洗起来较为麻烦，可以采用在电磁表面涂抹一层有机硅涂料的方法，这种有机硅涂料可以长久的存在吸收污渍，涂抹一次可以长达三年，使用起来较为方便。

2.2电力设备的防腐工作

电力设备中大多都是金属材料，常年暴露在外容易出现生锈现象，因此，在进行电力设备的保养与维护方面尤其要注意防腐工作。可以对暴露在外部的电力设备中的金属导体等涂抹一层0.5毫米厚度的电力复合脂，这样能够有效的降低接触的电阻，防止接头发生氧化以及腐蚀。电力设备中含碳量较低，加之常年被深埋在土壤中，土壤中含水量丰富，为了降低电力设备被腐蚀的概率，保护电力接地网的主要措施是在接地网的扁铁上涂抹双组份的导电防腐材料，防止电力设备被腐蚀。

3电力设备保养与维护的要点分析

3.1变压器的保养与维护要点分析

图1吸湿器

变压器在电力运行系统中具有重要的地位，变压器能够将从远方输送过来的高压电经过变压器之后，变为日常可用的220伏特的电压，变压器是整个电力运行系统中的关键部位。在进行变压器的保养与维护时主要从以下几点进行。首先，需要检查变压器的油温。通过观察变压器油面温度计的示数。油面温度计是为了控制油面温度而专门设计的。通过观察油面温度计，可以确定变压器是否正常。其次，需要注意对变压器中吸湿器以及气体继电器进行保养和维护。吸湿器（图1）主要功能是将变压器中的空气进行净化，将空气中的杂质以及水分去除，保障变压器中的绝缘环境，防止出现漏电事故。吸湿器主要通过变压器硅胶来完成净化空气的功能，变压器硅胶中填充了特殊的成分，当吸收的潮湿气体达到饱和值以后，就会由原来的蓝色转变为粉红色，因此，当维护人员发现颜色变红之后，需要及时的更换硅胶。气体继电器是用来判断变压器是否存在油分解故障，当变压器出现油分解故障时，气体继电器就会第一时间发出警报或者直接切断变压器。最后是取油样。通过对变压器中取出的油样成分进行分析，从而及时发现变压器中存在的问题。采用色谱法、耐压法以及微水检测等手段，变压器内部的运行状况。在进行油样的采取时，要注意时间，最长间隔不能超过两年。

3.2高低压变配电设备的保养与维护

高低压变配电包含多种电力设备，在进行高低压变配电设备的保养与维护时，要注意分门别类，针对不同类型的设备采用不同的保养维护方法。第一需要做好定期的检查开关、配电柜以及互感器等基础设备。由于真空开关容易出现故障，在检查时要重点关注真空开关的运营是否正常。第二，高低压变配电设备是一个复合的整体，各个部分对环境的要求也比较苛刻，在进行高配电设备保养与维护时，还需要注意改善设备周边环境，保障设备在干燥、通风的环境中发挥作用。除此以外，还需要根据实际情况的不同加大检查力度。例如夏季多雨，设备容易受潮，因此，夏季要加大对设备的保养与维护工作力度。

4电力运行设备的日常保养与维护措施

4.1注意设备的清洁工作，消除安全隐患

电力设备由于其特殊的原因，大多数安装在室外，因此长年累月的雨水侵蚀造成了许多电力设备表面堆积了大量的污渍，因此，电力部门需要做好及时的清理工作。在清理时需要根据具体设备的具体要求，选用合理的化学试剂进行清洗。在清洁期间，要注意清洁的方法，如果清洁的方式不对，很有可能对电力设备造成伤害，因此，需要选择专业的电力保养人员进行清洗工作。

4.2采取防腐措施，延长设备使用寿命

为了提高电力设备的使用寿命，就必须做好防腐工作。对于裸露在外部的导体部分通过涂抹相应的试剂，例如涂抹电力复合脂，可以有效地防止腐蚀现象。由于电力设备材料中含碳量较低，腐蚀生锈的现象较为严重，一方面通过降低水分来达到防腐的目的，另一方面也需要加强对电力设备材料的研究，研制出节能满足设备需要又能够防腐蚀的材料。

4.3强化管理工作，完善考核机制

在日常的工作中，电力物资的储备情况要视电力设备的运行情况来决定，物资的储备要满足供电所的需求。在物资储备室中，各项物资要分门别类的摆放好，有利于保养与维护人员能够在第一时间内拿到，相关人员还需要做好物资使用情况的记录工作，做好电力设备的故障记录以及检修记录。同时，做好对运行人员的考核工作，严格按照考核机制进行，使得运行人员能够严格执行日常的保养与维护工作。还要注意加强对运行人员的培训，提高运行人员的技能。

4.4加强设备量化巡视

在对于电力设备进行日常保养与维护的过程中，还必须要加强设备的量化巡视，所谓的量化巡视，就是依照巡视计划对于相关的设备的各项指标进行检查，从而得到各个设备的量化指标，通过这些量化指标对于设备的状况进行判断，同时通过量化的指标也更加有利于设备档案的储存。因此在对于设备进行量化巡视的过程中，首先必须要规范基础数据、图纸、资料，并且使得这些资料以数据信息的方式得以保存，同时还必须要对于不同的设备进行分类，然后根据不同设备的具体特征编制相应的巡视检查作业指导书，然后再对于年、季、月、周电力设备巡视计划进行编制，在巡视计划中对于相关的量化巡视指标加以明确，有效获得电力运行设备的各项数据。

4.5加强设备测温

在对于电力设备进行维护的过程中，还必须要加强对于设备的测温，因为电力运行设备的大部分故障都是可以通过温度直接表现出来的，在设备出现故障的时候，设备的温度往往会大幅度上升，所以通过对于设备的温度进行测量，往往就能够对于设备是否存在故障加以判断。在测温的时候，既需要对于设备表面的温度进行测量，还需要对于设备内部的温度进行测量，所使用到的测温设备主要包括红外成像设备、数字式测温系统。

5总结

电力设备的正常运行关系到社会的正常运转。在日常工作加强对电力设备的保养与维护工作具有重要的意义，不仅可以延长电力设备的使用寿命，也是保障电力系统正常运转的关键。因此，相关部门应当重视此项工作，避免因为设备故障造成损失。

参考文献:

[1]李刚，基于电力运行检修的技术管理探讨[J].科技视界,2013,(34)：379

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3c0dbcff6dccbb48353c1473.html