# 基于能量色散X射线荧光光谱法的润滑油硫含量测定

### 论文摘要

建立了利用能量色散X射线荧光光谱法（EDXRF）测定润滑油中硫含量的方法,无需样品处理,分析速度快、准确度高、精密度良好,对两个实际样品分别在1 500μg/g、5 000μg/g和8 000μg/g的加标浓度下进行了回收试验,回收率为86.24%～97.90%（RSD≤0.787%）。该方法中硫含量的标准曲线线性范围为10～20 000μg/g,用该方法检测了3种样品,将试验结果与ICP-AES法和紫外荧光法进行对比,结果表明该方法对硫含量的检测在较宽范围内有令人满意的结果,可以应用于润滑油中硫含量的快速检测。

### 论文目录

- 1 前言

- 2 试验部分

- 2.1 仪器

- 2.2 系列标准样品

- 2.3 仪器工作条件

- 3 结果与讨论

- 3.1 工作曲线的绘制

- 3.2 采集参数的选择

- 3.3 方法的比对

- 3.4 方法的准确度

- 3.5 方法的精密度

- 3.6 实际样品的加标回收率

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 雷蕾,孙硕,温家德,王慧娟

关键词: 能量色散射线荧光光谱法,润滑油,硫含量

来源: 汽车工艺与材料 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,燃料化工,石油天然气工业

单位: 中国第一汽车集团有限公司

分类号: O657.34;TE626.3

DOI: 10.19710/J.cnki.1003-8817.20180282

页码: 53-55+59

总页数: 4

文件大小: 831K

下载量: 79

### 相关论文文献

- [1].润滑油混溶性的探讨[J]. 合成润滑材料 2019(04)

- [2].船舶润滑油的使用与管理探讨[J]. 青岛远洋船员职业学院学报 2019(04)

- [3].润滑油监测在水泥设备润滑管理中的应用[J]. 水泥 2020(01)

- [4].以泰州石化为例探析加速发展我国高档润滑油[J]. 清洗世界 2020(04)

- [5].一种润滑油品质监测系统在智能压力机上的应用[J]. 锻压装备与制造技术 2020(02)

- [6].粘度指数改进剂对润滑油低温性能的影响[J]. 轻工科技 2020(05)

- [7].在用润滑油检测技术综述[J]. 合成润滑材料 2020(02)

- [8].变速箱润滑油路仿真分析及结构优化[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(04)

- [9].润滑油机组系统清洗[J]. 清洗世界 2020(08)

- [10].加油站车用润滑油销售策略浅析[J]. 产业科技创新 2020(04)

- [11].润滑油不相容的11种“症状”[J]. 设备管理与维修 2019(10)

- [12].润滑油失效的原因是什么?[J]. 石油知识 2019(04)

- [13].未来全球润滑油需求可能出现下滑[J]. 润滑油 2018(02)

- [14].油田采油机械用润滑油的应用状况[J]. 设备管理与维修 2018(19)

- [15].汉地润滑油将盛装亮相中国油展[J]. 驾驶园 2016(09)

- [16].润滑油2016年分类索引[J]. 润滑油 2016(06)

- [17].印尼制定润滑油标准限制进口[J]. 润滑油 2016(06)

- [18].在用润滑油水污染问题研究[J]. 润滑油 2017(02)

- [19].润滑油油质变化的危害及预防措施[J]. 科技创新与应用 2017(12)

- [20].能力验证对润滑油评价及质量控制的作用[J]. 中国新技术新产品 2017(10)

- [21].从“预见未来”到“遇见未来” 马石油润滑油山东工厂二期项目启用[J]. 汽车与配件 2017(13)

- [22].常规润滑油工厂总工艺流程及路线设计总结[J]. 化工管理 2017(08)

- [23].身怀绝技 马石油优安力润滑油上市[J]. 商用汽车新闻 2017(26)

- [24].润滑油变黑是该换了吗?[J]. 汽车维修与保养 2016(06)

- [25].润滑油系列[J]. 中国摄影 2015(09)

- [26].“五举措”提高润滑油销售[J]. 全国商情 2013(12)

- [27].润滑油2019年分类索引[J]. 润滑油 2019(06)

- [28].润滑油漆膜的成因及其消除方法[J]. 润滑油 2020(01)

- [29].大型机械设备润滑油换型方案论述[J]. 中国设备工程 2020(06)

- [30].“技术+市场”模式在润滑油营销工作中的探索与实践[J]. 石油商技 2020(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3c8cfa044474376f25269962.html