# 汽车舱边梁后段钢板的工艺优化

### 论文摘要

针对汽车舱边梁高强度钢板在板料成形时存在的诸多问题,介绍了高强度钢板成形原理,并针对某款汽车舱边梁后段采用高强度钢板时存在的回弹问题,建立了结构模型和数学模型。对三种高强度材料零件的冲压工序进行了仿真分析,从而选择了HC500-780DP型号钢材。借助AutoForm软件对所选择的钢材进行工艺分析和动态仿真,通过改变拉延筋参数,将高强度钢板零件的最大减薄率控制在12.5%,以符合工艺要求。最后,将仿真结果与实际工序相结合,在拉延工序中增加了工艺鼓包,使得高强度钢板的工艺性能得到优化。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 花维维,张振东,周焱

关键词: 型号钢材,回弹,动态仿真,工艺优化

来源: 能源研究与信息 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,汽车工业

单位: 上海理工大学机械工程学院

分类号: TG386;U466

DOI: 10.13259/j.cnki.eri.2019.03.008

页码: 169-174

总页数: 6

文件大小: 1457K

下载量: 10

### 相关论文文献

- [1].拆解高强度钢板的工艺改善[J]. 汽车与驾驶维修(维修版) 2020(06)

- [2].30CrNiMo超高强度钢板硬度不合格原因分析[J]. 物理测试 2020(05)

- [3].超高强度钢板纵梁折弯工艺开发[J]. 汽车工艺与材料 2017(05)

- [4].液压支架用高强度钢板和无缝钢管发展与技术标准[J]. 煤矿机械 2015(07)

- [5].CrNiMo-CrNi3Mo-CrNiMo三层复合超高强度钢板开发[J]. 特殊钢 2020(03)

- [6].冷轧高强度钢板生产工艺探讨[J]. 轧钢 2016(01)

- [7].国内汽车用高强度钢板的应用[J]. 汽车工程师 2011(10)

- [8].先进高强度钢板的冲压和焊接[J]. 汽车工艺与材料 2010(04)

- [9].先进高强度钢板的冲压成形特性及其应用[J]. 塑性工程学报 2009(04)

- [10].高强度钢板：专用车轻量化的首选[J]. 专用汽车 2008(07)

- [11].高强度钢板U形件回弹的模拟分析及实验验证[J]. 福建信息技术教育 2011(03)

- [12].大型储罐用高强度钢板国产化开发[J]. 压力容器 2013(04)

- [13].具有优良性能的新型高强度钢板[J]. 汽车工艺与材料 2010(01)

- [14].高强度钢板的研究与应用[J]. 热加工工艺 2010(14)

- [15].汽车面板用高性能高强度钢板[J]. 鞍钢技术 2008(02)

- [16].车身高强度钢板冲压成形有限元分析[J]. 计量与测试技术 2018(04)

- [17].高强度钢板热冲压水冷模具设计分析[J]. 中国设备工程 2017(06)

- [18].高强度钢板焊接的改进工艺探讨[J]. 赤子(上中旬) 2014(15)

- [19].专用车构件高强度钢板强度等代设计中的板厚计算[J]. 专用汽车 2009(01)

- [20].JFE生产的1180MPa高强度钢板上市[J]. 上海金属 2008(03)

- [21].国内高强度钢板呈现批量使用趋势 高强度钢板在专用车上的应用研讨会成功举办[J]. 专用汽车 2008(06)

- [22].汽车上的新材料 80%你都叫不上名[J]. 经营者(汽车消费报告) 2015(09)

- [23].析出物对高强度钢板不同温度回火后性能的影响（英文）[J]. 材料热处理学报 2019(03)

- [24].基于胀弯成形的高强度钢板回弹特性实验与分析[J]. 塑性工程学报 2009(02)

- [25].高强度钢板与合金铸钢的异种钢焊接工艺研究[J]. 矿山机械 2008(24)

- [26].海洋风电用高强度钢板的研制[J]. 宽厚板 2017(01)

- [27].复合模压制高强度钢板下侧门问题分析与解决措施[J]. 铁道车辆 2015(05)

- [28].高强度钢板的预热焊接处理[J]. 中国新技术新产品 2015(14)

- [29].610MPa级大型石油储罐用高强度钢板的开发[J]. 钢铁研究学报 2008(11)

- [30].汽车用先进高强度钢板的发展方向[J]. 涟钢科技与管理 2012(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3cb4486aae7c6bdeb11092ab.html