# 液/液萃取-气相色谱/三重四极杆质谱联用法测定水中24种半挥发性有机物

### 论文摘要

建立了液/液萃取-气相色谱/三重四极杆质谱联用法（GC/MS/MS）测定水中24种半挥发性有机物的方法。采用二氯甲烷萃取、多反应监测（MRM）扫描、氘代同位素混合内标定量;0.1～2.0 mg/L质量浓度范围内线性响应良好（响应因子RF的RSD （相对标准偏差）<20%）;检出限0.16～0.49μg/L,测定下限0.64～1.96μg/L;RSD范围9.44%～17.2%;目标化合物加标回收率范围73.1%～103.7%,替代物加标回收率范围78.7%～96.8%;该方法抗干扰性强、灵敏度高、定性定量准确,较适用于饮用水源、地表水、地下水、工业废水等环境水体中SVOCs检测。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验部分

- 1.1 仪器与试剂

- 1.2 标准物质

- 1.3 GC/MS/MS条件

- 1.3.1 GC条件

- 1.3.2 MS/MS条件

- 1.4 试验方法

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 萃取溶剂选择

- 2.2 IS和SS选择

- 2.3 MRM条件选择

- 3 方法主要性能指标

- 3.1 线性范围和检出限、测定下限

- 3.2 精密度和准确度

- 3.3 实样检测

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘斌,孙红梅,陈山,朱玉梅

关键词: 液萃取,气相色谱,三重四极杆质谱,半挥发性有机物

来源: 环境科技 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 江苏省盐城环境监测中心

分类号: X832

页码: 64-69

总页数: 6

文件大小: 257K

下载量: 123

### 相关论文文献

- [1].饮用水源半挥发性有机物的一种测定方法[J]. 泉州师范学院学报 2017(06)

- [2].土壤中半挥发性有机物前处理方法的比较研究[J]. 环境与发展 2019(09)

- [3].全自动固相萃取-气相色谱质谱联用仪测定水中半挥发性有机物的研究[J]. 环境与发展 2019(10)

- [4].水中半挥发性有机物分析方法研究进展[J]. 广东化工 2013(19)

- [5].固相萃取-气质联用测定水中半挥发性有机物研究[J]. 舰船科学技术 2010(12)

- [6].水中23种半挥发性有机物三重四极杆气相色谱质谱联用测定法[J]. 职业与健康 2017(24)

- [7].固相微萃取—气相色谱—质谱法测定饮用水中25种半挥发性有机物[J]. 环境卫生学杂志 2018(04)

- [8].长江口表层沉积物中半挥发性有机物的分布[J]. 环境科学研究 2008(02)

- [9].固相萃取—气相色谱/质谱法测定水中半挥发性有机物[J]. 节能与环保 2019(05)

- [10].固相萃取/GC-MS法测定饮用水中7种半挥发性有机物[J]. 化工管理 2016(32)

- [11].气相色谱质谱法筛查分析土壤中147种半挥发性有机物[J]. 环境化学 2017(10)

- [12].固相萃取——气相质谱法测定水中17种半挥发性有机物[J]. 化工设计通讯 2019(08)

- [13].短程选择离子扫描气相色谱-质谱法检测水中15种半挥发性有机物[J]. 岩矿测试 2008(06)

- [14].GC-MS联用技术测定水中挥发性有机物的监测方法研究[J]. 科技视界 2018(10)

- [15].固相萃取-气质联用测定饮用水中七类半挥发性有机物[J]. 环境与职业医学 2018(07)

- [16].力合科技首次展出半挥发性有机物在线检测模块[J]. 化学分析计量 2015(04)

- [17].大体积固相萃取-气相色谱-质谱法测定生活饮用水中18种半挥发性有机物的实验研究[J]. 预防医学论坛 2019(02)

- [18].利用数模评估半挥发性有机物的室内停留时间[J]. 中国环境科学 2013(11)

- [19].运用SPE/GC-MS检测杭州市水源的半挥发性有机物[J]. 广东化工 2013(12)

- [20].土壤中半挥发性有机物(SVOCs)不同提取方法比较研究[J]. 广州化工 2018(03)

- [21].气相色谱-质谱联用测定饮用水源中半挥发性有机物[J]. 福建分析测试 2013(02)

- [22].SPME arrow测定生活饮用水中的半挥发性有机物[J]. 环境化学 2017(11)

- [23].固相萃取GC/MS法同时测定水中20种半挥发性有机物[J]. 河南预防医学杂志 2018(10)

- [24].关注雾霾健康风险[J]. 中国医院院长 2013(02)

- [25].生物慢滤降解微污染水中半挥发性有机物的实验研究[J]. 环境科学与技术 2013(S1)

- [26].水质难溶性半挥发性有机物的痕量测定研究[J]. 广州化工 2018(10)

- [27].土壤中半挥发性有机物前处理方法探析[J]. 资源节约与环保 2016(10)

- [28].昆明地区地表水有机物污染现状简析[J]. 低碳世界 2020(06)

- [29].离子液体富集-热脱附-气相色谱-质谱联用法测定空气中半挥发性有机物[J]. 分析化学 2014(04)

- [30].全自动固相萃取-气相色谱串联质谱法检测水中的半挥发性有机物[J]. 当代化工 2017(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3ce76564d14615e7b480f41f.html