# 基于能量法的多轴疲劳寿命预测方法

### 论文摘要

多轴疲劳寿命预测对于确保工程构件的安全性及经济性具有重要意义,其中损伤参量的选取对于预测结果的精度具有关键影响作用.Smith-Watson-Topper（SWT）能量参数是目前常用的损伤参量,但由于仅考虑了拉伸应变能对材料损伤的贡献,因此其常做出偏于危险的预测结果.针对此问题,Glinka及Chen-Xu-Huang（CXH）能量参数被相继提出.然而试验验证表明:Glinka参数通常仅适用于以剪切型失效为主要失效模式的材料,CXH参数则易给出过于保守的预测结果.为提高SWT参数对各种材料与加载路径的适用性,论文在评估Glinka及CXH参数的基础上,提出了两个修正的SWT能量参数,并建立起了一个统一的多轴疲劳寿命预测模型.针对不同的疲劳失效形式,所提出的能量参数不仅可考虑平均应力效应,且可同时包括临界面上不同加载方向对材料损伤的影响.通过六种材料的多轴疲劳试验数据对新模型、SWT模型、Glinka模型及CXH模型进行了验证,结果显示新模型比其他三种模型具有更好的寿命预测精度及稳定性.

### 论文目录

- 0 引言

- 1 临界平面的确定

- 2 临界面能量模型

- 2.1 SWT模型

- 2.2 Glinka模型

- 2.3 CXH模型

- 2.4 新模型

- 3 试验数据及模型评估

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 甘磊,吴昊,仲政

关键词: 多轴疲劳,能量法,临界平面,寿命预测

来源: 固体力学学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 力学

单位: 同济大学航空航天与力学学院,哈尔滨工业大学(深圳)理学院

基金: 国家自然科学基金项目(11572227,11772106),深圳市基础研究(自由探索)项目(JCYJ20170307151049286)资助

分类号: O346.2

DOI: 10.19636/j.cnki.cjsm42-1250/o3.2019.007

页码: 260-268

总页数: 9

文件大小: 342K

下载量: 448

### 相关论文文献

- [1].半挂车车架多轴疲劳寿命研究[J]. 汽车技术 2012(09)

- [2].7075航空铝合金原位腐蚀-多轴疲劳行为分析[J]. 中国机械工程 2019(05)

- [3].小水线面双体船连接桥结构多轴疲劳分析方法[J]. 哈尔滨工程大学学报 2011(06)

- [4].预腐蚀和交替腐蚀作用下航空铝合金多轴疲劳行为及寿命预测[J]. 航空学报 2019(04)

- [5].多轴疲劳寿命预测方法[J]. 失效分析与预防 2017(05)

- [6].有限变形下一种橡胶多轴疲劳损伤参量的计算[J]. 机械设计与制造 2016(05)

- [7].多轴疲劳测试方法的数值仿真[J]. 计量与测试技术 2010(04)

- [8].基于改进多轴疲劳模型的曲轴疲劳研究[J]. 机电工程 2019(08)

- [9].变幅多轴疲劳寿命分析方法对比[J]. 北京航空航天大学学报 2018(10)

- [10].考虑残余应力的焊接结构多轴疲劳准则[J]. 焊接学报 2017(11)

- [11].一种新的多轴缺口疲劳寿命预测方法[J]. 江苏航空 2014(03)

- [12].基于多轴疲劳理论的曲轴结构等效疲劳研究[J]. 汽车工程 2016(08)

- [13].基于IIW准则的焊接接头多轴疲劳强度评估[J]. 船舶工程 2019(07)

- [14].铁路行业焊接接头多轴疲劳强度评估方法[J]. 内燃机与配件 2018(02)

- [15].基于JAVA的多轴疲劳寿命可视化平台开发[J]. 科学技术与工程 2018(21)

- [16].套管钻井多轴疲劳试验与可靠性研究[J]. 石油机械 2009(05)

- [17].焊接结构多轴疲劳寿命预测结构应力法[J]. 船舶力学 2014(10)

- [18].燃气轮机涡轮叶片多轴疲劳/蠕变寿命研究[J]. 燃气涡轮试验与研究 2009(02)

- [19].基于临界面-损伤参量法的高压涡轮盘多轴疲劳寿命预测[J]. 航空学报 2018(09)

- [20].1.5 MW风电叶片多轴疲劳寿命分析[J]. 太阳能学报 2020(05)

- [21].岸桥大车平衡梁腹板结构的多轴疲劳试验研究[J]. 中国工程机械学报 2016(01)

- [22].航空发动机低压中介主轴多轴疲劳寿命预测[J]. 燃气涡轮试验与研究 2017(05)

- [23].基于临界面法及应变路径多轴疲劳寿命预测模型概述[J]. 机械强度 2019(01)

- [24].基于缺口应力法的IIW多轴疲劳准则分析[J]. 焊接学报 2019(07)

- [25].钢桥面板U肋嵌补段对接焊缝多轴疲劳特征[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [26].TC4钛合金缺口件多轴疲劳危险点的确定方法[J]. 江苏航空 2017(03)

- [27].多轴疲劳模型对比研究及其在核电结构热疲劳寿命预测中的应用[J]. 原子能科学技术 2018(04)

- [28].基于临界面法的1CrMoV转子钢多轴疲劳寿命预测方法研究[J]. 机械强度 2013(01)

- [29].基于损伤累积理论的多轴疲劳寿命预测方法[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(04)

- [30].基于应力不变量的多轴疲劳寿命预测方法[J]. 装备制造技术 2019(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3d0084de97f44f7495ebd541.html