# 混杂纤维混凝土高温后力学性能研究

### 论文摘要

为研究玄武岩-纤维素混杂纤维混凝土高温后的力学性能,对不同玄武岩纤维长度（6 mm、12 mm、30 mm）及不同温度（20℃、200℃、400℃、600℃）下的混杂纤维混凝土进行了立方体抗压及劈裂抗拉试验。结果表明:普通混凝土在200℃下抗压强度达到峰值,而混杂纤维混凝土的抗压强度则在400℃时达到最高,随后抗压强度逐渐减小;普通混凝土与纤维混凝土的劈裂抗拉强度均随温度升高而下降,600℃后,混凝土的劈裂抗拉强度残余率仅剩64.9%;当玄武岩纤维长度为12 mm时,混杂纤维混凝土的耐高温能力最强,在600℃时,其抗压强度、劈裂抗拉强度残余率分别为84.8%、68.6%。

### 论文目录

- 1 试 验

- 1.1 试验材料

- 1.2 试验配合比

- 1.3 试件制作及试验方法

- 2 试验结果及分析

- 2.1 高温后试件的表观特征

- 2.2 高温后混凝土立方体抗压强度的变化

- 2.3 高温后混凝土劈裂抗拉强度的变化

- 2.4 机理分析

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 董玉洁,刘华新,李庆文,王学志,白雅嘉

关键词: 混杂纤维混凝土,高温,抗压强度,劈裂抗拉强度

来源: 玻璃钢/复合材料 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 辽宁工业大学土木建筑工程学院

基金: 辽宁省自然科学基金(2015020208)

分类号: TU528.572

页码: 62-65+70

总页数: 5

文件大小: 841K

下载量: 332

### 相关论文文献

- [1].钢-聚丙烯混杂纤维混凝土压力管道有限元分析[J]. 人民珠江 2020(02)

- [2].高温后混杂纤维混凝土力学性能试验研究[J]. 铁道科学与工程学报 2020(05)

- [3].混杂纤维混凝土力学性能研究现状与进展[J]. 科技风 2020(24)

- [4].混杂纤维混凝土的研究现状[J]. 建材发展导向 2019(20)

- [5].碳纤维混杂纤维混凝土高温后力学性能试验研究[J]. 山西建筑 2016(13)

- [6].道桥加固过程中预应力碳玻混杂纤维布应用的实证分析[J]. 工程建设与设计 2016(06)

- [7].钢-聚丙烯混杂纤维配筋混凝土抗裂性能试验[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [8].基于正交试验和灰色系统理论的混杂纤维混凝土抗压强度的研究[J]. 水利与建筑工程学报 2020(03)

- [9].混杂纤维人造花岗岩超精密摆线轮成形磨床床身的动静态特性研究（英文）[J]. 机床与液压 2020(12)

- [10].混杂纤维改善混凝土高温性能分析[J]. 中国科技信息 2020(19)

- [11].混杂纤维混凝土研究现状[J]. 混凝土 2018(03)

- [12].钢-聚丙烯混杂纤维混凝土真三轴应力-应变关系试验研究[J]. 施工技术 2016(S2)

- [13].玄武岩-聚丙烯混杂纤维混凝土的研究进展[J]. 混凝土世界 2017(05)

- [14].混杂纤维混凝土二维随机建模方法[J]. 武汉理工大学学报 2015(04)

- [15].高强混杂纤维混凝土抗侵彻性能试验研究[J]. 防护工程 2012(05)

- [16].混杂纤维混凝土在地铁管片中的应用[J]. 混凝土与水泥制品 2011(01)

- [17].碳-芳混杂纤维布加固木梁抗剪性能分析[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [18].混杂纤维混凝土性能的试验研究[J]. 北华大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [19].钢-聚丙烯混杂纤维混凝土与变形钢筋粘结破坏试验研究[J]. 水利水电技术 2020(01)

- [20].单轴受压下混杂纤维延性材料的超声波速特征[J]. 建筑材料学报 2019(01)

- [21].混杂纤维混凝土单轴受压本构模型[J]. 北京工业大学学报 2019(10)

- [22].混杂纤维混凝土的研究进展[J]. 材料科学与工程学报 2018(03)

- [23].钢-聚丙烯混杂纤维混凝土碳化性能试验研究[J]. 四川建筑科学研究 2016(06)

- [24].混杂纤维混凝土弯曲韧性评价体系[J]. 土木工程与管理学报 2017(02)

- [25].钢-聚丙烯混杂纤维混凝土静态压缩力学性能试验[J]. 混凝土 2016(02)

- [26].聚乙烯醇、玄武岩混杂纤维混凝土性能研究[J]. 工程与建设 2015(01)

- [27].钢-聚丙烯混杂纤维混凝土柱抗震承载力试验研究[J]. 建筑结构学报 2014(08)

- [28].较高韧性混杂纤维混凝土弯曲抗拉性能试验研究[J]. 混凝土与水泥制品 2011(04)

- [29].混杂纤维混凝土力学性能研究[J]. 福建建筑 2008(10)

- [30].混杂纤维水泥基复合材料轴心受压应力-应变关系研究[J]. 工业建筑 2019(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3d47dc9e0779f9063ca037ba.html