# 烧结温度对Er掺杂Bi4Ti3O12陶瓷发光性能的影响

### 论文摘要

近些年,稀土掺杂铋层状结构铁电体（BLSFs）的上转换发光引起了学术界广泛关注,特别是,以单晶、晶粒取向/织构陶瓷和玻璃陶瓷形式存在的可用性Bi4Ti3O12促进了对上转换（UC）发光的研究。采用固相法制备了Bi4-0.05Er0.05Ti3O12铋层状压电陶瓷,利用XRD粉末衍射,SEM扫描电镜和F-4500FL光度计研究了烧结温度对陶瓷样品的上转换发光性能的影响。研究发现,烧结温度分别为950℃,1000℃,1050℃,1100℃和1150℃的陶瓷样品均为单一的正交相。在一定烧结温度范围内,随着烧结温度升高,晶粒尺寸变大,层状特征越明显,气孔度显著降低,UC发光强度增强,而当烧结温度高于1150℃时,UC发光强度急剧下降,与高温加剧Bi3+的挥发有关。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验

- 2 结果与讨论

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 万萍,余峰,骆雯琴,孙丽,何勇涛

关键词: 烧结温度,上转换

来源: 陶瓷学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 景德镇陶瓷大学

基金: 国家自然科学基金(51762023,51962013),江西省重点研发计划(20171BBE50006,20192ACB80007,20192ACB80004)

分类号: TQ174.758.23

DOI: 10.13957/j.cnki.tcxb.2019.06.017

页码: 805-809

总页数: 5

文件大小: 1173K

下载量: 65

### 相关论文文献

- [1].未极化Bi_4Ti_3O_(12)-Bi_2Al_4O_9-Bi_2O_3复合陶瓷的压电各向异性[J]. 压电与声光 2010(05)

- [2].球形Bi_4Ti_3O_(12)制备及其可见光催化性能[J]. 无机化学学报 2017(03)

- [3].微波辅助低温合成Bi_4Ti_3O_(12)纳米晶及其性能研究[J]. 人工晶体学报 2015(12)

- [4].浸渍提拉法合成Bi_4Ti_3O_(12)基复合薄膜及其光催化性能[J]. 稀有金属材料与工程 2013(S1)

- [5].Bi_4Ti_3O_(12)/TiO_2异质结的原位制备及其光化学性能研究[J]. 现代化工 2017(10)

- [6].Bi_4Ti_3O_(12)/TiO_2异质结的制备及其光催化性能[J]. 材料研究学报 2014(07)

- [7].Bi_4Ti_3O_(12)的熔盐法制备及改性研究进展[J]. 材料导报 2008(12)

- [8].Bi_4Ti_3O_(12)铁电薄膜飞秒三阶非线性光学性能研究[J]. 现代应用物理 2015(02)

- [9].熔盐法制备Bi_4Ti_3O_(12)粉体显微形貌的研究[J]. 电子元件与材料 2008(10)

- [10].助溶剂法生长Bi_4Ti_3O_(12)单晶的形貌和缺陷研究[J]. 青岛大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [11].Bi_4Ti_3O_(12)对0.1BiYbO_3-0.9PbTiO_3压电陶瓷结构和性能的影响[J]. 压电与声光 2010(01)

- [12].s杂Bi_4Ti_3O_(12)铁电陶瓷的制备及其铁电性研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [13].Bi_4Ti_3O_(12)/BiOBr复合材料的溶剂热合成及可见光催化性能[J]. 人工晶体学报 2020(01)

- [14].La掺杂Bi_4Ti_3O_(12)薄膜的制备与光电性能研究[J]. 电子元件与材料 2020(07)

- [15].Bi_4Ti_3O_(12)掺杂(Ba,Sr)TiO_3基电容器陶瓷介电性能研究[J]. 中国陶瓷 2017(04)

- [16].不同络合剂对溶胶-凝胶法制备Bi_4Ti_3O_(12)粉体性能的影响[J]. 宁夏工程技术 2015(01)

- [17].Nb改性Bi_4Ti_3O_(12)高温压电陶瓷的研究[J]. 无机材料学报 2010(11)

- [18].W~(6+)改性对Bi_4Ti_3O_(12)高温压电陶瓷电性能影响研究（英文）[J]. 陶瓷学报 2020(01)

- [19].微结构对Eu掺杂Bi_4Ti_3O_(12)铁电薄膜铁电性能的影响[J]. 物理学报 2011(02)

- [20].Bi_4Ti_3O_(12)纳米纤维的制备与压电发电性能研究[J]. 电子元件与材料 2017(10)

- [21].偏化学计量比熔盐法合成Bi_4Ti_3O_(12)晶化过程研究[J]. 材料导报 2010(18)

- [22].Nb掺杂Bi_4Ti_3O_(12)陶瓷的微结构与介电性能研究[J]. 材料导报 2009(04)

- [23].A、B位掺杂对Bi_4Ti_3O_(12)陶瓷结构和介电性能的影响[J]. 科技经济导刊 2017(01)

- [24].退火温度及气氛对Bi_4Ti_3O_(12)光致发光的影响[J]. 压电与声光 2015(04)

- [25].烧结温度对片状Bi_4Ti_3O_(12)晶体光催化性能的影响[J]. 材料热处理学报 2014(01)

- [26].稀土掺杂Bi_4Ti_3O_(12)铁电薄膜取向生长回线动力学研究[J]. 山西大同大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [27].不同形貌Bi_4Ti_3O_(12)粒子的可控合成及光催化性能(英文)[J]. 物理化学学报 2013(02)

- [28].温度小区域突变因素对Bi_4Ti_3O_(12)纳米材料形貌和结构的影响[J]. 科技通报 2016(06)

- [29].Bi_4Ti_3O_(12)铁电薄膜的制备及研究进展[J]. 电工材料 2008(03)

- [30].La~(3+)、Nd~(3+)掺杂对Bi_4Ti_3O_(12)纳米薄膜铁电和介电性能的优化（英文）[J]. 硅酸盐学报 2016(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3d66299956717e2e0e3801db.html