# 暖通空调设计

广东志高暖通设备股份有限公司528244

摘要：本文分析暖通空调设计存在的问题及策略，并提出有效的设计思路进行改进，全面了解设计要点。

关键词：暖通空调；设计；问题；新思路；要点

引言

随着人们对居住条件的要求逐步提高，暖通空调得到普遍使用，在建筑物中安装暖通空调作为一项技术性工作，在其设计、安装的过程中经常会遇到一些问题，为了能够解决这些问题，必须首先认识到哪些问题的存在，然后针对这些问题，提出相应的解决策略。

1暖通空调设计中存在的问题

1.1设置过多的供暖入口

暖通空调设计供暖入口时，应该根据室内供暖系统的合理性和室外管线衔接的合理性进行设计，但是目前我国多数暖通空调设计人员在设置供暖入口时，只考虑到室内系统设计的方便，却严重忽略了室外管网系统，甚至不根据室内和室外的实际情况，设置了较多的供暖入口。过多的供暖入口不仅会给外线施工造成一定的麻烦，也会给室内系统调节带来不便。

1.2供暖系统设计不符合规范

目前，我国大部分地区的供暖系统设计都不符合规范的要求，例如，在设计供暖系统时不考虑系统运行调节和维修管理的正常施工，设计出的供暖系统只是由一条主立管引进，然后分几个环路，分环上不设置相应的阀门；有些地区的供暖管道布置不根据建筑的特征，而是直接布置出于建筑专业不协调或者将供暖立管直接布置在窗户上，这样一来既影响空调的正常使用，也会影响室内和室外的外观；有些地方在设计供暖系统时将系统设计为双侧连接，并且不能将两侧的热负荷和散热器数量进行对称设计，回水支管原本不应该取用相同的管径，设计人员却在设计时取用相同管径等。

1.3暖通空调设计人员与自控设计人员不能充分沟通

如今，很多本科专业课程中都设置了自动控制方面的专业课，但是在实际工作中很多人暖通空调设计人员由于不经常应用自动控制知识，在暖通空调设计过程中对自控系统知识变得生疏。但是，在暖通空调设计过程中必须应用自控系统的相关知识，有些设计人员便会在设计图纸中提出“此部分由自控系用解决”的建议，这就使得暖通空调设计过程中没有完整的前后连接，在施工过程中出现各种问题更是在所难免。更严重的是，在一些民用建筑设计院中，暖通空调与弱电专业的设计人员都将自控系统作为二次设计的内容交由自控承包商负责，这就容易导致失控风险发生。

2暖通空调设计中问题的解决措施

2.1对入口装置问题的解决

在设计入口装置的过程中设计人员应该遵循采暖通风和空气调节设计规范的严格规定，在设计热水采暖系统时，应该全面考虑到供回水管上装置的设备，以供暖通空调在使用和维修过程中能够有一定的参照标准，一般来说应该在供回水总管上设置温度计、压力表、除尘器和热量计。

在设计入口装置时，设计人员可以对热力入口的供水管进行详细的分析，对于特殊的用户可以在供水管上设置两级过滤器，一方面保证用户的安全使用空调，另一方面确保暖通空调的使用寿命，对于一级过滤器应该设计为3毫米孔径的粗过滤器，二级过滤器则可以设计成60目的，而回水管上设置的过滤网要大于60目的过滤器。

在供回水支管引入室内之前，应该在管上假装泄水旋塞，这样可以避免因管井内入户前支管下翻处的弯头内堵住大量的细沙粒而造成水管严重堵塞。

2.2暖通空调设计人员不断提高自身水平

暖通空调在设计过程中之所以会出现众多不符合规范、不合理的设计，主要是因为暖通空调设计人员的专业水平和技术水平较低。为了能够从根本上解决暖通空调设计中出现的各种不规范、不合理的问题，必须提高设计人员的专业水平和技术水平。

首先，设计人员要提高自身的技术水平，在设计之前应该认识到暖通空调效果和运行是密切相关的，在设计过程中注重建筑的使用状态和室外气候等关键影响因素。在暖通设计部门中推崇“以全年为基础的设计”，改变目前仅以冬夏两个设计点为基准的设计做法。

其次，暖通空调设计人员还应该学习和了解与自控系统相关的知识，并且将自身的专业技术知识与自控系统设计技术知识进行有效结合学习和掌握，与自控系统设计人员进行经常性的沟通，在完善自身专业技能基础上，提高综合技能水平。

2.3对暖通设计进行分工调整

目前，我国很多暖通空调设计单位将自控系统的工作完全交由系统承包商来完成，这样看似符合专业化的分工原则，实际上这样做的风险是非常大的，因为承包商中设计人员的专业技术水平如何、责任心的强弱、商业利益的大小等都无从了解，如果承包商中多方面条件不满足要求，那么设计出的自控系统必然会影响整个暖通空调设计的质量，对日后的施工、调试和运行都会产生较大的影响。相反的，为了加强设计人员对暖通空调设计项目的整体把控，应该提高设计院的地位，加大对设计院的重视。

与此同时，设计院的自控设计人员也应该与时俱进，不仅仅要熟练掌握本身专业的技术，还应该尽可能对暖通空调专业的基础知识进行一定的了解，或者与暖通空调设计人员不断进行沟通和交流断进行，对暖通空调设计的要求和规范要做到心中有数，为后续工作打下良好的基础。

3暖通空调设计思路

3.1方案设计

当前，暖通空调系统设计中最为常用的方案是：在保证能源消耗量少，室内质量高的情况下，设置风量可调节的送风系统、除/加湿空调系统等。为更好均衡冷热源所形成的热量，可选用辐射形式供冷供暖。暖通空调系统中的辐射吊顶应通过和置换式送风的结合，将新风借助下送风的方式送至室内，这样不但能保证室内环境、空气质量，还能保证室内热量的充足。而冬季空调加湿方案的实施，不仅能保证室内质量，还能满足室内湿度需求，提高用户的生活质量。

3.2水源、地源热泵空调系统

所谓的水源热泵空调系统是将地下水、地源热泵空调系统是将土壤等作为冷热源的方式。土壤是相对合适的热源，温度、湿度适宜，热量存储效果显著，一般来讲，地源热泵能保证全年稳定的运行，无需其他设备辅助，实现最终的冬暖夏凉目的。对于实施深井回灌方式的水源热泵来讲，因抽出地下水后经由转换器回流至地下，属于全封闭的灌流方式，因此，该系统无需使用任何的水资源，也不会污染地下水。

3.3通风系统

建筑工程施工中，因装修材料中含有相对较多的有毒物质，造成室内环境污染。故而，建筑工程的暖通空调应选用相对良好的通风系统，这样不但能满足正常的通风需求，还能提高室内环境质量。

3.4蒸发冷却技术

蒸发冷却技术是一种绿色技术，以直接蒸发冷却、间接蒸发冷却为主。该技术将水作为冷却剂，能在保证空调系统正常运行的同时，预防环境污染。并且，和机械制冷技术相比，蒸发冷却技术中存在的COP值相对较大，制冷期间无需消耗压缩功，是当前比较常用的绿色空调技术。

4暖通空调的设计要点

4.1循环水泵型号的选择

暖通空调系统的设计过程中，循环水泵型号的选择是非常重要的。若系统运行中循环水量相对较大，将影响整个系统的正常运行，增加维修成本。因此，实际设计期间，应按照时间段的不同科学、合理的调整冷负荷、扬程，并适当控制水泵总量。同时，按照相关要求调节变频泵速度，尽最大限度的减少能源的消耗量。

4.2空调通风

暖通空调的通风系统设计过程中，因各种因素的影响，易出现装机容量大的现象，发生原因包括：通风系统设计中，未全面考虑不同类型的安全性，间接导致装机容量超过实际预算；通风系统设计期间，部分人员仍使用相对传统的估算方法，未从实际情况准确计算，使所得装机容量大于实际容量，造成能源大量浪费。

4.3合理设计供暖系统

暖通空调的通风、采暖等系统设计期间，均应按照规范性的设计性的标准，并合理设计系统的入口设备。热水系统设计中，需在入口安装温度计、除污器，在工程设计要求下设置热量计。暖通空调系统入口总量的设置中，全面考量系统的合理性、可行性，重点分析管线的布置形式。对于建筑工程的楼梯间而言，应单独设置机散热器供热，若房间相邻，可用立管连接房间内的散热器。从实际情况来看，楼梯间的散热器机封闭性不强，易出现各种故障，影响系统的正常运行。同时，若建筑工程中存在商铺，还应根据工程的设计规范，在公共场所设置单独的热计量设备、暖通装置。总之，只有科学、合理的设计供暖系统，才能在保证热能正常供应的情况下，提高室内舒适度。

4.4提高暖通空调的操作性、调节性

在对暖通空调系统进行设计时，必须保证每位设计人员借助有效措施提高设计方案的操作性，充分发挥系统作用，体现暖通空调系统的实用价值。若暖通空调系统性能良好，就能根据环境、天气变化及时调节负荷量，实现最终的节能、环保目的。

5结束语

伴随着生活质量的提高，节能、环保、舒适的暖通空调系统成为建筑工程的设计主流。且随着高层建筑的增加，给暖通空调系统带来诸多机遇，但系统的设计却存在系列挑战。因此，暖通空调设计中需充分了解潜在性问题，并制定有效思路进行改进，全面了解系统设计要点，合理选择循环水泵型号，规范设计方案，以在保证暖通空调系统设计质量的同时，实现节约能源的目的。

参考文献：

[1]暖通空调方案设计应注意的问题探讨[J].吴春雨，蔡凯.黑龙江科技信息.2010（12）

[2]暖通空调设计方案的技术经济比较研究[J].郦景玉.中国新技术新产品.2009（03）

[3]暖通空调的节能途径及设计方向分析[J].张旺，靳世旗.科技展望.2015（23）

[4]高层建筑暖通空调设计要点分析[J].曾应贤，吴全胜.建材与装饰.2015（48）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3d81536511315167c2c8aefd.html