# 选择性激光熔融脉冲加工工艺参数的研究

### 论文摘要

选择性激光熔融(Selective Laser Melting,SLM)作为增材制造技术中的一种,因可以直接成形高密度、高精度、与锻造工件性能相当的金属工件,被广泛的应用于汽车制造、航天航空等领域。关于选择性激光熔融加工参数的研究大都基于连续激光工作模式,而脉冲激光因具有输入能量便于控制、激光作用时间较短等特点,使其在选择性激光熔融加工过程中具有一定的优势,成为当前研究的热点。本文通过测量不同脉冲作用时间下激光设定功率对应的实际激光输出功率,分析了脉冲模式下激光各参数之间的关系。通过控制扫描速率选择合适的点距离,在不同脉冲作用时间和激光输出功率下,研究了加工参数对成形单熔点和单熔道的影响,为成形多层实体工件积累了重要的基础数据。分析了脉冲激光特有加工参数对多层实体工件质量的影响,通过研究不同脉冲作用时间下工件表面温度的变化情况,优化了脉冲加工工艺参数。探讨了激光开关光延迟等其它参数对成形工件质量的影响。结果表明,在脉冲模式下,激光设定功率并不总是等于激光实际的输出功率,脉冲峰值功率不能超过连续输出模式下的最大功率;当输入相同能量时,脉冲作用时间越长,单熔点和单熔道的宽度越宽,并且在成形熔道周围产生的热影响区越明显;在成形过程中,不能只关注输入能量,还应考虑脉冲作用时间产生的影响;减小脉冲作用时间,有利于提高薄壁工件的表面质量,有利于减少成形实体工件时产生的热积累。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 选择性激光熔融技术的工作原理及优点

- 1.3 选择性激光熔融技术的研究现状

- 1.3.1 选择性激光熔融成形设备研究进展

- 1.3.2 选择性激光熔融成形工艺参数研究进展

- 1.4 选择性激光熔融成形存在的主要问题

- 1.5 研究的目的及主要内容

- 第二章 实验设备及实验材料

- 2.1 实验设备

- 2.1.1 光路系统

- 2.1.2 激光器和水冷机

- 2.1.3 铺粉系统

- 2.1.4 气体保护系统

- 2.2 实验材料

- 2.3 测试设备

- 第三章 脉冲加工工艺参数的基础研究

- 3.1 激光参数

- 3.2 其他加工参数

- 3.3 激光输出功率和脉冲作用时间的关系

- 3.4 单熔点实验研究

- 3.5 单熔道实验研究

- 3.5.1 点距离对单熔道宽度和形貌的影响

- 3.5.2 脉冲作用时间对单熔道宽度和形貌的影响

- 3.6 本章小结

- 第四章 多层实体工件成形实验

- 4.1 扫描策略的选取

- 4.2 加工参数对多层实体工件成形质量及性能的影响

- 4.2.1 扫描间隔对多层实体工件成形质量及性能的影响

- 4.2.2 点距离对多层实体工件成形质量及性能的影响

- 4.2.3 脉冲作用时间对多层实体工件成形质量的影响

- 4.3 其它因素对实体工件成形质量的影响

- 4.3.1 激光开关光延迟对实体工件成形质量的影响

- 4.3.2 边框扫描对实体工件成形质量的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 脉冲作用时间对多层实体工件表面温度的影响

- 5.1 测温平台

- 5.1.1 红外测温仪

- 5.1.2 数据采集卡

- 5.2 测温实验

- 5.3 成形薄壁工件

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 研究的主要结论

- 6.2 研究展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 张俊

导师: 陈向东

关键词: 选择性激光熔融,脉冲激光,脉冲作用时间,热积累

来源: 合肥工业大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学,计算机软件及计算机应用

单位: 合肥工业大学

分类号: TN249;TP391.73

总页数: 68

文件大小: 37243K

下载量: 57

### 相关论文文献

- [1].脉冲作用时间对选择性激光熔化不锈钢成形质量的影响[J]. 热加工工艺 2020(17)

- [2].一类具部分依赖和脉冲作用的捕食系统[J]. 数学的实践与认识 2010(14)

- [3].电脉冲作用下水泥基材料硫酸盐侵蚀的影响因素[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [4].电脉冲作用下铝铜熔体内电场分布规律研究[J]. 铸造技术 2008(07)

- [5].脉冲作用下Chen系统的非光滑分岔分析[J]. 物理学报 2012(08)

- [6].一类具有脉冲作用与饱和治愈率的SIRS模型的分析[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [7].强激光脉冲作用下的模型势对谐波发射影响研究[J]. 吉林化工学院学报 2017(09)

- [8].电脉冲作用下硅黄铜再结晶退火的工艺研究[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [9].周期脉冲作用下Logistic映射的复杂动力学行为及其分岔分析[J]. 物理学报 2013(12)

- [10].单个脉冲作用下熔融石英的温度和热应力研究[J]. 激光与红外 2016(07)

- [11].电脉冲作用下水泥基材料硫酸盐侵蚀行为与机理[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2014(12)

- [12].一类具有脉冲作用的两种群竞争系统正周期解的存在性[J]. 兴义民族师范学院学报 2011(03)

- [13].陡脉冲电场的生物学效应[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2008(22)

- [14].多束脉冲作用下韧致辐射转换靶照射量模拟[J]. 原子能科学技术 2010(08)

- [15].具有脉冲作用的半线性发展微分方程的正解[J]. 生物数学学报 2014(03)

- [16].电脉冲作用下铜铝合金的凝固行为模型[J]. 中国有色金属学报 2012(01)

- [17].含脉冲作用下连续切换系统的有限时间稳定[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [18].电脉冲作用下Al-5%Cu熔体内电场分布规律[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [19].脉冲修正弹转速的变化规律[J]. 弹道学报 2011(01)

- [20].具有脉冲作用的离散广义切换线性系统的稳定性[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2008(06)

- [21].脉冲力和力矩对修正弹稳定性的影响[J]. 弹箭与制导学报 2008(05)

- [22].非晶纳米化转变与随机共振[J]. 北京机械工业学院学报 2008(01)

- [23].脉冲型地震作用下斜拉桥纵向响应的简化计算[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [24].电子弛豫过程对重复频率高功率微波大气击穿的影响[J]. 强激光与粒子束 2009(04)

- [25].具有生物控制的B-D型捕食系统的全局稳定性[J]. 咸阳师范学院学报 2012(04)

- [26].电脉冲作用下Al-22%Si合金的价电子理论研究[J]. 中国科学(E辑:技术科学) 2008(11)

- [27].B超监测下陡脉冲作用兔肝肿瘤的实验研究[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [28].具有脉冲扰动和非单调功能反应的三种群捕食系统的分析[J]. 纯粹数学与应用数学 2009(02)

- [29].具有脉冲控制的Ivlev型捕食系统的动态行为[J]. 西安工业大学学报 2012(01)

- [30].电脉冲作用熔体机制实验研究[J]. 铸造技术 2012(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3dff50cfc520c47a7555e77f.html