# 发电厂电缆防火监测系统的研制

罗睿[1]2004年在《发电厂电缆防火监测系统的研制》文中认为电缆火灾问题一直困挠着发电厂的安全生产。目前所采用的电缆防火措施,其基本思路是将电缆隧道分割成若干个相对独立的封闭空间,以控制着火后火灾的蔓延和防止外部设备着火引燃电缆。这些措施不能从根本上防止火灾的发生。本文旨在抓住电缆火灾的特点,并据此研制一套能对电缆火灾起到预警作用的发电厂电缆防火监测系统。 统计表明,电缆火灾绝大多数是由于电缆中间头故障引起的。电缆中间头故障是一个渐变过程,由过热到引起火灾时间较长;电缆火灾发生前,常常伴有绝缘烧焦的气味并产生烟雾。针对这个特点,本文研制了集实时监测电缆中间头温度和电缆隧道内烟雾于一体的发电厂电缆防火监测系统。 该监测系统采用单线数字温度传感器DS18B20和1412离子感烟器作为温度和烟雾传感器。根据发电厂电缆分布实际情况,提出了分散-集中-再集中的监测系统总体设计方案。设计了以 89C52 单片机为控制核心的终端采集器,用以采集各传感器的数据,并将数据送至工控机内进行显示和处理。每个终端采集器可驱动 8 路温度传感器单线和 8 个离子感烟器,每路单线可驱动多只DS18B20。终端采集器还具有显示功能,可实时显示所带各传感器的数据,具备独立运行的功能。终端采集器配备 RS-485 串行口,采用串行传输协议与工控机通讯。 本文从主电源电路、烟雾传感器电路、温度传感器数据采集电路、显示电路、通讯电路等几个方面对终端采集器硬件组成进行了细致的描述,同时阐述了终端采集器软件设计的思路,并对系统的抗干扰问题进行了认真的探讨。本文也对系统安装的要点及应注意的事项进行了说明。 研制的监测系统于 2003 年 10 月在浑江发电公司投运。运行半年来,共发现两次电缆中间头过热现象,并得到了及时的处理。试运的结果表明,该系统运行可靠,达到了预期目的。若将该监测系统与传统的电缆防火措施结合起来,可基本上杜绝电缆火灾的发生。

陈金福, 杨宝祥[2]2004年在《光纤测温技术在韶关发电厂电缆防火中的应用》文中指出分布式光纤感温故障监控系统用于韶关电厂电力电缆在线监测 ,防止电缆发热和火灾的应用实例表明 ,该系统技术先进、准确度高 ,温度分辨率达 0 5°C ,测量精度± 2°C ,测量范围 - 30°C～12 0°C ,且可任意设置温度报警值。

佚名[3]2004年在《《高电压技术》总目次》文中研究说明专题论述电力变压器内线圈径向屈曲特性的研究王世山 寇 晓 刘家奇等 (1 1)…………………………………………………………………几种不同类型电子式电流互感器的研究与比较李红斌 张明明 刘延冰等 (1 4)…………………………………………………………输电线

肖明芳[4]2011年在《省级电网企业标准成本管理研究》文中研究表明标准成本是指在正常和高效率的运转情况下制造产品的成本,而不是指实际发生的成本,分为理想标准成本和正常标准成本。为提升企业成本管理水平,降低成本耗费,改善企业经营状况,省级电网企业迫切需要推动标准成本管理应用,降低电网基建支出,合理规范电网输配电成本,从而缓解电网建设压力,为社会提供安全、稳定、价廉的电能产品,更好的服务于国民经济的发展。通过理论结合实际,本文深入分析了省级电网企业目前成本管理的特点、现状及存在的问题,对企业实施标准成本管理的范围、基本的原则、大体工作思路、成本项目及实施措施等进行了全面设计,并提出了企业实施标准成本管理的建议及措施。论文共分六章,第一章概述了本文的研究背景、研究意义,相关文献综述及拟解决的问题和创新点;第二章阐述了本文研究的基础理论,具体包括目标成本管理、全面预算管理和标准成本管理理论;第叁章主要介绍了省级电网企业成本管理的现状、特点及存在的问题;第四章阐述了标准成本在省级电网企业中应用的必要性、可行性、应用原则及具体的应用方法;第五章总结了省级电网企业实施标准成本管理的流程及措施;第六章以W省级电网企业为例,构建了电网企业标准成本管理体系。

## 参考文献：

[1]. 发电厂电缆防火监测系统的研制[D]. 罗睿. 清华大学. 2004

[2]. 光纤测温技术在韶关发电厂电缆防火中的应用[J]. 陈金福, 杨宝祥. 高电压技术. 2004

[3]. 《高电压技术》总目次[J]. 佚名. 高电压技术. 2004

[4]. 省级电网企业标准成本管理研究[D]. 肖明芳. 长沙理工大学. 2011

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3e0628277efcdf24bf81d276.html