# PEI包裹的Mn掺杂ZnS量子点检测氨苄西林

### 论文摘要

以水相法合成了聚乙烯亚胺（PEI）包裹的Mn掺杂ZnS量子点（PEI-Mn/ZnS·QDs）,基于氨苄西林（Amp）与量子点表面氨基之间的氢键作用和静电作用使PEI-Mn/ZnS·QDs的室温磷光（RTP）增强,建立了一种简便快速的Amp室温磷光检测方法。在最佳实验条件（p H 7. 4,反应10 min）下,PEI-Mn/ZnS·QDs的RTP与cAmp之间线性相关方程为P/P0=0. 007 cAmp+1. 076,线性范围为0. 04～180μmol/L,相关系数R=0. 994,检出限为0. 013μmol/L。相比于其他方法,检测范围宽,检出限低,并且无需外加氧化剂和复杂的预处理,同时可以有效避免生物体液的自体荧光干扰。最后将方法用于牛奶与人体尿液中Amp的检测,加标回收率为90%～103. 6%,结果令人满意。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 主要仪器与试剂

- 1.2 实验方法

- 1.2.1 PEI-Mn/ZnS·QDs的合成

- 1.2.2 测定方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 PEI-Mn/ZnS·QDs的形貌及光谱表征

- 2.2 对PEI-Mn/ZnS·QDs稳定性的考察

- 2.3 PEI-Mn/ZnS·QDs对Amp的磷光响应

- 2.4 Amp使PEI-Mn/ZnS·QDs的RTP增强的作用机理

- 2.5 共存物的干扰

- 2.6 实际样品的测定

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张国贤,赵亮,许强,栗东霞,雒旭艳,刘帅,闫桂琴

关键词: 聚乙烯亚胺,量子点,室温磷光,氨苄西林

来源: 化学试剂 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,有机化工

单位: 山西师范大学生命科学学院

基金: 山西省重点化学优势学科建设项目(912019)

分类号: O657.3;TQ460.72

DOI: 10.13822/j.cnki.hxsj.2019007124

页码: 952-957

总页数: 6

文件大小: 275K

下载量: 140

### 相关论文文献

- [1].碳量子点的抑菌性能研究[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [2].氮掺杂黄色碳荧光量子点的制备与表征[J]. 辽宁化工 2020(01)

- [3].碳量子点/壳聚糖涂膜剂在芒果保鲜中的应用[J]. 食品与发酵工业 2019(22)

- [4].氧化物薄膜抑制量子点的光衰性能[J]. 照明工程学报 2020(01)

- [5].谷胱甘肽碲化镉量子点的合成及痕量铅离子检测[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].量子点背光技术的研究进展[J]. 中国光学 2020(01)

- [7].基于量子点接触的开放双量子点系统电子转移特性[J]. 物理学报 2020(04)

- [8].氧化锡量子点的合成及对抗坏血酸的灵敏传感研究[J]. 发光学报 2019(12)

- [9].基于碳量子点荧光恢复检测牛奶中多巴胺残留[J]. 山西农业大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [10].含镉量子点的毒性研究进展[J]. 中国细胞生物学学报 2020(01)

- [11].碳量子点/银复合材料的制备及其在溴氰菊酯检测中的应用[J]. 分析科学学报 2020(01)

- [12].基于煤基碳量子点检测氨苄青霉素[J]. 化学研究与应用 2020(03)

- [13].碳量子点/壳聚糖复合物的制备及用于槲皮素检测[J]. 分析试验室 2020(04)

- [14].碳量子点的制备方法与性质研究[J]. 化工管理 2020(12)

- [15].脑靶向硫化银量子点的构建及体外跨血脑屏障作用[J]. 温州医科大学学报 2020(03)

- [16].二维T型三终端量子点阵列的量子输运[J]. 量子电子学报 2020(03)

- [17].南航团队在硼量子点实验研究中取得新进展[J]. 电子世界 2020(09)

- [18].银掺杂铜铟硒量子点的制备以及光学性能研究[J]. 化工技术与开发 2020(05)

- [19].面向旋转部件监测的耐高温量子点传感器研究[J]. 机械工程学报 2020(10)

- [20].量子点显示：让“视界”更精彩[J]. 新材料产业 2020(02)

- [21].量子点显示及其制造技术研究综述[J]. 科技创业月刊 2020(06)

- [22].荧光硅量子点作为叶面光肥提高生菜对光能利用率的机理研究[J]. 发光学报 2020(07)

- [23].巯基乙胺为稳定剂制备水溶性荧光量子点的合成探究[J]. 山东化工 2020(08)

- [24].碳量子点在肿瘤治疗中的应用[J]. 中国医药导报 2020(13)

- [25].以污泥为基质的碳量子点的制备及表征[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [26].一种新型量子点胶束的制备及其细胞成像研究[J]. 中南药学 2020(07)

- [27].碳量子点在重金属离子检测中的应用专利技术综述[J]. 河南科技 2020(09)

- [28].超稳定的碲掺杂碳量子点在细胞保护和光动力学治疗中的应用（英文）[J]. Science Bulletin 2020(18)

- [29].近红外量子点：小粒子，大能量[J]. 物理化学学报 2020(07)

- [30].引入前沿科学 培养化学核心素养——以“碳量子点的制备”综合实验设计为例[J]. 化学教育(中英文) 2020(15)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3e476c4e37a30ea6a6b89244.html