# 建筑金属屋面防水施工技术

任师玉

黑龙江省二建建筑工程有限责任还公司

摘要:建筑的屋面是其外围护系统中的关键构成部分，在提升建筑工程的整体质量时，施工人员不可忽略屋面这一关键部位，漏水问题是现代建筑屋面的质量通病，屋面施工者往往会通过应用高质量的防水卷材来保护屋面系统，消除屋面渗水问题，在传统屋面建设材料的基础上，一些施工团队在屋面结构构建了钢结构系统，强化屋面的强度的同时提升了屋面的防水性能。更多的金属材料也被用于屋面施工工作中。

关键词:金属屋面；防水施工技术；建筑施工

为了彻底地将屋面渗水问题消除，施工团队必须使用可靠的屋面施工材料辅助屋面建设工作，在混凝土屋面的基础上，金属材料也被有效地应用到屋面施工环节，施工者一般会在构建屋盖系统时，使用金属板材，屋盖系统主要由结构层与防水层个构成，可用的金属材料包括铝镁合金板、锌板以及镀铝锌板等。金属材质的屋面最容易出现的质量问题是渗水问题，本文从防水工作角度，解析适合被应用到金属屋面的防水施工技术，优化现代屋面施工模式。

1金属材质的建筑屋面的防水施工问题

金属屋面指的是选用金属板材作为屋盖材料，主要分为防水层和结构层。金属板材主要有镀铝锌板、锌板、铝镁合金板、铝合金板等，板材的厚度一般在0.45~1.5mm，对金属板材的表面采用涂装处理。由于金属板材屋面结构形式多样，被广泛应用于住宅、库房、厂房中。但是，金属屋面很容易出现漏水的情况，漏水点多集中在天沟、搭接缝、通风器基座、铆钉等防水比较薄弱的位置。

1.1施工问题

要选择有资质的专业的对金属屋面防水有深刻了解的团队。在进行金属屋面的防水工作时需要按照一定的施工顺序来进行防水工作。在进行金属屋面防水工作时需要对已经施工好的金属屋面部分进行一定的保护，以防止在接下来的施工过程当中对已经施工好的金属屋面造成伤害。选取合适的防水材料：防水性能好，与金属屋面板粘结力强、耐久性好。

1.2使用问题

按照一定的施工顺序以及使用符合工程标准的建筑材料进行金属屋面的防水工作之后，在使用的过程当中也要注意对金属屋面进行保护，要避免以下几点造成金属屋面的防水功能破坏。对金属屋面的检修没有专人负责，当金属屋面的防水功能受到破坏时，缺乏相关的人员来进行及时的处理工作，导致金属屋面的防水功能越来越差。在金属屋面的落水管处如果没有人来进行定期的打扫很容易造成由于灰尘、落叶等的堵塞，造成金属屋面的排水功能不畅，并滋生各种菌类，这些植物的根茎对金属屋面的防水层造成了巨大的破坏，容易产生漏水的情况。使用者对金属屋面的防水层没有保护的意识，在已经施工好的防水层上进行其他的建设或随意踩踏，导致金属屋面的防水层遭到破坏。

1.3材料问题

由于金属屋面所使用的材料自身特性的原因，当环境变化时容易漏水。如酸雨等使屋面板产生腐蚀，屋面板打钉处板孔洞加大或板涂层遭破坏处腐蚀穿孔产生漏水。由于结构体系发生改变，产生较大变形。如基础沉降不均或梁扰度较大，在建筑的接缝处及屋面板搭接处产生较大缝隙，造成漏水。设计中对风环境考虑不足，使板搭接处缝隙加大。跨度较大的屋面板在长期风力作用下产生较大幅度振动及高频振动，会使屋面板打钉处板孔洞加大。即使是180°锁边防水效果相对好的板型，在高频振动的环境下，板搭接处亦会产生较大缝隙。

2金属材质屋面的防水施工工作

2.1防水保护系统施工流程

在开启防水保护系统的施工工作前，施工者需要先做好防水施工准备工作，检查防水施工期间需要应用的施工工具与防水型施工材料，确定每一个阶段的需要做好的屋面处理工作，以规范化的顺序完成防水层施工工作，在屋面施工期间，施工者要把握屋面质量检验工作的开展时机，在一个阶段的防水施工结束后立即检查并找出屋面质量问题，而后在进行后续防水施工活动。

首先需要处理屋面的基层部位，有效修补基层存在的缺陷，充分湿润屋面基层，并使基层部位保持清洁，将基层晒干，在基层表面涂抹防水材料，将聚酯布覆盖到需保护的基层部位，继续开展基层涂料施工工作，完成面层涂料施工后，对基层防水工作进行验收。

2.2施工注意事项

面对金属材料构成的建筑屋面，施工团队需要对一些特殊的防水事项有效关注，强化防水技术应用效果。施工者首先需要将屋面部位进行清洁，在打扫屋面时，必须要使用专业化的柔性清洁工具，既要彻底地将所有杂质清除，同时还要避免清洁工具给屋面造成损害，把握使用清洁工具的力度是非常重要的。

在对屋面基层这一部位进行预处理时，施工者需要将金属屋面中需要开展防水施工的部位与其他不需施工处理的部位区分，避免浪费防水施工材料。在预处理工作中，需要修补屋面已经出现破损情况的部位，没有封闭的部位需要被封闭，检查螺钉，并将已经呈现出松动情况的螺钉替换下来，可以根据屋面的具体情况来使用具有加固应用效果的建筑构件，强化最终加固效果，在处理屋面的各个接缝位置时，必须保障连接部位的平实程度，避免接缝连接部位出现翘边、张口以及缝隙等问题。

2.3防水施工处理工作

金属屋面搭接处先涂1层瓦盾基层涂料，在其仍为湿润时，把15~20cm宽的缝织聚酯布直铺其上，用刷子将其刷平后再涂刷瓦盾基层涂料，使缝织聚酯布双面充分浸润，确保缝织聚酯布不起泡、不起皱，至全干后再次涂刷面层涂料。

侧墙及突出物交接处防水做法经预处理符合施工条件的侧墙，用聚氨酯发泡填充垂直交界面修补成斜坡面状再用奥克浆料填充缝隙。缝织聚酯布修剪成合适的宽度（一般宽度不小于40cm）。后续工序同通用做法。突出物及伸出屋面管道等做法同上。

在金属屋面上安装固件金属屋面固件：用10cm×10cm的缝织聚酯布，工序同通用做法。处理伸缩缝和屋脊盖板的防水问题在进行对伸缩缝的处理工作时，选用宽不小于30cm的缝织聚酯布进行水平搭接，后续工序同通用做法。对屋脊盖板进行处理时做法同通用做法。天沟部分防水问题的解决金属屋面天沟：天沟搭接缝、落水口等处先用通用做法进行局部防水处理，然后在更大防水范围涂1层蓝盾涂料，在其仍为湿润时铺上缝织聚酯布，再从上面用蓝盾浆料充分浸润缝织聚酯布，至全干，至少12h后，最后再涂1层蓝盾浆料。

3结束语

施工者在建设屋面时，不但需要考虑到屋面的强度问题，确保屋面可以承担外部冲击，同时还要对屋面存在的细节质量问题积极处理，本文主要探讨的是金属屋面质量问题管控工作，通过使用可靠且有效的防水施工技术来消除金属材质屋面的应用缺陷。施工者需要根据屋面防水设计方案来规范化地保护金属屋面，使金属屋面可以在现代建筑中被高效实用，屋面渗漏问题可被切实解决，金属化金属屋面的工程应用价值可被直接展现。

参考文献:

[1]陈章秀.(2017).建筑金属屋面防水施工技术.工程建设与设计(19),185-187.

[2]陈枭靖,黄军,唐浩,&淳登科.(2015).铝镁锰金属屋面工程施工技术.城市建设理论研究:电子版,5(36).

[3]王江波,王宇,&严瑾.(2017).直立锁边铝镁锰合金金属屋面施工技术.建筑工程技术与设计(20).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3f205c1090f8d009070a3252.html