# 探析外墙内保温施工技术

黑龙江威正恒建设有限公司

摘要:本文介绍了当前建筑工程外墙内保温的现状，探讨了关于外墙内保温的材料的分析、聚合物保温砂浆在外墙内保温中的应用和聚合物无机保温砂浆的优点，主要有外墙内保温的基本情况和外墙外保温的发展过程及形式。

关键词:建筑工程；施工技术；聚合物保温

引言

对于北方来说，由于天气比较严寒，冬季较长，所以集体供暖的方式比较合适，一方面是因为这样可以将燃料集中燃烧比较节省能源，一方面可以节省人力，只需要少量的供暖人员就行。但是，实际上这种方式需要耗费一定的资源和锅炉的支持，对于节能减排的要求来说，都不是完美的做法。因此，通过墙体本身材料的作用达到保温的作用是一个更好的方式。

1、建筑工程外墙内保温的现状

简单说来墙体保温，就是。外墙内保温就是在外墙的内侧使用苯板、保温砂浆等保温材料，使建筑物达到保温节能的作用。外墙内保温的技术最先起源于欧洲，是在二十世纪七十年代全球石油危机时期，多数的欧洲国家为了缓解能源问题而开发的建筑节能技术。这项技术的操作简单，原理易懂，但会由于墙的竖直度问题就不能进行施工，但它的适用范围特别广，还是获得了许多使用者的青睐。数据显示，这种技艺的使用范围能够扩展到90%左右，所以说对于我们现在的情况来说国家的使用普及率还是很高的。但是任何技术都不是完美无缺的。保温技术同样也会有些不可避免的副作用，最突出的一个问题就是保温层，室内层与外墙接触到的东西不一样，温度也相差较大，这些温度不平均的地方由于水汽的作用就会有水珠结成。这些水珠会腐蚀墙面以及内部的粘合度以及墙体的完整性。另外由于内部还有其他供暖和降温设备与光能作用交相辉映，使得温度有高有低，产生膨胀和收缩作用，墙体受力因此不均匀而产生扭曲和变形作用，天长日久墙体的形状和硬度都会变化。这种副作用的效果显而易见，不断的膨胀与收缩交替进行，墙体的状态变得不甚稳定，这样外部墙面主要受害产生的现象就是扭曲变形，而内部的危害是保温体系受到影响，隔热层被破坏，起泡产生裂缝，并且针对于非第一次装修的墙体来说，墙内留下原来存有的零件和装饰灯也会对内部环境造成伤害。

2、关于外墙内保温的材料的分析

在我国目前的多数工程当中，保温材料的选择多以挤密苯板、聚苯板、聚苯颗粒为主。不同材料均有着各自的优点和优势，首先，挤密苯板具有密度大，导热系数小的优点，但是从抗裂能力的角度来看，聚苯板的导热系数为0.042W（m.k），同抗裂砂浆相差22倍，而挤密苯板的导热系数为0.029W（m.k），同抗裂砂浆相差达到32倍，因此，从抗裂能力的角度来说，聚苯板要强于挤密苯板。而聚苯颗粒，主要原料为胶粉料和胶粉聚苯颗粒构成，它的导热系数相对于上述两种材料而言，稍显不足，但是它的抗裂能力却要强于两者。

对于外墙内保温的保护层材料也有着很多的选择。在以往的建筑当中，很多工程会直接选择水泥砂浆，的确，水泥砂浆的优点是强度高、收缩大，不过它的缺陷很容易发现。面对冷热和其他压力导致其必须弯曲的时候，水泥砂浆往往延伸力十分不足，并且不能够无防护地在保温面上使用。因为承受不了季节变换引起的冷热变化。轻者裂纹，重者断裂脱落，为此，设计人员想出在这层材质表面涂抹其他层面达到保护目的的砂浆，不仅是砂浆，更包括添加其他成分，大大提升了抗断裂程度。这些材料包括纤维，增强网以及钢丝网片。为达到合适的要求，孔距有所要求，一般两个孔距离要小于一块转体，保证结合度。同时材料方面也应有所限制，通常，能够采用热镀锌材料是最佳选择。

3、聚合物保温砂浆在外墙内保温中的应用

聚合物无机保温砂浆是一种新型的保温材料，该种材料以其超高强水泥作为胶凝材料，憎水改性膨胀珍珠岩、坡化微珠、闭孔珍珠岩为保温骨料，粉煤灰、漂珠为辅助隔热材料，聚苯希单丝短纤维为增强网格材料掺入多种聚合物外加剂，采用工厂化混合生产而成的干粉状建筑保温隔热材料。聚合物无机保温砂浆是继胶粉聚苯颗粒、EPS保温板、DU聚氨酯保温之后，出现的又一种新型保温节能材料。

4、聚合物无机保温砂浆的优点

工艺易于操作，完成效率高，难度不大。和以前的保温材料比起来，聚合物无机保温砂浆的燃烧性能级别高，使用寿命长，不容易被氧化等。聚合物无机保温砂浆的新型操作将整体的保温层的厚度变薄，从而增加了内保温层的厚度。提高了墙面的呼吸功能，有利于改善室内环境，提高舒适度。通过添加一些额外成分来调整其容易燃烧，容易渗水等方面的缺陷，能够获得良好的效果。聚合物无机保温砂浆是一种不易开裂的新型材料，如果在干燥的环境下，可以不使用罩面抗裂砂浆，涂料能够直接作用在其表面。聚合物无机保温砂浆的施工工艺较为简单，其主要工作都表现在细节当中，对于细部节点的做法以及质量要求的都相对较高，在上海新海汇房产公司开发中海瀛台项目，总建筑面积12万m2，高层住宅单体最高110m，采用聚合物无机保温砂浆+面砖的做法，通过一年观察未发现面砖脱落、保温开裂的现象。墙体内和外两种不同保温技术在各种施工及原料方面是有差异的，不是同一个技术，但是许多人因为不了解情况而忽略了这一点。这可能导致因为错误理解问题会带来严重的结果。

4.1外墙内保温的基本情况

首先，外墙内保温是在墙体结构内侧覆盖一层保温材料，是通过粘接剂固定的，目前的内保温多采用粉刷石膏作为粘接和抹面材料，进而通过使用聚苯板或聚苯颗粒等保温等保温材料来达到保温的效果，但是，外墙内保温同样存在着很多的缺点：保温隔热效果差，外墙平均传热系数高。热桥保温处理困难。占用室内的使用面积。对于室内装修爱好者而言，会导致空调、电话等固定悬挂物件设施不方便安装。

4.2外墙外保温的发展过程及形式

建筑工艺除了实用方面的考虑更要将环保理念注入其中。外墙保温技术能够很好的迎合这一点，使其成为拥有更高选择率的保温方式，它的社会效益以及经济效益的前景都比较广阔。它的原理就是将墙的最外层在沾上一层保温材料，这层材料的外层再加一层保护此材料的外壳。有保护和装饰两种功能。这一工艺的种类和方法渐渐多了起来，为施工者和居民提供了更多选择的机会。设计者应该根据当地的真实需要来选择材料。

5、结语

在实施低碳经济的政策指导下，北方建筑物的保温技术在我国发展速度很快，普及范围的原因。首先它的原理能够得到广泛的认可，并且随着科技的发展，生产出高级的保温材料，这些创新的制备新保温材料的技术促进了内外墙的保温施工的发展，并且它的出现迎合了时代对于环保节能产品的大力提倡，也为自身的发展打开了销路，适应了可持续发展的大前提，前景良好。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3fee10a48550c58bb079c33c.html