# Ti/Al过渡层对共掺杂类金刚石薄膜性能的影响

### 论文摘要

目的研究Ti/Al过渡层对不同溅射电流下的Ti/Al共掺杂DLC薄膜的成分、结构、机械性能和结合力的影响。方法采用线性离子束复合磁控溅射技术在316L基底上沉积含有Ti/Al过渡层的Ti/Al共掺杂DLC薄膜,利用场发射扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱仪(XPS)、高分辨透射电镜(HRTEM)及共聚焦激光拉曼光谱仪分析了薄膜的界面形貌及键态结构。采用辉光放电光谱仪对样品成分进行深度分析,纳米压痕仪测量薄膜硬度及弹性模量,划痕测试系统测量膜基结合力,残余应力仪测量薄膜内应力。结果与未添加过渡层相比,添加Ti/Al过渡层对薄膜的结构和机械性能影响较小,且均在溅射电流为2.5 A时有最优的机械性能;然而,溅射电流为2.5 A时,添加过渡层使结合力从54.5 N提高到了67.2 N,提高了19%,残余应力从1.28 GPa降低到了0.25 GPa,降低了80%。结论 Ti/Al过渡层可缓解因DLC薄膜和基体的晶格匹配差异和膨胀系数不同而导致的高界面应力。在薄膜与基底界面,过渡层呈现典型柱状晶结构,可促进膜基界面间的机械互锁,显著改善薄膜与基体之间的结合力而不损伤其机械性能。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 薄膜制备

- 1.2 薄膜结构及性能表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 薄膜的厚度和成分

- 2.2 薄膜结构演变

- 2.3 薄膜力学性能和结合力

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周永,孔翠翠,李晓伟,孙丽丽,郭鹏,周佳,李玉宏,李文献,汪爱英,柯培玲

关键词: 类金刚石薄膜,共掺杂,过渡层,结合力,残余应力,机械性能

来源: 表面技术 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 材料科学,工业通用技术及设备

单位: 上海大学材料科学与工程学院材料所,中国科学院宁波材料技术与工程研究所中国科学院海洋新材料与应用技术重点实验室浙江省海洋材料与防护技术重点实验室,酒泉职业技术学院甘肃省太阳能发电系统工程重点实验室,酒泉新能源研究院

基金: 国家自然科学基金(51772307),浙江省重大科技招标项目(2017C01001),宁波市自然基金项目(2017A610008),甘肃省高等学校科研项目(2017A-273),兰州理工大学新能源学院重点科研项目(LUT-XNY-2017009)~~

分类号: TB383.2

DOI: 10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2019.01.035

页码: 268-275

总页数: 8

文件大小: 1805K

下载量: 239

### 相关论文文献

- [1].国产不溶性硫黄在全钢载重子午线轮胎过渡层胶中的应用[J]. 轮胎工业 2016(08)

- [2].奋进与焦灼:中产过渡层的向上流动信念及主观社会阶层的影响[J]. 中国社会心理学评论 2019(01)

- [3].路基与半刚性基层间过渡层结构设计[J]. 山东大学学报(工学版) 2019(03)

- [4].二氧化氯治理过渡层技术实验研究[J]. 油气田地面工程 2018(05)

- [5].铁电薄膜过渡层材料的研究进展[J]. 材料导报 2009(S1)

- [6].全钢子午线载重轮胎过渡层减薄对轮胎性能的影响[J]. 新疆化工 2016(03)

- [7].金属过渡层类型对非晶碳膜结构性能的影响[J]. 无机材料学报 2018(03)

- [8].含聚油水中间过渡层处理药剂筛选复配实验研究[J]. 内蒙古石油化工 2013(01)

- [9].二氧化钛过渡层对脉冲激光沉积钛酸锶钡薄膜微结构和介电性质的影响[J]. 功能材料与器件学报 2008(06)

- [10].油气储罐过渡层硫酸盐还原菌控制与处理标准研究[J]. 石化技术 2016(07)

- [11].二氧化氯在治理沉降罐油/水过渡层中的应用[J]. 油气田地面工程 2013(03)

- [12].大庆油田电脱水器垮电时过渡层性质研究[J]. 化学工程师 2018(06)

- [13].14Cr1MoR焊接中过渡层堆焊工艺的研究[J]. 焊接 2013(06)

- [14].级配碎石过渡层防止路面反射裂缝研究[J]. 公路交通技术 2008(S1)

- [15].过渡层类型对类金刚石薄膜性能的影响[J]. 润滑与密封 2008(02)

- [16].级配碎石过渡层在公路大修工程中的应用[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2016(01)

- [17].一种轮胎过渡层结构[J]. 轮胎工业 2016(11)

- [18].钛过渡层及研磨预处理对金刚石薄膜质量的影响[J]. 热加工工艺 2013(14)

- [19].改变过渡层碳靶功率在铜上沉积类金刚石膜的研究[J]. 石油化工高等学校学报 2015(03)

- [20].铝合金基体上含化学镀过渡层的二氧化锆热障涂层失效机制[J]. 中国有色金属学报 2014(05)

- [21].双过渡层阴极对流延法制备的阳极支撑直接碳固体氧化物燃料电池性能的改善作用[J]. 中国稀土学报 2019(02)

- [22].一种轮胎过渡层结构[J]. 轮胎工业 2018(07)

- [23].蔗糖过渡层对离子液体前驱体制备碳基薄膜的影响[J]. 机械工程师 2018(11)

- [24].轮胎过渡层胶料及其制备方法[J]. 轮胎工业 2014(12)

- [25].立方氮化硼薄膜的制备及研究[J]. 真空科学与技术学报 2014(09)

- [26].激光焊接金刚石工具过渡层配方设计初步研究[J]. 超硬材料工程 2018(04)

- [27].油田集输系统油/水过渡层形成机理与处理方法[J]. 现代化工 2010(S2)

- [28].七种金属基底上类金刚石膜的过渡层制备研究[J]. 真空科学与技术学报 2008(04)

- [29].组分渐变过渡层对氮化镓基发光二极管性能的影响[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [30].过渡层堆焊对高碳当量服役管道的影响[J]. 金属加工(热加工) 2015(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3ff999a466b38bdf23cae46d.html