# 泡沫镍担载NiCoP纳米片用作高效双功能水分解电催化剂（英文）

### 论文摘要

随着能源危机和全球变暖,寻找新能源替代化石燃料成为热门话题.H2被认为是环保的能源载体,因为H2单位质量的能量密度高,当H2在发动机和燃料电池中被消耗时,它只产生水.传统的H2合成方法主要依靠化石燃料的蒸汽重整,此过程会导致大量CO2排放.目前,一种大规模生产H2的环保替代方法是电化学水分解.电化学水分解反应由阴极析氢反应（HER）和阳极析氧反应（OER）两个半反应组成,这两种反应都需要催化剂来提高效率和降低过电位.尽管Pt/C和IrO2/RuO2催化剂对HER和OER表现出了高性能,但它们的稀缺性和高成本阻碍了它们的广泛应用.所以,使用对HER和OER同时有效果的双功能电催化剂能够简化系统和降低成本.因此,设计和开发地球上丰富的双功能电催化剂具有重要的现实意义.过渡金属磷化物是金属与磷合金化后形成的一类重要化合物,其良好的导电性对提高电化学性能具有重要意义.最近,黑龙江大学付宏刚团队制备出了生长在氮掺杂碳包覆Ni泡沫上的NiCoP纳米片（NiCoP/NF@NC）.线性扫描伏安（LSV）曲线显示,在1.0 MKOH电解液达到10 mA/cm2的电流密度值时, NiCoP/NF@NC电极的析氢过电位为31.8 mV,析氧过电位为308.2 mV,其过电位远低于NiP/NF@NC （126.6 mV）和CoP/NF@NC （112.1 mV）,说明由于双金属的协同效应, NiCo P/NF@NC的性能优于CoP/NF@NC和NiP/NF@NC.此外,在OER过程, NiCoP/NF@NC电极的析氧过电位也低于NiP/NF@NC （349.1 mV）和CoP/NF@NC （383.3 mV）电极.值得注意的是, NiCoP/NF@NC电极具有良好的稳定性,经过10000个循环后,性能没有明显的衰减.在电化学水分解反应中,该催化剂电极具有以下优点:（1）可作为HER和OER双功能电催化剂;（2）泡沫镍加速离子扩散,提高电催化性能;（3）氮掺杂碳纳米结构的引入提高了电导率,促进了电子的传递.综上所述,泡沫镍担载的三维纳米结构NiCoP纳米片被证明是一种高效、耐用的电化学水分解催化剂.整个制造过程成本效益高,易于规模化,这些显著的特点使其有望作为一种先进的催化剂电极在水分解技术中得到实际应用.

### 论文目录

- Graphical

- Abstract

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙旭平

关键词: 氮掺杂碳,纳米片,三维纳米结构,水分解,电化学

来源: Chinese Journal of Catalysis 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,有机化工

单位: 电子科技大学基础与前沿研究院

分类号: TQ116.21;TQ426

页码: 1405-1407

总页数: 3

文件大小: 481K

下载量: 229

### 相关论文文献

- [1].聚合物涂覆硅纳米片可望取代石墨稀[J]. 中国粉体工业 2017(02)

- [2].超声波剥离法制备六方氮化硼纳米片[J]. 绝缘材料 2019(12)

- [3].熔融盐法制备富氧空位TiO_2纳米片及其光催化性能[J]. 化学通报 2020(03)

- [4].二硫化钼纳米片用于修饰微生物燃料电池阳极的研究[J]. 水处理技术 2020(02)

- [5].氢氧化铝纳米片:结构依赖性癌症化疗药物的储运（英文）[J]. 无机材料学报 2020(02)

- [6].二维纳米片层孔洞化策略及组装材料在超级电容器中的应用[J]. 物理化学学报 2020(02)

- [7].微波水热剥离制备高结晶六方氮化硼纳米片[J]. 稀有金属材料与工程 2020(02)

- [8].二硫化钼纳米片制备技术研究进展[J]. 化工新型材料 2020(02)

- [9].碳化钼/碳纳米片复合材料的制备及析氢性能研究[J]. 应用化工 2020(02)

- [10].熔融盐对氧化锆纳米片合成的影响[J]. 硅酸盐学报 2020(04)

- [11].石墨相氮化碳纳米片汞离子荧光传感器的制备[J]. 闽南师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [12].基于液相剥离硼纳米片的全光调制和逻辑门研究（英文）[J]. Science Bulletin 2020(12)

- [13].多孔碳纳米片的制备及其在电化学领域的应用研究进展[J]. 合成纤维工业 2020(02)

- [14].锰掺杂二氧化钛纳米片为正极催化剂制备高性能锂空气电池（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2020(04)

- [15].单个氮化碳纳米片电化学发光成像监测细胞分泌铜离子[J]. 中国科学:化学 2020(05)

- [16].水溶性高质量二维材料纳米片的制备及其表征[J]. 人工晶体学报 2020(01)

- [17].石墨烯/金属硫化物纳米片的通用制备技术及其光催化性能的研究[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [18].二维生物质炭纳米片材料的合成研究进展[J]. 合成化学 2020(06)

- [19].富含缺陷的(Ni-Co)O_x-NiCo_2S_4三维异质纳米片的制备及氧析出性能研究[J]. 电子元件与材料 2020(07)

- [20].植物多酚在金纳米片成核与生长中的作用[J]. 南昌工程学院学报 2020(04)

- [21].二维疏水铜基纳米片的合成及在硫醚类化合物催化氧化中的应用[J]. 化学学报 2020(09)

- [22].辉钼矿纳米片在湿法冶金和环境治理中的应用研究进展[J]. 金属矿山 2020(10)

- [23].新型二维材料碳化钛纳米片光限幅特性研究[J]. 红外与激光工程 2019(11)

- [24].金纳米片的制备[J]. 化工技术与开发 2018(03)

- [25].二硫化钼纳米片的制备及其研究进展[J]. 科学技术创新 2018(07)

- [26].类石墨相氮化碳纳米片的制备研究进展[J]. 化学通报 2018(05)

- [27].二硫化钨纳米片的制备及其在锂(钠)离子电池中的研究现状[J]. 现代化工 2018(10)

- [28].氮化硼纳米片制备方法研究进展[J]. 功能材料 2016(12)

- [29].产业化制备石墨烯纳米片研究进展[J]. 新型工业化 2017(01)

- [30].一步法制备单层二硫化钼纳米片[J]. 广东化工 2016(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/407ebc7535294e212b2a4586.html