# 硅脂对硅橡胶电树枝劣化特性的影响机制研究

### 论文摘要

电树枝劣化是硅橡胶电缆附件绝缘性能下降甚至击穿的主要原因,但电缆附件安装时在电缆本体与附件界面处涂覆的硅脂对硅橡胶电树枝劣化性能的影响目前尚缺乏研究。该文研究硅脂对硅橡胶电树枝劣化特性的影响,发现硅脂导致硅橡胶的起树电压由13.5kV下降至10.8kV,电树枝形貌由枝状向丛状转变。进一步的表面电位衰减特性、热分解过程和交联密度的测试结果表明,硅脂导致硅橡胶主链断裂,硅橡胶与白炭黑的物理交联结构被破坏、交联密度下降,硅橡胶中的自由体积增大,电荷迁移率上升。因此,注入的电荷在电场作用下获得更高的能量,撞击分子链段使其破坏程度加剧,最终导致硅橡胶绝缘起树电压降低。同时,自由体积的增大使得在较低的径向电场下,电荷也能加速获得足够的能量打断分子链。因此,电树枝形貌逐渐由树枝状向丛林状转变。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验过程

- 1.1 试样制备

- 1.1.1 硅橡胶块状试样

- 1.1.2 硅橡胶片状试样

- 1.2 电树枝实验

- 1.3 表面电位衰减实验

- 1.4 热重分析测试

- 1.5 交联密度及表观密度测试

- 1.5.1 交联密度测试

- 1.5.2 表观密度测试

- 2 实验结果

- 2.1 硅脂对硅橡胶电树枝劣化特性的影响

- 2.2 硅脂对硅橡胶热分解过程的影响

- 2.3 硅脂对硅橡胶交联密度及表观密度的影响

- 2.4 硅脂对硅橡胶电荷输运特性的影响

- 3 分析与讨论

- 3.1 硅脂导致硅橡胶中的自由体积增大

- 3.2 自由体积对硅橡胶电树枝劣化特性的影响机理

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 严智民,杨凯,王诗航,李建英

关键词: 硅橡胶,硅脂,电树枝,自由体积,交联密度

来源: 中国电机工程学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 电网环境保护国家重点实验室(中国电力科学研究院),西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室

基金: 电网环境保护国家重点实验室开放基金项目~~

分类号: TM21

DOI: 10.13334/j.0258-8013.pcsee.180474

页码: 604-611+657

总页数: 9

文件大小: 806K

下载量: 309

### 相关论文文献

- [1].硅脂的重新上妆[J]. 电脑爱好者 2015(04)

- [2].真空硅脂三级红外光谱研究[J]. 煤炭与化工 2020(10)

- [3].硅脂对交联聚乙烯绝缘与硅橡胶界面电场的影响[J]. 高压电器 2019(04)

- [4].硅脂和硅胶要分清[J]. 现代计算机(普及版) 2009(09)

- [5].他们全姓“硅”——硅脂与硅胶有区别[J]. 电脑爱好者(普及版) 2009(12)

- [6].多因素下硅橡胶吸收硅脂/硅油特性及其对力学性能的影响[J]. 高电压技术 2020(12)

- [7].桥梁支座用硅脂基础油含量预测方法研究[J]. 润滑油 2017(06)

- [8].一种新型含硅脂环族四酸的合成研究[J]. 化工新型材料 2011(12)

- [9].AlN掺杂的镓基液态金属硅脂在电子器件散热上的应用（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2018(09)

- [10].低黏度高导热绝缘硅脂的制备与性能研究[J]. 中国胶粘剂 2016(08)

- [11].电晕放电加速硅脂劣化对硅橡胶绝缘表面性能的影响[J]. 高电压技术 2020(11)

- [12].可补充硅脂新型球型钢支座试验研究[J]. 铁道建筑 2014(05)

- [13].硅脂涂覆料对XLPE/EPDM复合介质界面电荷积聚和击穿特性的影响[J]. 中国电机工程学报 2018(14)

- [14].涂覆硅脂对电缆附件绝缘溶胀机理及影响因素[J]. 高电压技术 2020(09)

- [15].ZF15-550 GIS产品法兰注脂工艺的探索与研究[J]. 高压电器 2013(06)

- [16].磁流变硅脂泥的静态和动态力学性能研究[J]. 能源与环保 2017(04)

- [17].酷夏将至 搞定系统供电散热隐患[J]. 电脑爱好者 2015(12)

- [18].多因素下硅橡胶吸收硅油/硅脂的影响规律[J]. 高电压技术 2020(08)

- [19].高真空硅脂作隔离剂对沥青软化点测定结果的影响[J]. 广东化工 2013(16)

- [20].LED用低热阻硅脂的制备[J]. 有机硅材料 2014(06)

- [21].装机从CPU“摸”起[J]. 电脑爱好者 2010(02)

- [22].交联聚乙烯与硅橡胶界面涂抹不同硅脂对其电荷特性的影响[J]. 高电压技术 2014(01)

- [23].不同涂覆条件对XLPE/硅橡胶界面击穿强度的影响[J]. 绝缘材料 2013(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/409e5c309c0a2def6a6cf7f4.html