# LNG热物性参数的计算

### 论文摘要

液化天然气(LNG)是多元混合物,其热物性参数的计算不能按照理想状态处理。引入各参数相应混合规则,分别介绍了LNG导热系数、动力黏度、密度及定压比热容的计算方法,并且以某气源为例,用Matlab编程计算出不同温度下LNG的这四种基本热物性参数,并和HYSYS的计算结果进行了比较,结果表明该计算方法可行。

### 论文目录

- 1 混合物热物性计算方法

- 2 LNG热物性参数计算方法

- 2.1 导热系数

- 2.2 动力黏度计算

- 2.3 密度计算

- 2.4 定压比热容计算

- 3 计算实例

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 罗洋,周伟国,贾云飞

关键词: 热物性参数,计算

来源: 上海煤气 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,石油天然气工业

单位: 同济大学机械与能源工程学院

分类号: TE626.7

页码: 1-5+21

总页数: 6

文件大小: 924K

下载量: 197

### 相关论文文献

- [1].不同品种小麦理化特性及热物性参数研究[J]. 饲料工业 2018(03)

- [2].空间堆金属锂冷却剂热物性参数计算模型及程序开发[J]. 核动力工程 2017(01)

- [3].超临界二氧化碳热物性参数计算研究[J]. 内江科技 2020(01)

- [4].基于遗传算法的岩土及填料热物性参数评估[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [5].电火花磨削加工蜂窝环的热物性参数研究及表面温度场仿真分析[J]. 兵工学报 2013(11)

- [6].咪唑类离子液体对煤热物性参数影响的实验研究[J]. 西安科技大学学报 2018(04)

- [7].地下渗流对砂土热物性参数的影响程度分析[J]. 水电能源科学 2016(12)

- [8].分层热物性测试在热泵工程的应用分析[J]. 太阳能学报 2018(02)

- [9].现有玻璃热物性测试方法和装置分析[J]. 玻璃 2018(03)

- [10].现场岩土热物性参数的影响因素分析[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [11].HFO-1234yf与HFO-1234ze(E)热物性参数测试结果综述[J]. 暖通空调 2010(07)

- [12].ZG30Cr06A热物性参数的测定及在铸造CAE中的应用[J]. 热加工工艺 2008(15)

- [13].主动隔热巷道隔热层热物性参数对隔热效果的影响[J]. 矿业安全与环保 2019(01)

- [14].分析地源热泵岩土热物性参数影响因素与不确定性[J]. 城市建筑 2014(04)

- [15].肿瘤热疗中组织热物性参数对热场分布的影响[J]. 中国医疗设备 2009(04)

- [16].基于点热源模型测试地下岩层热物性参数方法研究[J]. 洁净与空调技术 2019(04)

- [17].岩土热物性参数测试方法及传热模型研究进展[J]. 煤气与热力 2017(01)

- [18].地下岩土热物性测试准确性影响因素与机理探究[J]. 河南建材 2019(03)

- [19].基于热解过程的EPDM变热物性数值传热[J]. 航空动力学报 2019(06)

- [20].桉树热解产物热物性参数演变特性研究[J]. 农业机械学报 2018(03)

- [21].重庆永川煤矿煤岩热物性参数特征[J]. 煤田地质与勘探 2016(05)

- [22].LiNO_3热物性参数及热稳定性试验研究[J]. 工程热物理学报 2008(07)

- [23].LNG热物性参数在温度和压力变化下计算方法研究[J]. 江苏船舶 2019(04)

- [24].基于LabVIEW的热物性测量仪控制系统研制[J]. 电子世界 2018(01)

- [25].基于多维非稳态导热乘积法的粮粒热物性测定[J]. 食品与机械 2018(06)

- [26].热物性参数对钢坯炉内加热模型精度的影响分析[J]. 工业加热 2014(05)

- [27].纳米SiO_2粒子对低熔点混合硝酸盐热物性影响[J]. 化工学报 2018(09)

- [28].双探针法测量月壤热物性参数的影响因素分析[J]. 宇航学报 2009(06)

- [29].原粮表观热物性参数及含水率的快速测量方法[J]. 建筑热能通风空调 2019(02)

- [30].55CrMo钢热物性参数的测定[J]. 理化检验(物理分册) 2012(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/40d73da5177a3075ad4fd609.html