# 基于CATIA CAA的电阻焊参数化建模

### 论文摘要

汽车座椅产品焊接点和焊接类型多,焊接要求质量高,商业CAD焊点工艺设计效率低,而且不满足客户化需求,亟需通过自定义开发实现自动化工艺设计。针对以上问题,基于对汽车座椅骨架电阻焊工艺参数和约束条件的分析,提出了以CATIA CAA用户界面设计、自定义对象、参数验证和实体创建为技术路线的焊点/缝建模框架,然后针对螺母边焊的焊点直径计算、焊点中心至边线距离计算展开了参数自动计算和验证问题研究,最后通过CAA二次开发实现了汽车座椅骨架电阻焊工艺中的平板凸焊和螺母焊的参数化建模。结果表明,通过CATIA高级开发功能能够实现电阻焊自定义对象创建和工艺参数化管理,满足高级客户需求。CATIA CAA具有完整的用户界面设计、对象扩展、几何拓扑对象编辑功能,因而具有强大的自定义对象能力,能够有效应用于成熟客户。

### 论文目录

- 1 电阻焊的焊接工艺参数

- 1.1 平板凸焊

- 1.2 螺母焊

- 2 程序设计

- 2.1 实体对象创建

- 2.2 对象扩展

- 2.3 交互式界面

- 2.4 程序框架

- 3 参数计算

- 3.1 螺母焊边焊的焊点直径计算

- 3.2 焊点中心至边线距离L1的计算

- 4 开发与实现

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈华伟,伍权,徐卫平,汤耿

关键词: 计算机辅助设计,电阻焊,自定义对象,参数化建模

来源: 河北科技大学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,汽车工业

单位: 贵州师范大学机电工程学院

基金: 国家自然科学基金(51365037)

分类号: TG453.9;U466

页码: 285-293

总页数: 9

文件大小: 563K

下载量: 59

### 相关论文文献

- [1].电阻焊模拟软件节约时间和成本[J]. 现代焊接 2008(12)

- [2].中频电阻焊控制器问世[J]. 现代焊接 2008(06)

- [3].微细线材微型电阻焊技术研究进展[J]. 精密成形工程 2020(04)

- [4].基于FPGA的电阻焊电源恒流控制的实现[J]. 工业控制计算机 2017(01)

- [5].绝缘铜丝微型电阻焊过程中的动态电阻分析[J]. 焊接学报 2017(08)

- [6].电阻焊接质量可靠性研究[J]. 科技风 2015(15)

- [7].平行间隙电阻焊微连接技术研究进展[J]. 焊接 2020(07)

- [8].电阻焊工艺的认证[J]. 现代焊接 2010(05)

- [9].表面打磨对钛合金/聚氨酯电阻焊接性能的影响[J]. 热固性树脂 2020(03)

- [10].C型手工电阻焊钳选型示例[J]. 装备制造技术 2016(02)

- [11].电阻焊接的错时焊接装置[J]. 中国设备工程 2013(04)

- [12].微型电阻焊技术的研究进展[J]. 材料导报 2009(23)

- [13].数控中频电阻焊控制器产品鉴定会在天津商科举行[J]. 现代焊接 2008(08)

- [14].低压交流接触器线圈电阻焊接的研究[J]. 电器与能效管理技术 2016(07)

- [15].电阻焊设备升级与焊接材料应用的延伸[J]. 电焊机 2011(07)

- [16].逆变电阻焊的工业应用及研究进展[J]. 电焊机 2010(05)

- [17].电阻焊的质量控制[J]. 现代制造 2008(05)

- [18].汽车电阻焊连杆断裂分析[J]. 金属加工(热加工) 2019(10)

- [19].核电用锆管特种电阻焊温度场的数值模拟[J]. 焊接学报 2011(06)

- [20].电阻焊工艺在客车车身制造上的应用[J]. 科技信息 2008(35)

- [21].无锡威华 稳健求发展 厚积待薄发[J]. 现代焊接 2010(12)

- [22].中频逆变电阻焊接的优势[J]. 现代制造 2008(43)

- [23].最新压缩机焊接专利技术问世[J]. 现代焊接 2009(06)

- [24].铁道车辆制造中的电阻焊及其自动化[J]. 国外机车车辆工艺 2017(05)

- [25].铜铝接头的电阻焊焊接[J]. 家电科技 2015(05)

- [26].电阻焊技术在空空导弹弹体加工中的应用[J]. 航空制造技术 2009(S2)

- [27].电阻焊设备[J]. 现代焊接 2013(06)

- [28].薄板电阻焊焊核尺寸模拟研究[J]. 汽车实用技术 2015(01)

- [29].单相电阻焊变压器电抗电压的分析与计算[J]. 电焊机 2015(02)

- [30].电阻焊的水电主副缆失效模式研究及其控制办法[J]. 企业技术开发 2015(18)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/40d8dd6f2236fe49aacd6b45.html