# 隧道爆破振动信号Hilbert-Huang变换分析

### 论文摘要

山岭隧道具有深埋、高地应力特点,导致爆破振动信号经隧道围岩后变得更加复杂同时伴随有瞬时性,给振动信号分析带来困难,而希尔伯特-黄变换分析法（HHT法）由于自适应性能较好地对振动信号进行分析处理。以延（庆）崇（礼）高速公路（北京段）温泉隧道为工程背景,采用HHT法对爆破振动信号进行处理,获得频域和能量方面信息,得到频谱、Hilbert边际谱和瞬时能量,从频率和能量方面分析爆破振动信号时频特征。研究结果表明:（1）爆破振动信号波动能量主要处于0～0.5s时间段和0～60Hz低频段内;隧道掘进爆破,要充分考虑围岩和衬砌自振频率,避免产生共振,减少爆破对围岩和衬砌结构的危害。（2）边际谱能量最大值23.8cm2/s,对应频率44Hz,信号振动频率主要集中在0～60Hz之内;最大瞬时能量为0.98cm2 Hz/s2,由掏槽孔爆破振动形成。两者与能量谱相吻合,说明HHT法具有良好的适应性。（3）研究得到振动信号时频特性,对隧道爆破施工安全及稳定性分析具有指导作用。

### 论文目录

- 1 工程背景

- 1.1 施工方案

- 1.2 爆破振动监测

- 2 希尔伯特-黄变换法的原理

- 2.1 经验模态的分析

- 2.2 希尔伯特变换

- 3 爆破振动监测信号HHT分析

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 秦绪彬

关键词: 山岭隧道,爆破振动,变换,信号分析

来源: 公路 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 工业通用技术及设备,公路与水路运输

单位: 中铁十四局集团第二工程有限公司

分类号: U455.6

页码: 302-305

总页数: 4

文件大小: 639K

下载量: 157

### 相关论文文献

- [1].基于小波包变换的爆破振动信号能量熵特征分析[J]. 爆破器材 2019(06)

- [2].延时间隔对爆破振动信号时频特征的影响[J]. 工程爆破 2020(03)

- [3].隧道爆破振动对地表建筑的影响——以京张高铁怀来段某隧道为例[J]. 科学技术与工程 2020(25)

- [4].建筑结构对爆破振动响应的数值模拟研究[J]. 工业建筑 2009(S1)

- [5].标准正态分布在高程爆破振动评价与预测中的应用[J]. 矿业研究与开发 2020(04)

- [6].罗河铁矿爆破振动传播规律研究[J]. 现代矿业 2020(07)

- [7].不同爆破参量对爆破振动信号能量分布的影响[J]. 矿业研究与开发 2015(11)

- [8].爆破振动对水库大坝及建筑物安全影响分析[J]. 小水电 2018(05)

- [9].小波变换在蒙库铁矿爆破振动信号时频分析中的应用[J]. 爆破 2010(01)

- [10].爆破振动速度预测方法及其影响因素[J]. 工程爆破 2012(01)

- [11].基于萨道夫斯基公式分段拟合的烧锅隧道爆破振动预测研究[J]. 公路 2017(08)

- [12].对爆破振动速度影响因素的探讨[J]. 科学之友 2011(22)

- [13].无线遥测爆破振动的解决方案[J]. 国外电子测量技术 2008(09)

- [14].地下采空区爆破振动对周边建筑物的影响[J]. 工程爆破 2017(06)

- [15].某地下铁矿爆破振动对地表民房安全的影响[J]. 现代矿业 2018(10)

- [16].煤矿冻结立井爆破振动信号时频特征精细化提取[J]. 煤矿安全 2017(06)

- [17].上跨隧道的爆破振动的响应规律[J]. 四川水泥 2017(04)

- [18].爆破振动及其控制技术的研究[J]. 有色金属设计 2009(02)

- [19].煤矿岩巷爆破振动信号能量分布特征的小波包分析[J]. 中国矿业 2013(06)

- [20].无线遥测爆破振动测试的解决方案[J]. 爆破 2008(03)

- [21].山岭隧道爆破振动信号小波包及能量分析[J]. 交通科技 2018(02)

- [22].基于小波方法的实测爆破振动信号综合分析[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2013(03)

- [23].桥梁在爆破振动作用下的振动监测方案设计[J]. 四川建材 2018(03)

- [24].某露天矿山爆破振动测试研究[J]. 现代矿业 2015(04)

- [25].不同方向爆破振动信号的分形特征[J]. 工程爆破 2014(04)

- [26].露天爆破振动在运输隧道内的传播规律研究[J]. 中国钨业 2017(06)

- [27].隧道洞中爆破振动对地表影响的数值分析[J]. 山西建筑 2017(16)

- [28].严寒条件下岩体开挖爆破振动安全控制特性研究[J]. 岩土工程学报 2017(11)

- [29].爆破振动作用下桥梁结构的安全研究[J]. 科技展望 2016(17)

- [30].隧道下穿运营机场跑道的爆破振动安全判据研究[J]. 铁道标准设计 2017(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/416a7915c731a4960df51e56.html