# 复杂环网论文_丛中笑

导读:本文包含了复杂环网论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:断点,最小,环网,矩阵,电力系统,柔性,节点。

### 复杂环网论文文献综述

丛中笑[1]（2016）在《复杂网络电磁环网环流分析及其控制研究》一文中研究指出目前国内220/110kV电磁环网已基本解环,运行中的电磁环网以500/220kV居多,750/330(220)kV以及特高压扩建工程形成的1000/500kV电磁环网少量存在,而电磁环网中一般存在功率环流,系统运行时会增加额外有功损耗,这种现象在超高压和特高压系统中尤为突出。本文系统性归纳了各种可用于电磁环网功率环流控制的技术方法。柔性交流输电(Flexible AC Transmission System,FACTS)技术能对电网进行综合智能控制,基于电压源换流器的高压直流输电(High Voltage Direct Current Based on Voltage Source Converter,VSC-HVDC)技术在电网间互联、新能源并网和城市电网供电等方面具有强灵活性,可预见这两种技术在未来智能电网中的大规模使用已是大势所趋。本文以电磁环网功率环流为研究对象,旨在运用FACTS和VSC-HVDC技术对其进行控制以提高系统运行经济性,研究了电磁环网功率环流的产生机理,首次系统提出叁个环网计算通式,系统性研究了统一潮流控制器(Unified Power Flow Controller,UPFC)和VSC-HVDC的潮流控制能力、在潮流计算中的稳态数学模型及各自优缺点、对计及UPFC和VSC-HVDC的电网潮流牛顿拉夫逊计算方法进行程序实现并以5节点算例系统进行测试验证。本文改进了粒子群算法(Particle Swarm Optimization Algorithm,PSO),解决了算法随机初始化参数会导致潮流计算不收敛和优化效率低的问题,从计算精度、计算速度、收敛性和解空间四个方面证明了本文改进粒子群算法(Improved Particle Swarm Optimization Algorithm,IPSO)性能优越性,将其应用于5节点算例系统仿真试验并求解UPFC和VSC-HVDC最优控制参数,并给出其变化趋势,仿真结果证明采用UPFC和VSC-HVDC技术控制电磁环网功率环流的可行性和有效性。(本文来源于《贵州大学》期刊2016-06-01）

张向亮,徐文,张向军,吕飞鹏[2]（2014）在《考虑脆弱性的复杂环网最小断点集计算新方法》一文中研究指出分析了断点脆弱性的两个表现形式,并以线路电气介数衡量断点的脆弱程度。将断点脆弱性作为断点选取的判据之一,基于该指标和0-1状态的人工鱼群算法,给出了一种多组同基最小断点集的选取方法。为了降低搜索时间的复杂度,引入了禁忌表。最后通过算例系统验证了算法的可行性和正确性。(本文来源于《四川电力技术》期刊2014年03期）

卢志刚,谢晓伟,李学平[3]（2012）在《一种求解复杂环网保护配合最优断点集的新方法》一文中研究指出为确定复杂环网保护配合中的最优断点集,引入了4个指标作为最优断点寻找的评判依据,建立了寻找最优断点集的数学模型。基于细菌群体趋药性算法的基本原理,提出了计算最优断点集的新方法。较已有的计算断点集方法,所述方法可以快速地找出最优的最小断点集。算例分析证明了该方法的有效性和实用性。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2012年07期）

王荣花[4]（2012）在《复杂环网的快速整定计算的研究》一文中研究指出设计电气设备以及电网的接线方式时,所依据的重要数据之一就是整个电力系统中对于故障的分析计算,另外故障分析也是继电保护中进行整定计算时所需要的重要基础以及前提内容。随着高压电网应用范围的日益扩大,其结构变得越来越复杂,运行方式也多种多样,导致了用于计算故障的点越来越多。在这种情况下,如果只是单纯地采用传统的手工计算的方法是十分困难的,这不仅不符合现实情况,同时也无法满足故障计算所要求的快速性和准确性。通过采用计算机进行计算的方式来替代过去的手工计算的方式则能够克服上述的缺点,所以基于计算机技术的故障计算是电力系统中故障计算的发展趋势。短路计算是所有故障分析以及仿真的基础,继电保护整定计算的过程也需要有短路电流计算的支持。形成节点阻抗矩阵则是短路电流计算最关键的一步。由于在相同的条件下,支路追加法求节点阻抗矩阵的方法比导纳求逆的计算速度要快,因此支路追加法在短路电流计算中具有重要地位。本文在支路追加法的基础上提出了复杂环网的整定计算快速算法。该算法首先根据系统所提出的要求,综合考虑电路故障的各种运行方式,并采用了节点阻抗矩阵来作为系统的数学模型。然后导出基于支路追加法的快速整定计算算法作为阻抗矩阵快速补偿优化算法,并将生成的保护定值用于电力系统继电保护中。最后,以220kV洛陶2789线路洛河变为例,给出了该系统的整定计算书,以证明其运算结果的正确性和可靠性。以上工作在VisualC++6.0环境下编程实现,已应用于安徽电网,并实践证明了它的正确性。(本文来源于《安徽大学》期刊2012-04-01）

马静,叶东华,王彤,王增平,陈晓芳[5]（2011）在《电力系统多区域复杂环网的最小断点集计算》一文中研究指出为从根本上改善最小断点集(minimum break point set,MBPS)适应系统结构非预设性变化的水平,提出多区域复杂环网最小断点集求取及更新算法。在静态网络拓扑情况下,利用保护关联矩阵并行计算各子区域的最小断点集,在此基础上,优化计算主区域的最小断点集,并据此确定全网最小断点集。在网络变结构的情况下,基于广义断点集提出单区域最小断点集更新方案,并将其推广至多区域网络,在主区域、子区域及单线路联络节点发生变结构情况下,快速更新最小断点集。典型的5区域68节点系统计算结果表明:该方法在最小断点集求取方面,不但能够保证全网断点数目合理,还能提高最小断点集的计算速度;在最小断点集更新方面,该方法仅需处理变结构所关联区域的最小断点集,即可实现全网最小断点集更新,有效地降低了复杂环网最小断点集更新的复杂性,计算量小,适用于多种网络变结构情况。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2011年28期）

叶东华[6]（2011）在《适应网络变结构的复杂环网最小断点集研究》一文中研究指出随着电力需求的快速增长和智能电网的实施建设,电力系统的环网结构日益复杂,网络拓扑的变化也日益频繁,这对环网方向保护整定计算提出了前所未有的机遇和挑战。最小断点集是环网方向保护整定计算的前提,因此,研究适应网络变结构的最小断点集方案势在必行。单区域网络结构下,本文提出了一种基于动态矩阵的最小断点集求取算法。该算法利用保护关联矩阵和节点-支路矩阵元素的动态变化实现网络结构的优化、特殊保护的选取、断点原则的确定等操作,搜索范围小,无需任何回路信息,能够统一处理T型线路、终端线路等各种特殊结构。为了适应网络变结构,文中提出了一种基于虚拟断点集的最小断点集更新算法,该算法充分利用了初始网络的最小断点集等信息,计算量小,能够适用于任意形式的网络拓扑变化。典型的5节点、8节点、14节点等系统验证了单区域方案的正确性。复杂环网往往都分成多个区域,因此,本文提出了一种多区域最小断点集计算方法。该方法利用单区域最小断点集计算方法并行计算各子区域的最小断点集并优化计算主区域的最小断点集,从而在保证全网断点数目合理的前提下,大大减少了复杂环网最小断点集的计算量。为了适应多区域结构变结构,文中提出了一种各区域相对独立的多区域最小断点集更新方法。该方法利用单区域最小断点集更新算法更新变结构所关联的区域断点集,降低复杂环网最小断点集更新的复杂性,并且可并行更新不同子区域的断点集,加快最小断点集更新的速度。典型的5区域68节点系统验证了多区域方案的有效性。(本文来源于《华北电力大学（北京）》期刊2011-03-01）

陈绩,吕飞鹏,黄姝雅[7]（2008）在《确定复杂环网方向保护最小断点集的改进离散粒子群优化算法》一文中研究指出确定复杂环网方向保护最优配合顺序的核心步骤是求解最小断点集(minimum break point set,MBPS)。文章提出一种基于改进的离散粒子群优化算法(discrete particle swarm optimization,DPSO)求解MBPS的新方法。该方法首先以带约束的策略生成初始粒子,然后在迭代中引入惯性权重因子来平衡粒子的全局与局部搜索能力,同时增加一个固定粒子飞行方向的约束,以保证搜索始终在解的可行域中进行。文章最后以具有典型线路保护配置的电力系统为例进行了仿真,结果表明,新方法能以较快的收敛速度和较高的收敛精度得到MBPS的可行解,具有较好的实用性和有效性。(本文来源于《电网技术》期刊2008年12期）

唐明[8]（2006）在《110kV/220kV复杂电磁环网整定配置探讨》一文中研究指出在复杂电磁环网中,由于所涉电厂机组的投切和相关主变中性点接地方式的变化均对环网正序和零序阻抗造成较大的影响,因此对继电保护配置和整定方案的编制有比较特殊的要求.我们从地区电网典型的电磁环网接线出发,探讨电磁环网继电保护配置和整定计算中遇到的难点和解决方案.(本文来源于《湖州师范学院学报》期刊2006年S1期）

陈绩,吕飞鹏,黄姝雅[9]（2006）在《复杂环网保护配合的网络分割新算法》一文中研究指出对大规模复杂环网预先进行网络分割是降低最小断点集问题计算复杂性的有效途径。根据复杂环网拓扑联接的特点,提出了一种基于节点邻接矩阵的割节点辨识与网络分解新算法。该算法利用改进的广度优先搜索技术,通过搜索简化后的节点邻接矩阵能快速找到割节点,同时将复杂环网分解为若干小的子网,大大降低了求解最小断点集的复杂性。给出的详细算例证明了该算法的正确性和实用性。(本文来源于《继电器》期刊2006年23期）

陈绩,吕飞鹏,黄姝雅[10]（2006）在《确定复杂环网保护配合关系的有向简单回路新方法》一文中研究指出复杂环网保护配合关系中所有有向简单回路的确定是求解最小断点集的关键步骤。文章提出了一种基于图论理论确定复杂环网有向简单回路的新方法,引入层间隔回路判断原则,通过搜索简化后的网络节点邻接矩阵,同时利用保护配合关系的对称性,无需回溯便可快速确定全网所有有向简单回路。该方法形成的网络矩阵规模较小,计算流程简单直观。算例结果证明了该方法的正确性和实用性。(本文来源于《电网技术》期刊2006年21期）

### 复杂环网论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

分析了断点脆弱性的两个表现形式,并以线路电气介数衡量断点的脆弱程度。将断点脆弱性作为断点选取的判据之一,基于该指标和0-1状态的人工鱼群算法,给出了一种多组同基最小断点集的选取方法。为了降低搜索时间的复杂度,引入了禁忌表。最后通过算例系统验证了算法的可行性和正确性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 复杂环网论文参考文献

[1].丛中笑.复杂网络电磁环网环流分析及其控制研究[D].贵州大学.2016

[2].张向亮,徐文,张向军,吕飞鹏.考虑脆弱性的复杂环网最小断点集计算新方法[J].四川电力技术.2014

[3].卢志刚,谢晓伟,李学平.一种求解复杂环网保护配合最优断点集的新方法[J].电力系统自动化.2012

[4].王荣花.复杂环网的快速整定计算的研究[D].安徽大学.2012

[5].马静,叶东华,王彤,王增平,陈晓芳.电力系统多区域复杂环网的最小断点集计算[J].中国电机工程学报.2011

[6].叶东华.适应网络变结构的复杂环网最小断点集研究[D].华北电力大学（北京）.2011

[7].陈绩,吕飞鹏,黄姝雅.确定复杂环网方向保护最小断点集的改进离散粒子群优化算法[J].电网技术.2008

[8].唐明.110kV/220kV复杂电磁环网整定配置探讨[J].湖州师范学院学报.2006

[9].陈绩,吕飞鹏,黄姝雅.复杂环网保护配合的网络分割新算法[J].继电器.2006

[10].陈绩,吕飞鹏,黄姝雅.确定复杂环网保护配合关系的有向简单回路新方法[J].电网技术.2006

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/419a655fd94afef4826aae8a.html